CANON imageRunner Advance 4535i 				             Cena brutto: 17 097,00 zł

| Lp. | Parametry | Opis parametrów technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Funkcje | Kopiowanie, drukowanie, drukowanie sieciowe, kolorowy skaner, kolorowy skaner sieciowy |
| 2 | Rozdzielczość druku | 1200 x 1200 dpi |
| 3 | Nominalna prędkość druku w formacie A4 | 35 str./min. |
| 4 | Nominalna prędkość druku w formacie A3 | 22 str./min. |
| 5 | Obsługiwane formaty papieru | od A5 do A3 |
| 6 | Automatyczny podajnik dokumentów | Pojemność 100 arkuszy |
| 7 | Drukowanie | Dwustronne, automatyczny duplex |
| 8 | Czas uzyskania pierwszej kopi | 3,8 sekundy |
| 9 | Podajniki papieru | Zainstalowane 2 kasety po 550 arkuszy, dodatkowo boczny podajnik na 80 arkuszy |
| 10 | Gramatura papieru | W zakresie 60-220g/m2 |
| 11 | Zoom | 25-400% |
| 12 | Zainstalowany procesor | 1,2 GHz |
| 13 | Dysk twardy | Wbudowany o pojemności 160 GB |
| 14 | Zainstalowana pamięć | 1 GB |
| 15 | Złącza zewnętrzne | USB 2.0, Karta sieciowa Ethernet 10/100 |
| 16 | Kabel połączeniowy | USB 2.0, kabel ethernetowy RJ-45 UTP o długości min. 3m |
| 17 | Skanowanie w kolorze | SMB, FTP, do e-mail, do pamięci USB |
| 18 | Interfejs obsługi | Dotykowy panel LCD |
| 19 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016, Mac OS X (10.7 lub nowszy) oraz Linux (sterowniki PL na nośniku CD) w wersjach dla systemów x86 oraz x64 |
| 20 | Obsługa formatów | UFRII, PCL |
| 21 | Drukowanie z pamięci | Z pamięć USB |
| 22 | Podstawa | Na kółkach, z półką do przechowywania papieru |
| 23 | Wydajność tonerów | 30 000 stron w formacie A4 |
| 24 | Warunki gwarancji | 24 miesiące |
| 25 | Serwis | Bezpłatny serwis na czas gwarancji |

Urządzenie wielofunkcyjne  Nr 2  atramentowe - 5 szt.

Epson WorkForce Pro WF-5690DWF 				                Cena brutto: 1 660,50 zł

| Lp. | Parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Funkcje | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faksowanie |
| 2 | Rozdzielczość druku | 1200 x 1200 dpi |
| 3 | Nominalna prędkość druku w kolorze | 30 obrazów/minutę |
| 4 | Nominalna prędkość druku w czerni | 34 obrazów/minutę |
| 5 | Obsługiwane formaty papieru | A4, A5, A6, B5, C4 (koperta), C6 (koperta) |
| 6 | Rozdzielczość wydruku | 4800 x 1200 dpi |
| 7 | Rozdzielczość skanowania | 1200 dpi x 2400 dpi (poziomo x pionowo) |
| 8 | Drukowanie | Dwustronne, automatyczny duplex |
| 9 | Podajniki papieru | Zainstalowana 1 kaseta na 250 arkuszy, dodatkowo boczny podajnik na 80 arkuszy |
| 10 | Gramatura papieru | W zakresie 64-256g/m2 |
| 11 | Skanowanie | Skanowanie dwustronne, automatyczny podajnik na 35 arkuszy |
| 12 | Prędkość skanowania | A4, 300 x 300 DPI) 6 obrazów/minutę |
| 13 | Formaty skanowanych plików | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF z możliwością wyszukiwania |
| 14 | Drukowanie bezpośrednie | Możliwość drukowania bezpośrednio z pamięci USB plików JPEG, TIFF, PDF |
| 15 | Złącza zewnętrzne | USB 2.0, Karta sieciowa Ethernet 10/100 |
| 16 | Łączność bezprzewodowa | Minimum 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe |
| 17 | Kabel połączeniowy | USB 2.0, kabel ethernetowy RJ-45 UTP o długości min. 3m |
| 18 | Interfejs obsługi | Dotykowy panel LCD, przekątna 10,9 cm |
| 19 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP, Windows 7, Windows 8 i wyższe oraz Linux (sterowniki PL na nośniku CD) w wersjach dla systemów x86 oraz x64 |
| 20 | Warunki gwarancji | 24 miesiące od daty dostawy. |
| 21 | Serwis | Bezpłatny serwis na czas gwarancji |

Urządzenie wielofunkcyjne Nr 4 kolorowe – 6 szt.

OKI MC573dn				                                                                Cena brutto: 2 441,55 zł

| Lp. | Parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Technologia druku | LED-owa, kolorowa |
| 2 | Funkcje | Drukowanie, drukowanie sieciowe, kopiowanie, skanowanie, skanowanie sieciowe, faksowanie |
| 3 | Rozdzielczość druku | 600 x 600dpi, Normatywny format kopii: A4-A6 |
| 4 | Nominalna prędkość druku A4 (w czerni) | 30 str./min. |
| 5 | Nominalna prędkość druku A4 (w kolorze) | 30 str./min. |
| 6 | Czas wydruku pierwszej strony | Maksymalnie 7,5 sekund |
| 7 | Wydruk dwustronny | Automatyczny |
| 8 | Normatywny cykl pracy | 60 000 stron A4/ miesiąc |
| 9 | Pojemność podajników papieru | Podajnik 1: 250 arkuszy, Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy |
| 10 | Gramatura papieru | W zakresie: 64 – 210 g/m2 |
| 11 | Zainstalowana pamięć | 1GB |
| 12 | Maksymalny format zadruku | A4 |
| 13 | Kopiowanie | Rozdzielczość 600 x 600dpi |
| 14 | Złącza i komunikacja | USB 2.0, Wbudowana karta sieciowa Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T gniazdo hosta USB (przednie), WLAN IEEE802.11b/g/n, |
| 15 | Skaner | Optyczna rozdzielczość skanowania maksymalnie 600dpi x 600dpi, Skanowanie dwustronne |
| 16 | Skanowanie do | HTTP, FTP, pamięci USB, adresu e-mail, komputer lokalny, skanowanie zdalne |
| 17 | Automatyczny podajnik dokumentów | Maksymalnie 50 arkuszy |
| 18 | Kabel połączeniowy | USB 2.0, kabel ethernetowy RJ-45 UTP o długości min. 3m |
| 19 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux |
| 20 | Obsługa standardów | Emulacja PCL 6 (XL), emulacja PCL 5c, emulacja PostScript 3, emulacja IBM ProPrinter, emulacja Epson FX, emulacja XPS, emulacja PDF v1.7 |
| 21 | Panel sterowania | Kolorowy, dotykowy i podświetlany ekran LCD |
| 23 | Inne | Drukowanie broszur, Dopasowanie do strony, N-stron, Nakładki, Drukowanie plakatu, Druk z pamięci USB, Skalowanie, Znaki wodne |
| 24 | Faks | Typ: Odwracający automatyczny podajnik dokumentów (RADF) Format oryginalny A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Folio, rozmiar niestandardowy: szerokość 105-216 mm × długość 148-356 mm Oryginalna waga Druk jednostronny: 60-105 g/m2 Tryb dwustronny: 60-90 g/m2 Pojemność : Maks. 50 arkuszy Oryginalna szybkość wymiany: Jednostronnie 30 s./min. w kolorze, 30 s./min. monochromatycznie Dwustronnie 14 s./min. w kolorze, 14 str./min monochromatycznie |
| 25 | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe urządzenia wielofunkcyjnego (dostarczane w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej) | Urządzenie musi mieć tonery startowe na minimum 2000 wydruków A4 oraz bębny pozwalające wydrukować minimum 25 000 wydruków A4 w każdym z kolorów. |
| 26 | Gwarancja | 24 miesiące od daty dostawy. |
| 27 | Serwis | Bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji |