UNIWERSYTET MARII-CURIE SKŁODOWSKIEJ

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający: 	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

- Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie                    z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 21/2014r. z dnia 16.04.2014 r.

Wykonanie remontu ogrodzenia zewnętrznego Ogrodu Botanicznego UMCS przy ul. Sławinkowskiej 3 w Lublinie.

  - Gwarancja na wykonaną przez Wykonawcę prace – będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót  wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

- Osoby upoważnione do kontaktu: mgr inż. Janusz Szychulski - Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 081 537 51 24

e-mail: janusz.szychulski@poczta.umcs.lublin.pl

- Termin wykonania zamówienia:

- 15 lipiec 2014 r.

- Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 15 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia .

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.

- Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z  ewidencji CEIDG.

- Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających stosowne kwalifikacje  do wykonania zamówienia.

- W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

Wykonanie remontu ogrodzenia zewnętrznego Ogrodu Botanicznego UMCS przy ul. Sławinkowskiej 3 w Lublinie.

7. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój nr 901 w terminie do 09 maja 2014 r. do godz. 11:00

- Oferty zostaną otwarte w dniu 09 maj   2014r. o godz. 11:20 w pok. nr 901  w siedzibie Zamawiającego.

8. Kryteria oceny ofert.

1. Kryterium wyboru oferty jest cena.

9. Zawarcie umowy:

1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3                      z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

Załączniki:

- Nr 1 – 	Opis przedmiotu zamówienia

- Nr 2 – 	Formularz oferty

- Nr 3 - 	Wzór umowy
Nr 4,-              Przedmiar robót

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

Wykonanie  remontu ogrodzenia zewnętrznego Ogrodu Botanicznego UMCS przy ul. Sławinkowskiej 3 w Lublinie.

Określenie kategorii robót wg Wspólnego Słownika zamówień(CPV)

CPV – 45453000 -7  roboty remontowe i renowacyjne
CPV – 45000000       roboty budowlane

CPV – 45342000 – 6  wznoszenie ogrodzeń

Uwaga: Niezbędne jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym                       w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie wykonana na koszt własny Wykonawcy.


1. Dane ogólne

Zakres zamówienia obejmuje roboty ,które umożliwiają wykonanie remontu istniejącego ogrodzenia wykonanego w części z siatki plecionej rozpiętej na słupkach stalowych oraz z przęseł z wypełnieniem z kątownika  po istniejącej trasie od strony ulicy Sławinkowskiej 3.

Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia:

1) Demontaż istniejącego ogrodzenia wykonanego z  siatki plecionej rozpiętej na słupkach,

2) Wykop pod elementy prefabrykowane ogrodzenia,

3) Montaż elementów ogrodzenia przęsła i betonowanie słupka, oraz prefabrykowanych elementów,
4) Spawanie elementów ramy do słupka lub skręcanie na połączenie śrubowe.
5) Malowanie części elementów ogrodzenia,
6) Przycinanie pielęgnacyjne gałęzi drzew i krzewów wchodzących na trasę ogrodzenia,

Wymagania szczegółowe:
Ogrodzenie wykonać poprzez podłączenie nowych przęseł do istniejącego ogrodzenia wykonanego z przęseł z kątownika i podmurówce z betonu wylewanego. Przęsła są wykonane z kątownika stalowego z wypełnieniem ażurowym wykonanym z kątownika 30x30x2mm.Długość ogrodzenia do wykonania  175,00 mb o wysokości h=1,60m. Istniejące ogrodzenie należy demontować sukcesywnie Demontowany element składa się z siatki plecionej rozpiętej na słupkach. Należy zastosować prefabrykowane fundamenty oraz stopy betonowe pod słupki i podmurówki prefabrykowane. Wykopy pod fundamenty wykonywać ręcznie, jako wąsko przestrzenne.
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości i być zamknięte.
Ogrodzenie:

Przęsła panelowe o wymiarach zewnętrznych 2000x1500mm z kątowników. Ażur wewnętrzny wykonany z kątownika 30 x 30 x 2mm.Słupki ogrodzeniowe systemowe o długości 2200mm(600 mm do zabetonowania w podłożu gruntowym) i średnicy zewnętrznej 80x35mm, zakończony daszkiem PCV. Panele systemowe do słupków należy zamontować za pomocą połączeń śrubowych. Zarówno słupki jak i panele należy pomalować w kolorze Ral 9005 czarny mat. Ogrodzenie należy wykonać z podmurówką wykonaną z  płyt z betonu prefabrykowanego o h=0,20m.

Wymagania ogólne dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie z specyfikacją techniczną, zawartą umową oraz sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. Niezależnie od wyżej wymienionego zakresu robót wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności koniecznych do właściwego funkcjonowania  niniejszego opisu oraz do wykonania prowizorycznego ogrodzenia zabezpieczającego przed wchodzeniem na teren ogrodu osób postronnych poza godzinami pracy. W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji Technicznej, Wykonawca będzie musiał dostosować się do ustaw ,norm i przepisów branżowych obowiązujących w chwili wykonywania robót.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania zmazane z ich przechowywaniem, transportem ,warunkami dostawy, składowaniem i kontrola jakości.

Materiały zastosowane do wykonania przedmiotu umowy powinny posiadać, atesty dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie materiałów i urządzeń pod względem posiadania przez nie odpowiednich certyfikatów. Roboty, w których zastosowano nie zaakceptowany przez Zamawiającego materiał Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z możliwością ich nie odebrania przez Zamawiającego.

2.1 Składowanie materiałów na budowie

Składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych wskutek wpływu czynników atmosferycznych.


3.Odbiór robot budowlanych
3.1 ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór robót zanikających, i ulegających zakryciu,
- odbiór końcowy,
- odbiór w okresie rękojmi i gwarancji, 

4. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna składać się:
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- protokołu powykonawczego ,
 - świadectw jakości, wymaganych atestów

3. Dokumenty odniesienia.

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz.2016),
2) ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. System oceny zgodności. (Dz. U. z 2004r. nr 2004r.nr 204,póź.2087)
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130,z póź .zmianami 1389),
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno – użytkowy. (Dz. U. z 2004r. nr 202 z póź. zmianami 2072)

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA

- My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz firmy

…….…….........................................................................

w odpowiedzi  na ogłoszenie z dnia …..2014 r. na  wykonanie  remontu ogrodzenia zewnętrznego Ogrodu Botanicznego UMCS przy ul. Sławinkowskiej 3 w Lublinie.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacja udostępnioną przez Zamawiającego.

Ponadto nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

3) Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją za kwotę

brutto:……........PLN, słownie: …………………………………...................złotych,

podatek VAT 23 % wynosi ………………………………………………….złotych

- Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie  do 15 lipca   2014r.

- Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 15 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zawarty w specyfikacji zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Ofertę składamy na........ kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do oferty są:

- .................................................................................

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- …………………………………………………………..

- ………………………………………………

...................................... dn. ..........................      ..................................................

U M O W A   NR …/…/2014

zawarta w Lublinie w dniu  ……. 2014 r. pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pl. M.C. Skłodowskiej 5, NIP: 712-010-36-92, reprezentowanym przez :

1. mgr inż. Renata Bylicka 	 -  Z-ca Kanclerza ds. techniczno majątkowych

przy kontrasygnacie  		 -  Kwestor

zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym”  a …..prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …….. na podstawie wpisu do ewidencji CEIDG,  zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”.

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 21/2014                z dnia 16.04.2014r.

§ 2.

Przedmiotem umowy jest  wykonanie remontu ogrodzenia zewnętrznego Ogrodu Botanicznego UMCS przy ul. Sławinkowskiej 3 w Lublinie.

§ 3.

1.Wykonawca przystąpi do realizacji umowy do 3  dni od daty jej podpisania, a zakończy roboty  w terminie do dnia  15 lipca 2014r.
2.Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania robót, a Zamawiający ma prawo ustalić nowy termin ich wykonania, w przypadku gdy:
a) zmienia się w trakcie wykonywania umowy przepisy, normy lub normatywy mające zastosowanie do przedmiotu umowy,
b) wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne w czasie prowadzenia robót objętych zamówieniem, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, o czas niezbędny do ich wykonania, nie krótszy niż czas występowania danej przeszkody.
3) w przypadkach, o których mowa w §3 ust.2, Wykonawca w formie pisemnej zgłosi Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności.

§ 4.

1. Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie Wykonawcy informacji

i dokumentacji jaką dysponuje a dotyczącej wykonania zadania.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

przedmiotem zamówienia zawartym w zaproszeniu oraz ofertą z dnia…..2014r.

§ 5.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę: brutto….PLN  (słownie: …….. 00/100) w tym VAT .23%  w wysokości …. PLN i ma ono charakter ryczałtowy.

2. Kwota powyższa wynika z oferty przedłożonej przez Wykonawcę.

§ 6.

1.Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokółu odbioru podpisanego przez  upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 – miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, której okres liczony jest od dnia podpisania bezusterkowego odbioru robót.

§ 7

- Wykonawca wystawi fakturę po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia.                W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków i usterek – faktura zostanie wystawiona po ich usunięciu.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na konto……… w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury z ustawowymi  odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności.

§ 8.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych :

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5%    wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu   umowy lub zwłoki  usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%

wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia Zamawiającego od   umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9.

1. Niezależnie od przypadków wskazanych w obowiązujących przepisach Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy :

1)  Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji umowy przez okres co najmniej 3 dni.

2)  Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres  co najmniej 10 dni.

3)  Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami.

2.  Odstąpienie od umowy winno być dokonane w terminie 7 dni od podjęcia wiadomości   o przyczynie stanowiącej podstawę odstąpienia.

§ 10.

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu  cywilnego oraz inne  przepisy właściwe ze względu  na przedmiot umowy.

- Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd w Lublinie.

- Integralną część umowy stanowi załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla  :

-  Wykonawcy robót,

-  Zamawiającego (DTI UMCS)

-  Zamawiającego (Kwestura UMCS).

Wykonawca :                                       Zamawiający :