Załącznik nr 1

Program funkcjonalno-użytkowy

służący ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowaniu oferty, szczególnie w zakresie obliczania ceny ofert oraz wykonania prac budowlanych.

- Informacje ogólne:

Nazwa inwestycji:

Wykonanie przyłączy do sieci LubMAN w wybranych lokalizacjach Lublina zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Adresy / lokalizacje:

- Przyłącze od studni LubMAN  do studni TPSA w ulicy Raabego oraz dzierżawa kanalizacji TPSA na trasie wieża Emitel - studnia TPSA przy budynku TVL w Lublinie.

- Przyłącze od studni TPSA w ul. Radziwiłłowskiej przy budynku Pl. Litewski 5 w Lublinie do węzła LubMAN w budynku Wydziału Psychologii UMCS Pl. Litewski 5.

- Przyłącze od studni LubMAN w ul. Czwartaków do nabudowanej studni przy skrzyżowaniu ulic Langiewicza / Czwartaków.

Kody i nazwy usług wg. CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.

Nazwa Inwestora:

Uniwersytet  Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, LubMAN UMCS.

Opracował:

Mariusz Koziej, LubMAN UMCS.

Zawartość programu funkcjonalno-użytkowego:

- Informacje ogólne.

- Opis programu funkcjonalno-użytkowego.

- Informację dodatkowe.

- Opis programu funkcjonalno-użytkowego:

  - Parametry ogólne przedmiotu zamówienia:

Na przedmiot zamówienia składają się:

- Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem zgłoszenia/pozwolenia na budowę. W ramach dokumentacji Wykonawca zapewni przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac poprzedzających proces projektowania. W szczególności w zakresie dokumentacji uwzględnić należy:

  - Wykonanie projektu budowlanego przyłączy wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami.

  - Uzyskanie prawomocnego zgłoszenia/pozwolenia na budowę.

  - Wykonanie dokumentacji powykonawczej, czynności odbiorowych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Wykonanie przyłączy według opracowanego projektu technicznego.

Projekt techniczny budynku należy opracować w zgodzie z przepisami prawnymi i normami związanymi z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia, do których zaliczyć należy w szczególności:

- Ustawa  Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 r. poz. 462 z późn. zm.).

Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których konieczne jest uzyskane pozwolenie na budowę, składa się 
w szczególności z:

- projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

- projektów wykonawczych,

- przedmiaru robót,

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Dokumentacja projektowa winna być wykonana w 2 egz. składających się z następujących  elementów:

- część opisowa,

- część rysunkowa,

- informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia,

- kosztorys inwestorski,

- przedmiar robót,

- specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych,

- wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia towarzyszące,

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- wypisy z rejestru gruntów.

Na podstawie dokumentacji należy uzyskać zgłoszenie/pozwolenie na budowę.

Dokumentacja powinna zostać opracowana w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Projekt budowlany powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.: Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 
r. poz. 462 z późn. zm.). Rozwiązania  materiałowe powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów (posiadać aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty).

Projekty wykonawcze poddane zostaną kontroli Zamawiającego w aspekcie zgodności 
z programem funkcjonalno-użytkowym.

  - Wymagania ogólne:

Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno odbyć się w następujących terminach:

- Wykonanie projektu – do 30 dni od daty podpisania umowy.

- Uzyskanie pozwolenia na budowę – do 60 dni od daty podpisania umowy.

- Realizacja prac budowlanych/odbiór – do 90 dni od daty podpisania umowy.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

  - Wymagania szczegółowe:

    - Przyłącze od studni LubMAN  do studni TPSA w ulicy Raabego (połączenie studni) oraz dzierżawa kanalizacji TPSA na trasie wieża Emitel - studnia TPSA przy budynku TVL 
w Lublinie:

Zamawiający posiada wybudowaną kanalizację teletechniczną do której można nawiązać zaprojektowane przyłącze. Budowane przyłącze umożliwi połączenie kanalizacji teletechnicznej stanowiącej własność Zamawiającego z wieżą Emitel w Lublinie.

W ramach czynności projektowych i budowlanych Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do uzyskania zgody:

- od TPSA na połączenie studni TPSA do studni LubMAN w ulicy Raabego rurociągiem 4xHDPE 40.

- Wykonanie projektu łącznika.

- Wykonanie projektu dzierżawy kabla światłowodowego 8J bez rury wtórnej na odcinku studnia TPSA przy wieży Emitel - studnia TPSA przy budynku TVL w Lublinie.

Umiejscowienie łącznika oraz trasę dzierżawy kabla prezentuje rys. nr 1. Projektowane przyłącze musi spełniać następujące warunki techniczne:

- przebieg kanalizacji ma zgodność z dokumentacją projektową,

- w przypadku skrzyżowania się trasy projektowanej kanalizacji teletechnicznej z innymi podziemnymi kanalizacjami, trasami kablowymi lub rurociągami projektowana kanalizacja teletechniczna powinna znajdować się w miarę możliwości nad tymi kanalizacjami trasami kablowymi lub rurociągami.

- użyte do budowy materiały muszą posiadać odpowiednie świadectwa, jakości , atesty i karty gwarancyjne,

- układanie rur rurociągu kablowego będzie realizowane na głębokości 1m +/- 5cm od powierzchni wykopu,

- przed ułożeniem rur dno rowu (wykopu) powinno być oczyszczone z kamieni i innych przedmiotów oraz starannie wyrównane,

- rury ułożone w ziemi zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi przez ułożenie nad rurami taśmy ostrzegawczej w kolorze pomarańczowym w połowie głębokości ułożenia kanalizacji,

- ostatnią, górną warstwę kanalizacji z rur RHDPE należy przysypać piaskiem lub przesianym gruntem do grubości przykrycia nie mniejszej od 5cm, a następnie warstwą piasku lub przesianego gruntu grubości około 20cm. Następnie należy zasypać wykop gruntem warstwami co 20cm i ubijać ubijakami mechanicznymi,

- otwory kanalizacji (po wybudowaniu) należy uszczelnić obustronnie w każdej studni, 
w sposób zapobiegający ich zamulaniu,

- w ścianach budynku rury kanalizacji powinny być wmurowane przy użyciu  zaprawy cementowej. Ściana z osadzonymi rurami powinna tworzyć płaszczyznę, bez wystających końców rur,

    - Przyłącze od studni TPSA w ul. Radziwiłłowskiej przy budynku Pl. Litewski 5 w Lublinie do węzła LubMAN w budynku Wydziału Psychologii UMCS Pl. Litewski 5:

Węzeł LubMAN UMCS jest zlokalizowany w budynku Wydziału Psychologii UMCS przy Pl. Litewskim 5 w Lublinie, który jednocześnie stanowi jednostkę naukową przyłączoną do akademickiej sieci LubMAN. Zamawiający posiada tytuł prawny do korzystania z węzła sieci LubMAN. Budowane przyłącze rozbuduje przelotowość połączenia kanalizacji teletechnicznej TPSA z węzłem sieci LubMAN. Umożliwi to modernizację sieci światłowodowej zbudowanej w dzierżawionej kanalizacji TPSA poprzez wymianę użytkowanych w chwili obecnej kabli na kable nowej generacji.

W ramach czynności projektowych i budowlanych Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do uzyskania zgody:

- Telekomunikacji Polskiej S.A. (TPSA) na nawiązanie projektowanego przyłącza do studni kanalizacji teletechnicznej zlokalizowanej przy budynku Pl. Litewski 5 w Lublinie (od strony ul. Radziwiłłowskiej), stanowiącej własność Telekomunikacji Polskiej S.A.

Umiejscowienie przyłącza i studni prezentuje rys. nr 2. Projektowane przyłącze i studnia muszą spełniać następujące warunki techniczne:

- przebieg kanalizacji ma zgodność z dokumentacją projektową. Kanalizacją z 4 rur Arot DVR 110 należy połączyć studnię TPSA ze studnią LubMAN UMCS znajdującą się w przedsionku budynku.

- w przypadku skrzyżowania się trasy projektowanej kanalizacji teletechnicznej z innymi podziemnymi kanalizacjami, trasami kablowymi lub rurociągami projektowana kanalizacja teletechniczna powinna znajdować się w miarę możliwości nad tymi kanalizacjami trasami kablowymi lub rurociągami,

- użyte do budowy materiały muszą posiadać odpowiednie świadectwa, jakości , atesty i karty gwarancyjne,

- do budowy kanalizacji należy zastosować studnie typu SKR-2, wykonane z elementów prefabrykowanych,

- poziom posadowienia pokryw studni należy dopasować do poziomu projektowanego terenu.

- układanie rur rurociągu kablowego będzie realizowane na głębokości 1m +/- 5cm od powierzchni wykopu,

- przed ułożeniem rur dno rowu (wykopu) powinno być oczyszczone z kamieni i innych przedmiotów oraz starannie wyrównane,

- rury ułożone w ziemi zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi przez ułożenie nad rurami taśmy ostrzegawczej w kolorze pomarańczowym w połowie głębokości ułożenia kanalizacji,

- ostatnią, górną warstwę kanalizacji z rur RHDPE należy przysypać piaskiem lub przesianym gruntem do grubości przykrycia nie mniejszej od 5cm, a następnie warstwą piasku lub przesianego gruntu grubości około 20cm. Następnie należy zasypać wykop gruntem warstwami co 20cm i ubijać ubijakami mechanicznymi,

- otwory kanalizacji (po wybudowaniu) należy uszczelnić obustronnie w każdej studni, 
w sposób zapobiegający ich zamulaniu,

- w ścianach budynku rury kanalizacji powinny być wmurowane przy użyciu  zaprawy cementowej. Ściana z osadzonymi rurami powinna tworzyć płaszczyznę, bez wystających końców rur,

    - Przyłącze od studni LubMAN w ul. Czwartaków do nabudowanej studni przy skrzyżowaniu ulic Langiewicza / Czwartaków w postaci rury mikrokanalizacji (dostarczonej przez inwestora) oraz 2 szt. rur HDPE40:

Zamawiający posiada wybudowaną kanalizację teletechniczną oraz infrastrukturę kablową. Projektowane połączenie stanowi domknięcie pętli kanalizacji zapewniającej niezawodność sieci LubMAN poprzez zdublowanie trasy kablowej biegnącej w kanale ciepłowniczym Domów Studenckich. Łącza światłowodowe LubMAN UMCS biegnące na tej trasie będą zapewniać połączenie budowanego zespołu laboratoriów EKOTECH z głównym węzłem LubMAN-u.

W ramach czynności projektowych i budowlanych Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do uzyskania wymaganych zgód.

Umiejscowienie przyłącza prezentuje rys. nr 3. Projektowane przyłącze musi spełniać następujące warunki techniczne:

- przebieg kanalizacji ma zgodność z dokumentacją projektową,

- w przypadku skrzyżowania się trasy projektowanej kanalizacji teletechnicznej z innymi podziemnymi kanalizacjami, trasami kablowymi lub rurociągami projektowana kanalizacja teletechniczna powinna znajdować się w miarę możliwości nad tymi kanalizacjami trasami kablowymi lub rurociągami.

- użyte do budowy materiały muszą posiadać odpowiednie świadectwa, jakości , atesty i karty gwarancyjne,

- układanie rur rurociągu kablowego będzie realizowane na głębokości 1m +/- 5cm od powierzchni wykopu,

- przed ułożeniem rur dno rowu (wykopu) powinno być oczyszczone z kamieni i innych przedmiotów oraz starannie wyrównane,

- rury ułożone w ziemi zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi przez ułożenie nad rurami taśmy ostrzegawczej w kolorze pomarańczowym w połowie głębokości ułożenia kanalizacji,

- ostatnią, górną warstwę kanalizacji z rur RHDPE należy przysypać piaskiem lub przesianym gruntem do grubości przykrycia nie mniejszej od 5cm, a następnie warstwą piasku lub przesianego gruntu grubości około 20cm. Następnie należy zasypać wykop gruntem warstwami co 20cm i ubijać ubijakami mechanicznymi,

- otwory kanalizacji (po wybudowaniu) należy uszczelnić obustronnie w każdej studni, 
w sposób zapobiegający ich zamulaniu,

- w ścianach budynku rury kanalizacji powinny być wmurowane przy użyciu  zaprawy cementowej. Ściana z osadzonymi rurami powinna tworzyć płaszczyznę, bez wystających końców rur.

- Informacje dodatkowe:

  - Rysunki:

Rys. nr 1. Umiejscowienie przyłącza

Rys. nr 2. Umiejscowienie przyłącza.

Rys. nr 3. Umiejscowienie przyłącza.

  - Prognozowane koszty związane z realizacją prac budowlanych:

    - Przyłącze od studni LubMAN do studni TPSA w ulicy Raabego oraz dzierżawa kanalizacji TPSA na trasie wieża Emitel - studnia TPSA przy budynku TVL w Lublinie:

| L.p. | Nazwa/kod | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pe40 | Rura kanalizacji pierwotnej HDPE40 - 4 szt. (łącznie długość) | m | 88 |
| 2 | Kostka brukowa | Demontaż nawierzchni płyta 30x30 | m2 | 2 |
| 3 |  | Wykonanie wykopu pod rurę | m | 50 |
| 4 |  | Wykonanie otworu fi 40 w studni | Szt. | 8 |
| 5 |  | Ułożenie rury w wykopie | m | 86 |
| 6 |  | Zasypanie wykopu z równoczesnym oznaczeniem miejsca przebiegu kanalizacji technicznej | m | 22 |
| 7 |  | Uszczelnienie otworów w studni | Szt. | 8 |
| 8 |  | Odtworzenie nawierzchni płytki 30x30 | m2 | 2 |
| 9 |  | Odtworzenie terenu, do stanu pierwotnego (wysiew traw) | m2 | 3 |
| 10 |  | Pomiary geodezyjne |  |  |

    - Przyłącze od studni TPSA w ul. Radziwiłłowskiej przy budynku Pl. Litewski 5 w Lublinie do węzła LubMAN w budynku Wydziału Psychologii UMCS Pl. Litewski 5:

| L.p. | Nazwa/kod | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arot DVR 110 | Rura kanalizacji pierwotnej 110mm – 4 szt. Łączna długość) | m | 60 |
| 2 | Kostka brukowa | Demontaż nawierzchni płyta 30x30 | m2 | 1 |
| 3 |  | Wykonanie wykopu pod rurę | m | 15 |
| 4 |  | Wykonanie otworu fi 110 w studni | Szt. | 2 |
| 5 |  | Wykonanie otworu fi 110 w budynku | Szt. | 2 |
| 6 |  | Ułożenie rury w wykopie | m | 30 |
| 7 |  | Zasypanie wykopu z równoczesnym oznaczeniem miejsca przebiegu kanalizacji technicznej | m | 15 |
| 8 |  | Uszczelnienie otworów w studni | Szt. | 2 |
| 9 |  | Uszczelnienie otworów w budynku | Szt. | 2 |
| 10 |  | Odtworzenie posadzki w budynku | m2 | 1 |
| 11 |  | Odtworzenie nawierzchni płytki 30x30 | m2 | 1 |
| 12 |  | Odtworzenie terenu, do stanu pierwotnego (wysiew traw) | m2 | 1 |
| 13 |  | Projekt techniczny |  |  |
| 14 |  | Pomiary geodezyjne |  |  |

    - Przyłącze od studni LubMAN w ul. Czwartaków do nabudowanej studni przy skrzyżowaniu ulic Langiewicza / Czwartaków:

| L.p. | Nazwa/kod | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pe40 | Rura kanalizacji pierwotnej HDPE40 - 2 szt. | m | 150 |
| 2 | SKR1 | Studnia kablowa | Szt. | 1 |
| 3 |  | Wykonanie wykopu pod studnię | Szt. | 1 |
| 4 |  | Montaż studni teletechnicznej | Szt. | 1 |
| 2 | Kostka chodnikowa | Demontaż kostki chodnikowej | m2 | 1 |
| 3 |  | Wykonanie wykopu pod rurę | m | 75 |
| 4 |  | Wykonanie otworu fi 40 w studni | Szt. | 6 |
| 5 |  | Ułożenie rury w wykopie | m | 210 |
| 6 |  | Zasypanie wykopu z równoczesnym oznaczeniem miejsca przebiegu kanalizacji technicznej | m | 75 |
| 7 |  | Uszczelnienie otworów w studni | Szt. | 6 |
| 8 |  | Odtworzenie kostki chodnikowej | m2 | 1 |
| 9 |  | Odtworzenie terenu, do stanu pierwotnego (wysiew traw) | m2 | 35 |
| 10 |  | Projekt techniczny |  |  |
| 11 |  | Pomiary geodezyjne |  |  |