OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu fotograficznego z obiektywem

dla Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie

Aparat fotograficzny z obiektywem o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- |
| Matryca światłoczuła | Typ: CMOS 36 x 24 mm Liczba efektywnych pikseli: minimum 22 megapiksela Proporcje obrazu 3:2 Czyszczenie matrycy: Wbudowany system czyszczący EOS Filtr dolnoprzepustowy: Wbudowany/pokryty powłoką fluorową Typ filtra kolorowego: Kolor podstawowy |
| Procesor obrazu | DIGIC 5+ |
| Obiektyw | Mocowanie obiektywu: EF (z wyłączeniem obiektywów EF-S) Ogniskowa: Odpowiednik ogniskowej obiektywu 1x |
| Regulacja ostrości | Typ: TTL-CT-SIR ze specjalną matrycą CMOS System/punkty AF 61 punktów / 41 punktów krzyżowych (f/4), w tym 5 podwójnie krzyżowych (f/2,8) Liczba punktów krzyżowych AF zależy od obiektywu Tryby AF: AI Focus, One Shot, AI Servo |
| Wybór punktu AF | Wybór automatyczny: 61 punktowy system AF Wybór ręczny: pojedynczy punkt AF (do wyboru 61, 41 krzyżowych, 15, lub 9 punktów) Wybór ręczny: - punktowy AF - rozszerzenie punktowego AF do 4 punktów (góra, dół, lewo, prawo) - strefowy AF |
| Wyświetlanie wybranego punktu AF | Nakładany w wizjerze i wyświetlany na górnym panelu LCD oraz ekran szybkiej obsługi |
| Blokada AF | Uruchamiana po naciśnięciu do połowy przycisku migawki w trybie One Shot AF lub po naciśnięciu przycisku AF-ON |
| Światło wspomagające | Emitowane przez opcjonalną, dedykowaną lampę błyskową |
| Ręczna regulacja ostrości | Wybierane w obiektywie, domyślne w trybie podglądu Live View |
| Zakres pomiaru | EV od 1 do 20 (przy temperaturze 230C; obiektyw 50 mm f/1,4; ISO 100) |
| Blokada AE | Automatyczna: w trybie jednokrotnego AF z pomiarem wielosegmentowym ekspozycji blokowanym po ustawieniu ostrości Ręczna: uruchamiana przyciskiem blokady AE w trybach strefy twórczej |
| Kompensacja ekspozycji | +/- EV z przyrostem co 1/3 lub 1/2 stopnia (możliwość połączenia z automatyczną sekwencją naświetlania) |
| AEB | 2, 3, 5 lub 7 zdjęć +/-3 EV w krokach 1/3 lub 1/2 stopnia |
| Czułość ISO (zalecany indeks ekspozycji) | Automatycznie (100-12800), 100-25600 (w krokach 1/3 lub cały stopień) Wartość czułości ISO można rozszerzyć do wartości L:50, H1: 51200 i H2: 102400 |
| Migawka | Typ: Elektronicznie sterowana migawka szczelinowa Czas otwarcia: 30-1/8000 s (w krokach 1/2 lub 1/3 stopnia) + tryb Bulb (zakres dostępnych czasów otwarcia migawki zależy od trybu fotografowania) |
| Bilans bieli | Typ: Automatyczny bilans bieli ustawiany przez matrycę Sekwencja nastaw bilansu bieli: +/- 3 poziomy z przyrostem co jeden poziom 3 zdjęcia po każdym zwolnieniu migawki. Wybór korekcji: niebieski/bursztynowy lub purpurowy/zielony |
| Wizjer | Typ: Pentagonalny układ pryzmatyczny Pole widzenia (pionowo / poziomo): około 100% Powiększanie: około 0,71x1 Punkt oczny: około 21 mm (od środka soczewki okularu) Matówka: stała (przepuszczalny ekran LCD) Lustro: szybko – powrotne lustro półprzepuszczalne (przesyłanie: współczynnik odbicia 40:60, brak winietowania w przypadku obiektywów EF 600 mm f/4 lub krótszych) Podgląd głębi ostrości: Uruchamiany przyciskiem podglądu głębi ostrości Osłona okularu wizjera: na pasku |
| Ekran LCD | Typ: TFT Clear View II o przekątnej 8,11 cm (3,2 cala) i rozdzielczości około 1,04 mln punktów Pole widzenia: około 100% Kąt widzenia (pionowo/poziomo): około 1700 Powłoka: Antyodblaskowa oraz struktura stała Regulacja jasności: siedem poziomów regulacji Opcje wyświetlania: 1. Ekran szybkich nastaw, 2. Ustawienia aparatu, 3. Dwuosiowa poziomica elektroniczna |
| Lampa błyskowa | Tryby: automatyka błysku E-TTL II, pomiar ręczny Synchronizacja X-sync: 1/200 s Kompensacja ekspozycji:+/- 3 EV, z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia Blokada ekspozycji lampy błyskowej Synchronizacja błysku z drugą kurtyną Zgodność z zewnętrznymi lampami błyskowymi: E-TTL II w przypadku lamp błyskowych Speedlite z serii EX, bezprzewodowa obsługa wielu lamp błyskowych Sterowanie zewnętrzną lampą błyskową za pomocą menu aparatu |
| Fotografowanie | Tryby: Auto+, AE programowy, AE z preselekcja migawki, AE z preselekcją przysłony, ręczny (zdjęcia i filmy), własny (x3) Style obrazu: Automatyczny, standardowy, portrety, krajobrazy, neutralny, dokładny, monochromatyczny, zdefiniowany przez użytkownika (x3) Przestrzeń kolorów RGB i Adobe RGB |
| Przetwarzanie obrazu | Tryb priorytetu jasnych partii obrazu Automatyczny optymalizator jasności (4 ustawienia) Redukcja zakłóceń przy długim naświetlaniu Redukcja zakłóceń przy wysokiej czułości ISO (4 ustawienia) Automatyczna korekcja jasności brzegów obiektywu Korekcja aberracji chromatycznej, Korekcja Dystorsji Zmiana rozmiaru do M1, M2 lub S Przetwarzanie obrazu RAW – tylko podczas wyświetlania obrazu Wielokrotne naświetlanie Obrazy HDR, 5 ustawień Tryb migawki: Pojedynczy, ciągły L, ciągły H, samowyzwalacz (2 s + zdalny, 10 s + zdalny) Fotografowanie w trybie ciągłym Maks. około 6 kl./s (szybkość utrzymywana do 16 270 zdjęć (JPEG) lub 18 zdjęć (RAW) |
| Tryb Live View | Typ: Wizjer elektroniczny z matrycą światłoczułą Liczba klatek: 30 klatek /s Regulacja ostrości: Ręczna regulacja ostrości (powiększanie obrazu 5x lub 10x w dowolnym punkcie ekranu Autofokus: tryb szybki, tryb Live, tryb Live z wykrywaniem twarzy Pomiar: Pomiar wielosegmentowy przy użyciu matrycy światłoczułej w czasie rzeczywistym Czas aktywnego pomiaru można zmienić |
| Typ zdjęć | JPEG: dokładna, standardowa (zgodny z Exif 2.3 [Exif Print]) / zgodny ze standardem DCF (2.0) RAW: RAW, sRAW1, sRAW2 (14-bitowy, oryginalny Canon RAW, wersja 2) Zgodność ze standardem Digital Print Order Format [DPOF] wersja 1.1 Jednoczesny zapis plików RAW i JPEG |
| Typ filmu | MOV (film H.264, kodowanie wewnątrz i międzyklatkowe; dźwięk: Linear PCM) Nieskompresowany sygnał przez HDMI, 8-bitowy tryb 4.2.2 |
| Rozmiar filmu | 1920 x 1080 (29, 97; 25; 23,976 kl/s), kodowanie wewnątrz i międzyklatkowe 1280 x 720 (59,94, 50 kl./s), kodowanie wewnątrz i międzyklatkowe 640 x 480 (59,94, 50kl./s), kodowanie międzyklatkowe |
| Długość filmu | Maksymalnie czas trwania 29 min. 59 s. maks rozmiar jednego pliku 4 GB |
| Foldery | Możliwość ręcznego tworzenia i wyboru nowych folderów |
| Pozostałe funkcje | Znaczniki meta danych: informacje o prawach autorskich użytkownika (możliwość ustawienia w aparacie). Ocena obrazu (0-5 gwiazdek) Wyświetlacz LCD podświetlanie Odporność na wodę i kurz, inteligentny czujnik orientacji Powiększanie przy odtwarzaniu: 1,5x – 10x Histogram Ostrzeżenie o prześwietlonych obszarach Usuwanie/ochrona obrazów: usuwanie: pojedynczy obraz, wszystkie obrazy w folderze, zaznaczone obrazy, niezabezpieczone obrazy Zabezpieczenie: ochrona przez skasowaniem pojedynczych zdjęć Język obsługi menu: 25 języków (w tym między innymi: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski) Funkcja drukowania bezpośredniego |
| Interfejs | USB Hi-Speed Inne: Wyjście HDMI mini, wyjście wideo (PAL/NTSC), gniazdo słuchawek typu mini jack, zewnętrzny mikrofon (mini jack stereo) |
| Przechowywanie danych | Compact Flash typ I (zgodne z UDMA), karta SD, SDHC, lub SDXC |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Komputery PC i Macintosh: Windows XP (SP2/SP3) / Vista w tym SP1 / 7 OS X w wersji 10.6-10.7 |
| Oprogramowanie | Przeglądanie i drukowanie ImageBrowser EX Przetwarzanie obrazu Digital Photo Professional Inne: PhotoStitch, EOS Utility (w tym program Remote Capture, narzędzie WFT), Picture Style Editor |
| Źródło zasilania | Akumulator litowo-jonowy LP-E6 (w zestawie), 1 bateria CR1616 do podtrzymywania daty i ustawień Wskaźnik baterii / akumulatora: 6 poziomów + obliczanie wartości procentowej Oszczędzanie energii: Zasilanie wyłączane po 1, 2, 4, 8, 15 lub 30 min Zasilanie i ładowarki: Zestaw zasilający ACK-E6, ładowarka LC-E6, Ładowarka samochodowa CBC-E6 |
| Dane fizyczne | Materiał korpusu: pokrywy korpusu ze stopu magnezu Środowisko pracy: 0-40oC, wilgotność do 85% Wymiary (szer. x wys. X dł.) 152 x 116,4 x 76, 4 mm Masa (sam korpus): maksymalnie 1000g |
| Akcesoria (kompatybilne z oferowanym aparatem – nie wymagane) | - Wizjer: muszla oczna Eg, soczewki regulacji dioptrii Eg z gumową ramką Eg, okular przeciwmgielny Eg, celownik kątowy C - Bezprzewodowy przekaźnik danych WFT-E7 - Obiektywy Wszystkie obiektywy EF (z wyłączeniem obiektywów EF-S) - Lampa błyskowa do oferowanego modelu aparatu - Pilot zdalnego sterowania: wężyk spustowy ze złączem N3, pilot bezprzewodowy LC-5, pilot zdalnego sterowania RC-6 - Pasek na rękę E2, GP-E2 |
| Obiektyw (wymagane) | Typ: zmienno ogniskowy Rodzaj: standardowy Ogniskowa: 24-105 mm Maksymalne powiększanie 0,23 (1:4,4) Kąt widzenia 84-23,3 stopnia Maksymalna przysłona f/4 Minimalna przysłona f/22 Ustawianie ostrości od 45 cm Makro, Stabilizator obrazu Konstrukcja: 18 elementów w 13 grupach Elementy sferyczne, elementy niskodyspersyjne Liczba listków przesłony: 8 Filtry zewnętrzne Średnica filtra 77 mm Wymiary: (średnica x długość) 83,5 x 107 mm Waga: 670 g |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |
| Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |