UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający: 	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

- Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 34/2012r. z dnia 13.08.2012r.

- Przedmiot zamówienia: Modernizacja węzła cieplnego w budynku UMCS Lublin przy ul. Głębokiej 33.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

  - Gwarancja na wykonane przez Wykonawcę roboty – będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

- Osoby upoważnione do kontaktu:

  - mgr inż. Janusz Szychulski  	- Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 081 5375310 w.23

- Termin wykonania zamówienia: dwa miesiące  po podpisaniu umowy .

6. Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 7 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu dostawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.

- Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność
z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

- Oferta na wykonanie :

3.            Modernizacja węzła cieplnego w budynku UMCS Lublin przy ul. Głębokiej 33.

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901, w terminie do dnia : 30.05.2014 r. do godz. 12:00

- Oferty zostaną otwarte w dniu: 30.05.2014 r. o godz. 12:10 w pok. nr 901 w siedzibie Zamawiającego.

9. Kryteria oceny ofert.

1. Kryterium wyboru oferty jest cena.

10. Zawarcie umowy:

1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

Załączniki:

- Nr 1 – 	Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja

- Nr 2 – 	Formularz oferty

- Nr 3 - 	Wzór umowy
Nr 4 -              Przedmiar robót

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT

Instalacja zabezpieczająca przed wzrostem ciśnienia.

1. Wstęp.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót          Modernizacja węzła cieplnego w budynku UMCS Lublin przy ul.Głębokiej 33.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót.

1.3. Zakres robót.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu

przystosowanie samego zabezpieczenia instalacji c.o do pracy  w układzie zamkniętym przy dotychczasowym zabezpieczeniu,  pracującym w układzie otwartym.

Zakres rzeczowy obejmuje :

Opracowanie  dokumentacji technicznej wykonania zabezpieczenia instalacji c.,o za pomocą naczynia wzbiorczego ,zaworu bezpieczeństwa, osprzętu zgodnie z przepisami i wymogami PN i UDT. Wykonanie demontażu istniejącego  zabezpieczenia w postaci naczynia typu otwartego wraz z osprzętem i wykonanie nowego zabezpieczenia pracującego w układzie zamkniętym za pomocą naczynia przeponowego Reflex typu N i zaworem bezpieczeństwa, układu do automatycznego uzupełniania wody w zładzie oraz odbiór przez dozór techniczny. Ponadto należy wymienić zawory odcinające  na rozdzielaczach powrotu w ilości szt. 4( średnice fi 100  -szt. 1;fi 80  -szt. 1;  fi 65 - szt. 2 na ciśnienie 1,0MPa) oraz filtr dokładny 0,35 mikrometra, ponadto należy wymienić 3 oprawy oświetleniowe ,przewody elektryczne wraz z łącznikiem w pomieszczeniu węzła.

1.3  Przepisy związane z realizacją zadania.
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jaskim powinny odpowiadać budynki,
- PN- B- 02414  Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (wg. wytycznych Ministerstwa Budownictwa);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 1439;
- rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 listopada 1954r. w sprawie bhp przy spawaniu i cięciu metali;
- Roboty montażowe – prowadzić wg.  normy PN-M- 34031:1992;

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA

- My, niżej podpisani,.........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................           w odpowiedzi na ogłoszenie

składamy niniejszą ofertę na Modernizacja węzła cieplnego w budynku UMCS Lublin przy ul.Głębokiej 33

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją w/w projektu udostępnioną przez zamawiającego. Ponadto nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją za kwotę brutto:……........  zł słownie:..................................................................................................................................................

…………………………………………...................złotych,

podatek VAT 23 % wynosi ………….,                                                                                                                  kwota netto wynosi ………………………………...

słownie ………………………………………………………………………. złotych

- Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie – miesiąc po podpisaniu umowy

- Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 7 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zawarty w specyfikacji zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Ofertę składamy na........ kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do oferty są:

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- …………………………………………………………..

- …………………………………………………………...

...................................... dn. ..........................                      ..............................................................

UMOWA NR …./…/2014

zawarta w Lublinie w dniu ….. .2014 r . pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej   w Lublinie, Pl. M.C. Skłodowskiej 5, NIP: 712-010-36-92, reprezentowanym przez :

mgr inż. Renata Bylicka 	 -    -ZASTĘPCA KANCLERZA DS. MAJĄTKOWO-TECHNICZNYCH

zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym”

przy kontrasygnacie

Kwestora  UMCS

a

. . . . . . . . . . . .  prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1.

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania na podstawie art. 4 pkt.8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2013r)poz.907 z póź. Zm.) zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 21 2014r. Rektora UMCS  z dnia 16.04.2014r.tj Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej o wartości nieprzekraczającej równowartości  kwoty 30000 euro lub Zamówienia ,dla których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień Publicznych.

§ 2.

Wykonawca wykona : Modernizacja węzła cieplnego w budynku UMCS Lublin przy ul. Głębokiej 33.

§ 3.

Wykonawca przystąpi do realizacji umowy w ciągu  -3 dni po podpisaniu umowy , a zakończy roboty  w dwa miesiące  po podpisaniu umowy.

§ 4.

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy:

- udostępnienie Wykonawcy pomieszczeń w których realizowany będzie przedmiot umowy

w terminie do trzech dni po podpisaniu umowy

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy :

1)	wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem,

2)  zapewnienie w ramach wynagrodzenia umownego materiałów niezbędnych do prawidłowego		wykonania umowy,

3) obsługa serwisowo-konserwacyjna przez okres gwarancji 3 lat

§ 5.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie w/w robót określa się na kwotę brutto ……      (słownie: ………. 00/100 zł), w tym VAT 23 % w wysokości …… ( słownie : ……… 00/100  zł) i ma ono charakter ryczałtowy.

- Kwota o której  mowa w ust.1 wynika  z oferty Wykonawcy.

§ 6.

Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokółu odbioru podpisanego przez

upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron.

§ 7.

1.Wykonawca wystawi fakturę po protokolarnym odbiorze robót. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze usterek - faktura zostanie wystawiona po ich usunięciu.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy

………………..

w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia

terminowi płatności.

3) termin uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku bankowego zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

§ 8.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych :

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia

umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu

przedmiotu  umowy lub zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia  umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę

z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9.

1.Okres gwarancji ustala się na 3 lata od daty odbioru końcowego; w przypadku stwierdzenia przy

odbiorze usterek - gwarancja biegnie od daty usunięcia tych usterek.

2.Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek ujawnionych  w okresie gwarancji w wyznaczonym

terminie , Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie

trzeciej na koszt Wykonawcy

§ 10.

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1.Nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia

wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy.

2.Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji umowy przez okres co najmniej 7 dni.

3. Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres
    co najmniej  7 dni.

4.Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje

właściwej jakości.

5.W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie  leży w interesie

publicznym, w takim przypadku Wykonawca uprawniony jest do wynagrodzenia za wykonaną część umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia .

§ 11.

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne  przepisy właściwe ze względu  na przedmiot umowy.

- Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd                  w Lublinie.

- Integralną część umowy stanowią załączniki Nr 1.

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla  :

- Wykonawcy robót ,

- Zamawiającego (DTI UMCS)

- Zamawiającego (Kwestura UMCS).

Wykonawca :                                       Zamawiający :