Oznaczenie sprawy: PUB/05-2014/DOP-a                                                               Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wytrząsarka do probówek z czujnikiem poczerwieni oraz tabletem multimedialnym dla Wydziału Chemii UMCS w Lublinie.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu nr PSPB-135/2010 pt: Ocena przydatności różnych form węgla w celu redukcji biodostępności i toksyczności zanieczyszczeń oraz poprawy jakości gleb i produkcji roślinnej (BCAMEND), współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

CPV: - 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

Część 1: Dostawa wytrząsarki do probówek z czujnikiem poczerwieni

Wytrząsarka do probówek  z czujnikiem podczerwieni o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Wytrząsarka do probówek z czujnikiem podczerwieni | - Prędkość obrotowa: minimum 0- 3000 obrotów na minutę |
|  | - Amplituda: nie gorsza niż 4,5mm |
|  | - Typ ruchu: obrotowy |
|  | - Typ pracy: chwilowy i ciągły |
|  | - Klasa ochrony nie gorsza niż IP42 |
|  | - Maksymalne obciążenie: w zakresie od 0,5 kg do 0,7kg |
|  | - Moc: maksymalnie 15W |
|  | - Wymiary : maksymalnie: 180x70x250 |
|  | - Ciężar: maksymalnie do 2,5kg |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | gwarancja: minimum 12 miesięcy bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji instrukcja obsługi |

CPV: - 30213200-7 – komputer tablet

Część 2: Dostawa tabletu multimedialnego

Tablet multimedialny o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Tablet multimedialny | - pojemność pamięci: minimum 64GB |
|  | - rozmiar: wysokość w zakresie od 230 mm do 245 mm, szerokość w zakresie od 160 mm do 170mm głębokość maksymalnie do 8 mm |
|  | - waga maksymalnie 480 g |
|  | - wyświetlacz: Multi-Touch o przekątnej maksymalnie 9,8 cala z podświetleniem LED, w technologii IPS |
|  | - rozdzielczość: minimum 2048 na 1536 pikseli na cal (ppi) |
|  | - powłoka: oleofobowa odporna na odciski palców |
|  | - procesor z architekturą 64-bitową |
|  | - komunikacja bezprzewodowa i komórkowa: Wi-Fi (802.11a/b/g/n, minimum dwa kanały (2, 4GHz oraz 5GHz) oraz technologii MIMO, Bluetooth minimum 4.0, UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA (minimum 850, 900, 1700/210, 1900, ,2100 MHz), GSM/EDGE (minimum 850, 900, 1800, 1900 MHz, CDMA EV-Do wer. A i wer. B (minimum 800, 1900 MHz) ( pasma minimum 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26) |
|  | - system operacyjny nie gorszy niż iOS7lub równoważny. system równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | gwarancja: minimum 24 miesiące bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji instrukcja obsługi |