OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS w Lublinie

CPV:    38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

Część 1: Wytrząsarka:

Parametry graniczne

Wytrząsarka o ruchu drgającym i okrężnym, do probówek szklanych i probówek typu Eppendorf

2 moduły pracy ciągły i cykliczny, możliwość ich połączenia

Możliwość wytrząsania probówek do 20 mm średnicy

Gumowa platforma do wytrząsania probówki

Waga w zakresie: od 2,5 kg do 3,5 kg

Wymiary w zakresie: 135 mm – 145 mm x 105 mm – 115 mm x 175 mm – 185 mm (b x h x d)

Wychylenie podczas obrotu: 5 mm

Analogowa kontrola prędkości, możliwość regulowania prędkości w zakresie od 0 rpm do 3000 rpm

Część 2: Zestaw do elektroforezy poziomej:

Parametry graniczne

Aparat do elektroforezy poziomej o wymiarach maksymalnie 11 cm x 25 cm

Dwie rynienki do wylewania żeli o wymiarach nie większych niż 7 cm x 7 cm oraz 7 cm x 10 cm

Dwa grzebienie 1,5 mm ( 1 sztuka 15-dołkowy i 1 sztuka 8-dołkowy)

Stolik do wylewania żeli w komorze elektroforetycznej

Część 3: Laboratoryjny pH/jonometr:

Parametry graniczne

Możliwość pomiaru pH, pomiarów jonometrycznych w pX, g/l lub ppm, pomiarów potencjału redox oraz temperatury w oC

Możliwy pomiar stężenia jonów jedno i dwuwartościowych, ujemnych oraz dodatnich

Możliwa współpraca ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi, dobranymi w zależności od mierzonego jonu, wyposażonymi w złącze BNC

Automatyczne podstawianie masy molowej wybranego jonu

Automatyczne przeliczanie jednostek

Możliwość wprowadzania wzorców o dowolnych wartościach

Automatyczna i ręczna kompensacja temperatury

Zapamiętywanie niezależnie minimum 3 charakterystyk elektrod pH-metrycznych i jonoselektywnych

Automatyczne wykrywanie wartości roztworów buforowych pH, wprowadzanych przez użytkownika

Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca wraz ze zmianą temperatury

Informacja o stanie elektrody pH

Zapamiętywanie minimum 900 wyników pomiarów z godziną i datą

Zbieranie serii pomiarowych z zadanym interwałem czasowym

Zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem

Zabudowana drukarka termiczna

Impedancja wejściowa 1012 (

Zakres kompensacji temperatury od -5oC do 110oC

W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar czystych wód, prób biologicznych, ścieków

Urządzenie posiadające wyjścia RS-232 oraz Centronics

Instrukcja obsługi w języku polskim

Gwarancja: minimum 24 miesiące

| Funkcja | pH | mV | Jon M/L | Jon g/l | Jon ppm | Jon pX | oC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres | -2.000(16.000 | (1999.9 mV | 0(100 | 0(1000 | 0(1000000 | -2.00(16.00 | -50.0(199.9 |
| Rozdzielczość | 0.001, 0.01 | 0.1 mV | 0.01 / 0.1% | 0.01 / 0.1% | 0.01 / 0.1% | 0.001 / 0.01% | 0.1 oC |
| Dokładność (( 1 cyfra) | (0.002 pH | (0.1 mV | (0.25% | (0.25% | (0.25% | (0.002 pX | (0.1 oC |

Część 4: Mieszadło magnetyczne – 2 sztuki:

Parametry graniczne

Cyfrowe mieszadło magnetyczne przeznaczone do mieszania objętości do 20 L

Objętość mieszana: 20 L

Moc silnika (wejściowa/wyjściowa): od 15 W do 20 W / od 5 W do 10 W

Odczyt nastawny prędkości: LED

Zakres prędkości: 0/50 – 1500 rpm

Maksymalne wymiary elementu mieszającego: 80 mm x 10 mm

Moc grzewcza: minimum 500 W do maksymalnie 600 W

Zakres temperatur: RT – 310oC

Dokładność nastawy temperatury: +/-1K

Nastawny obwód zabezpieczający: od 50oC do 360oC

Materiał płyty roboczej: silumin

Wymiar płyty roboczej: od 130 mm do 150 mm

Mieszadło magnetyczne musi być wyposażone w sondę (czujnik temperatury roztworu) pozwalającą mierzyć temperaturę wewnątrz mieszanej cieczy

Waga: od 2 kg do 3 kg

Gwarancja: minimum 12 miesięcy