OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Część 1: Urządzenie wielofunkcyjne

Urządzenie wielofunkcyjne o parametrach nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Część 1 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Urządzenie wielofunkcyjne | Typ urządzenia | Urządzenie wielofunkcyjne z kolorową drukarką laserową |  |
|  | Dostępne funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie |  |
|  | Szybkość drukowania | Maks. 20 str./min. w kolorze i w trybie monochromatycznym (A4) |  |
|  | Metoda drukowania | Kolorowe drukowanie laserowe |  |
|  | Jakość druku | Minimum 2400 x 600 dpi |  |
|  | Inne | Drukowanie z nośników pamięci Obsługiwane nośniki pamięci: pamięć USB Tryb oszczędzania tonera |  |
|  | Obsługiwane typy plików | JPEG, TIFF |  |
|  | Szybkość kopiowania | Maks. 20 str./min. w kolorze i w trybie monochromatycznym (A4) |  |
|  | Rozdzielczość kopiowania | Maks. 600 x 600 dpi |  |
|  | Typ skanera | Kolorowy |  |
|  | Rozdzielczość skanowania | Optyczna: Maks. 600 x 600 dpi Poprawiona: Maks. 9600 x 9600 dpi |  |
|  | Głębia koloru skanowania | 24 bity/24 bity (wejście / wyjście) |  |
|  | Maks. szerokość skanowania | 216 mm |  |
|  | Typ interfejsu | USB 2.0 Hi-speed, 10BASE-T/100BASE-TX |  |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows 200/XP/Vista/7 |  |
|  | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |

...................................................		                            …………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                            (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Urządzenie wielofunkcyjne

Urządzenie wielofunkcyjne o parametrach nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Część 2 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Urządzenie wielofunkcyjne | Typ urządzenia | Laserowe |  |
|  | Ekran LCD | Kolorowy, dotykowy 5’ |  |
|  | Podajnik papieru | Minimum 250 arkuszy |  |
|  | Podajnik wielofunkcyjny | Minimum 50 arkuszy |  |
|  | Podajnik dokumentów ADF | Minimum 50 arkuszy |  |
|  | Odbiornik papieru | Minimum 150 arkuszy |  |
|  | Procesor | Minimum 400 MHz |  |
|  | Interfejsy | USB 2.0, 10/100 Ethernet Base TX, 802.11 b wireless |  |
|  | Pamięć RAM | Standardowa minimum 256 MB Maksymalna 512 MB |  |
|  | Formaty papieru | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (long Edge), B6(ISO), A6, Executive, Legal, Folio |  |
|  | Czas wydruku 1 strony | Maksymalnie 16 sek. |  |
|  | Prędkość drku | Mono: min. 28 str./min. Kolor: min. 28 str./min. Dupleks mono: mini. 14 str./min. Dupleks kolor: min. 14 str./min. |  |
|  | Funkcjonalność automatycznego dupleksu | Druk, Kopia, skan, faks |  |
|  | Rozdzielczość druku | Minimum 2400 x 600 dpi |  |
|  | Prędkość kopiowania | Minimum 28 str./min. |  |
|  | Rozdzielczość kopiowania | Minimum 600 x 1200 dpi |  |
|  | Zmniejszanie / powiększanie kopii | Od 25 do 400% |  |
|  | Kopiowanie wielokrotne | Do 99 kopii |  |
|  | Rozdzielczość skanowania | Optyczna: min. 1200 x 2400 dpi Interpolowana: min. 19 200 x 19 200 dpi |  |
|  | Rodzaj skanera | CIS |  |
|  | Możliwość skanowania do | Obrazu (PC), OCR (PC), e-mail (PC), pliku (PC), pamięci i USB, serwera pocztowego, ftp, folderu sieciowego |  |
|  | Systemy operacyjne | Windows 2000 Professional, XP, Server 2003, 7, Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x; Linux |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |

...................................................		                            …………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                            (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Projektor multimedialny – 2 szt.

Projektor multimedialny – 2 szt. o parametrach nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Część 3 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Projektor multimedialny – 2 szt. | Technologia | ColorBoost II+, DLP 3D BrilliantColor |  |
|  | Kolory | 6-segmentowe koło kolorów |  |
|  | Rozdzielczość natywna | Minimum XGA (800 x 600) z obsługą UXGA (1 600 x 1200), 1080p (1920 x 1080) |  |
|  | Jasność | Minimum 2700 ANSI Lumenów (2240 ANSI Lumenów w trybie ECO) |  |
|  | Współczynnik kontrastu | Minimum 10000:1 |  |
|  | Zoom | Manualny 1:1.1, cyfrowy 2x |  |
|  | Żywotność lampy | Od 5000 h do 7000 h |  |
|  | Lampa | Minimum 190W |  |
|  | Korekcja trapezowa | +/- 40 stopni w pionie |  |
|  | Szum urządzenia | Maksymalnie 30 dBA (tryb standard), 26 dBA (tryb ECO) |  |
|  | Pobór mocy | Maksymalnie 240W |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące na projektor, 12 miesięcy na lampę |  |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |

...................................................		                            …………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                            (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 4: Komputer przenośny

Komputer przenośny o parametrach nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Część 4 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Komputer przenośny | Typ | Komputer przenośny |  |
|  | Procesor | Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 3240 punktów w teście Passmark CPU Mark. | (proszę podać model procesora) |
|  | Pamięć RAM | Minimum 8 GB |  |
|  | Dysk twardy | Minimum 320 GB |  |
|  | Karta grafiki | Pamięć współdzielona, technologia 22nm, DirectX 11 |  |
|  | Przekątna i rozdzielczość matrycy | 13,3” HD, minimum 1366 x 768 |  |
|  | Typ ekranu | Matryca LED, matowa |  |
|  | Karta dźwiękowa | Zintegrowana karta dźwiękowa z stereofonicznymi głośnikami |  |
|  | Moduły łączność bezprzewodowej | Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth 3.0 EDR Wbudowany modem 3G |  |
|  | Kamera internetowa | Wbudowana |  |
|  | Złącza (min.) | Minimum 2 x USB 3.0 Minimum 1 x USB 2.0 1 x VGA 1 x HDMI 1 x czytnik kart pamięci 1 x RJ-45 1 x Audio In/Out |  |
|  | Bateria | 6-ogniowa |  |
|  | Kolor | Srebrny |  |
|  | Typ obudowy | Aluminium + Magnez |  |
|  | Wymiary ( szer. x wysokość x głębokość) / waga | Maksymalnie 329 x 21 x 237 mm / 1.8 kg |  |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL lub równoważny spełniający następujące kryteria: Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez zamawiającego systemem SAP. |  |
|  | Dołączone wyposażenie | Komputer w fabrycznym zestawie z ładowarką sieciową |  |
|  | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |

...................................................		                            …………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                            (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 5: Jednostka centralna komputera

Jednostka centralna komputera o parametrach nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Część 5 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Jednostka centralna komputera | Typ | Komputer stacjonarny |  |
|  | Procesor | Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 7485 punktów w teście Passmark CPU Mark. Maksimum TDP 84W. Procesor musi obsługiwać 64 bitowe systemy operacyjne | (proszę podać model procesora) |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem |  |
|  | Płyta główna | Karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mbps, zintegrowana karta dźwiękowa min. 2 x USB 3.0, min. 4 x USB 2.0, wyjścia HDMI, DVI, DisplayPort, S/PDIF; 4 złącza SATA III, min. 1 złącze PCI Express 3.0 x 16 |  |
|  | Pamięć RAM | Minimum 2 x 4GB, Dual Channel, minimalna częstotliwość pracy: 1866 MHz |  |
|  | Dysk twardy | SSD, minimum 120 GB, min. prędkość odczytu 500 MB/s, min. prędkość zapisu 130 MB/s |  |
|  | Zasilacz | Minimum 350W, aktywny układ PFC, sprawność min. 87% przy obciążeniu 50%, certyfikat 80PLUS BRONZE, maksymalna głośność do 20 dB(A) |  |
|  | Obudowa | W formacie midi Tower, 2 x USB 2.0 przedni panel, 1 x wyjście słuchawkowe (przedni panel), 1x wejście na mikrofon (przedni panel) |  |
|  | Inne | Dołączony kabel DVI o długości min. 1,5 m, dołączony kabel zasilający |  |
|  | System operacyjny | Bez zainstalowanego systemu operacyjnego |  |
|  | Dołączone akcesoria | Mysz przewodowa: optyczna, USB, z jednym kółkiem, 2 przyciski + 1 w kółku czarna Klawiatura przewodowa: polska klawiatura programisty (układ QWERTY), bez przycisków multimedialnych, jeden rząd przerwy powyżej klawisza strzałki „w górę”, klawisz Enter w kształcie odwróconej litery „L”, USB 3 pary słuchawek z kabłąkiem na głowę z mikrofonem: Pasmo przenoszenia przynajmniej w zakresie 20-22000 Hz, przewód o długości minimum 2 m, czułość słuchawek min. 100 dB(A), pełnowymiarowe muszle wokółuszne wytłumiające dźwięki z otoczenia |  |
|  | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |

...................................................		                            …………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                            (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)