UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający: 	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

- Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie                           z Zarządzeniem Rektora Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 21/2014 r. z dnia 16.04.2014 r.

- Przedmiot zamówienia: „Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Centrum Kultury Fizycznej UMCS”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

Gwarancja na wykonaną przez Wykonawcę prace – będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót  wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia. Nie przewiduje się robót dodatkowych.

- Osoby upoważnione do kontaktu:

inż. Mieczysław Młodawski – roboty elektryczne tel.  503 634 439

- Termin wykonania zamówienia: Wykonawca wykona przedmiot zamówienia     w terminie do 15 września 2014 roku.

- Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 15 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia .

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.

- Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonania zamówienia.

- W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:  - „Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Centrum Kultury Fizycznej UMCS”.

- „Nie otwierać przed : 15.07.2014 r." oraz,

-  nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

7. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901, w terminie do dnia : 15.07.05.2014  r. do godz. 10:00

- Oferty zostaną otwarte w dniu: 15.07.2014 r. o godz. 10:20 w pok. nr 901            w siedzibie Zamawiającego.

8. Kryteria oceny ofert.

1. Kryterium wyboru oferty jest cena.

9. Zawarcie umowy:

1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3                z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

Załączniki:

- Nr 1 – 	Opis przedmiotu zamówienia

- Nr 2 – 	Formularz oferty

- Nr 3 –	Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Centrum Kultury Fizycznej UMCS Zamawiający

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 20-031 Lublin, pl. Marii Curie Skłodowskiej 5

Tel. 81 537 53 10, 81 537 51 24

Specjalista prowadzący:

inż. Mieczysław Młodawski – roboty elektryczne tel.  81 537 51 24

Termin wykonania: 15 września 2014 r.

Obiekt: Budynek Centrum Kultury Fizycznej przy ulicy Langiewicza 22 w Lublinie.

Inwestor: UMCS w Lublinie    Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

  - WSTĘP

    - Specyfikacja Techniczna

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych przy wykonaniu przebudowy instalacji odgromowej w budynku Centrum Kultury Fizycznej przy ulicy Langiewicza 22                        w Lublinie. Przebudowa obejmuje zewnętrzne urządzenia ochrony odgromowej: zwody, przewody odprowadzające, uziemiające i uziomy.

    - Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu                   i realizacji robót wymienionych w pkt. 6.1.3.

    - Zakres robót objętych specyfikacją przedmiotem zamówienia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych                    z demontażem wyeksploatowanej i montażem nowej instalacji odgromowej i obejmują:

- Demontaż zwodów dachowych ze wspornikami	                                                                                     Demontaż przewodów odprowadzających ze wspornikami i uchwytami                                                                    Montaż nowych zwodów z drutu Fe-Zn Ø8mm, na wspornikach z tworzywa sztucznego klejonych i masztów odgromowych   	                                                                                                        Montaż nowych przewodów odprowadzających z drutu Fe-Zn Ø8mm w rurach PCV                                                                                                                                   Montaż nowych przewodów uziemiających bednarką Zn-Fe 30x4

- Montaż złączy kontrolnych 27 sztuk (demontaż starych) 	                                                               Montaż nowych uziomów pionowych, średnica 5/8”  	                                                                         Wykonanie ochrony odgromowej jednostek zewnętrznych klimatyzatorów na dachach hal sportowych (wg złączonego rysunku)

- Poprawienie ok. 10 m² pokrycia dachowego po robotach budowlanych

W celu ochrony budynku oraz urządzeń zlokalizowanych na dachu należy wykonać instalację odgromową złożoną z:    	                                                                                                                                                       - zwodów poziomych wykonanych z drutu stalowego ocynkowanego Fi 8, mocowanych elementów obróbki blacharskiej oraz na wspornikach betonowo - PCV,              	                                                                              - iglic odgromowych dla ochrony dla ochrony wentylatorów dachowych,    	                                                                                         - zwodów izolacyjnych odsuniętych systemu np. AntyGrom w postaci masztów izola- cyjnych z rozpiętą pomiędzy nimi linką aluminiową o przekroju 50mm2 dla ochrony central nawiewno-wentylacyjnych, jednostek zewnętrznych klimatyzacji oraz szaf automatyki central zlokalizowanych na dachu budynku.

    - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne                                           z obowiązującymi Polskimi Normami.

Pojęcia ogólne

Projektant ochrony odgromowej - osoba wykwalifikowana w projektowaniu urządzeń piorunochronnych.

Wykonawca ochrony odgromowej - osoba wykwalifikowana w wykonawstwie urządzeń piorunochronnych.

Przewód otokowy - przewód otaczający pętlą (otokiem) obiekt, łączy przewody odprowadzające w celu równomiernego rozpływu prądu pioruna.

Zewnętrze części przewodzące - zewnętrzne metalowe elementy wchodzące lub wychodzące z chronionego obiektu, takie jak rurociągi, powłoki kablowe, metalowe rury itp., które mogą przewodzić część prądu pioruna.

Rezystywność powierzchniowa - średnia rezystywność powierzchniowej warstwy gruntu.

Korozja metali - wszystkie typy korozji galwanicznych i chemicznych

Strefa uderzenia - umowny promień toczącej się kuli według tablicy 1 PN-IEC 61024-1.

  - Wymagania ogólne

Zamawiający jest zobowiązany do przekazania w terminie zgodnym z Umowa terenu Budowy, wszystkich prawnych i administracyjnych uzgodnień oraz dokumentacje. projektowa.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i dokumenty przekazane przez Inwestora stanowią integralna część Umowy.

Wymagania zawarte w w/w materiałach są obowiązujące dla Wykonawcy.

Zakres wykonywanych robót i wszystkie materiały dostarczone na plac budowy winny być zgodne z Dokumentacją Przetargową i Specyfikacja Techniczna. Jeżeli dostarczone    i wbudowane materiały nie będą zgodne ze standardem określonym w Dokumentacji – to Wykonawca na własny koszt wymieni je na właściwe.

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych oraz definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

  - Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i jakość zastosowanych materiałów oraz za zgodność wykonanej pracy z dokumentacja projektowa, obowiązującymi normami, przepisami, specyfikacją techniczną oraz realizacje poleceń nadzoru inwestorskiego zawartych w dokumentacji budowy.

Wszystkie czynności wykonywane w pobliżu istniejących i czynnych urządzeń elektrycznych, rozdzielnic – winny być prowadzone za zgoda użytkownika budynku, pod nadzorem upoważnionych pracowników służb eksploatacyjnych posiadających wymagane świadectwa kwalifikacyjne.

W trakcie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących BHP. Od daty rozpoczęcia robót aż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca odpowiada za wszystkie wbudowane materiały i urządzenia używane do pracy.

  - Materiały

Wykonawca odpowiada za jakość robót i materiałów. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są wszystkie materiały wymienione w dokumentacji technicznej i winny odpowiadać wymaganiom odpowiednich obowiązujących norm.

Inspektor Nadzoru może zezwolić na wbudowanie tylko materiałów, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa potwierdzający, że została zapewniona zgodność z wymaganiami Polskich Norm i aprobat technicznych,

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna dla tych materiałów i wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy - jeśli nie są objęte certyfikatem określonym w poprzednim punkcie i które spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej.

Materiały musza posiadać wszystkie wymagane przepisami atesty techniczne, świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i odpowiednie znaki towarowe – krajowe „B” lub europejskie „CE”.

  - Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu prowadzenia tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych, oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu.  	                                                                                                                                                     Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptacje kierownika budowy i inspektora nadzoru.

  - Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót

Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być skutecznie zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producentów.

  - Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.                                            Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć:  	                                                                                           - jakość i kompletność wykonanych robót    	                                                                                                          - jakość połączeń przewodów tworzących zwody  	                                                                                                                - jakość połączeń przewodów tworzących przewody odprowadzające 	                                                                               - wykonać pomiary elektryczne rezystancji uziemienia.

  - Odbiór robót

Roboty objęte niniejsza Specyfikacja podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie wyników przeprowadzonych badan, pomiarów i oceny wizualnej.

    - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty:                                                                              - uziomy miejscowe szpilkowe pogrążane w ziemi (jeżeli będą stosowane)                                                                     - przewody odprowadzające i uziemiające prowadzone w rurach PCV pod warstwą ocieplenia

    - Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbioru ostatecznego należy dokonać po wykonaniu prób eksploatacyjnych mających wykazać spełnienie zakładanych parametrów projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia prób, ich zakres i czas trwania powinny być ustalane oddzielnie.

Podstawowym dokumentem potrzebnym do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót.

Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego:

- Dokumentacja Powykonawcza..

- Specyfikacja Techniczna.

- Książka obmiaru.

- Deklaracja zgodności.

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w zakresie ilości, jakości i ich wartości.

    - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty

- Projektowa dokumentacje powykonawcza,

- Protokoły z wykonanych badań i pomiarów,

  - Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest dla:

• uziomów pionowych – 1 m bieżący uziomu;

• wsporników i złączy – 1 szt.;

• rur osłonowych – 1 m bieżący rury;

• zwodów – 1 m bieżący zwodu;

• przewodów odprowadzających – 1m bieżący przewodu;

• przewodów uziemiających – 1 m bieżący przewodu.

  - Przepisy związane

• Polskie Normy

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór                 i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 	                                                                                                                         PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.                                                            PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  	                                                                                                                     PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.                                                                                                                                                                             PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.

• Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1409 Prawo budowlane    	                                                                                        Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 926 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.        	                                                                                                 Dziennik Ustaw z 1997 r. Nr 129 poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy                                                                                                                                                      Dziennik Ustaw z 1972 r. Nr 13 poz. 93 – Bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

Nie wymienienie z tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem.

- Zestawienie materiałów

| Lp. | Materiał | jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drut FeZn fi 8mm | m.b. | 1407 |
| 2 | Bednarka 30x4 mm | m.b. | 90 |
| 3 | Puszka dla złącz kontrolnych | szt. | 27 |
| 4 | Złącze kontrolne drut-bednarka | szt. | 27 |
| 5 | Złącze krzyżowe 4-śrubowe | szt. | 16 |
| 6 | Wspornik PCV z podstawą wulkanizacyjną H=7cm | szt. | 34 |
| 7 | Uchwyt do elewacji zwykły | szt. | 120 |
| 8 | Uchwyt drut – konstrukcja metalowa | szt. | 120 |
| 9 | Materiały antykorozyjne | szt. | 3 |
| 10 | Iglica masztowa 3 m | szt. | 6 |
| 11 | Uziom pionowy pomiedziowany z tuleją uszczelnia- jąco-wzmacniającą, 2 elementy 1,5m +głowica | szt. | 7 |
| 12 | Zwód izolacyjny odsunięty systemu np. AntyGrom w postaci masztów izolacyjnych z rozpiętą pomiędzy nimi linką aluminiową o przekroju 50 mm² dla ochrony central nawiewno-wentylacyjnych, jedno-stek zewnętrznych klimatyzacji oraz szaf automa-tyki central zlokalizowanych na dachu budynku. | kpl | 3 |

Nie wymienienie z tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem.

Wykonywanie i  realizacja robót powinny być uzgadniane z inwestorem

Niezbędne jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym                       w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie wykonana na koszt własny Wykonawcy. Niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia materiały zapewnia Wykonawca.

W instalacji elektrycznej należy zastosować przewody wg PN-87/E-90060

Użyte materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych,  a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni oraz posiadać odpowiednie atesty.

Wbudowane materiały muszą posiadać stosowne dokumenty potwierdzające ich jakość oraz dopuszczające je do stosowania na terenie RP. Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe, nie dopuszcza się do stosowania materiałów z odzysku.

Wykonywanie i  realizacja robót powinny być uzgadniane z inwestorem

Niezbędne jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym                       w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie wykonana na koszt własny Wykonawcy. Niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia materiały zapewnia Wykonawca.

Uwaga: do oferty należy dołączyć kosztorys sporządzony w oparciu o specyfikację, zestaw materiałów i opis przedmiotu zamówienia.

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA

- My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz firmy

…….…….........................................................................

w odpowiedzi  na ogłoszenie z dnia 07.07.2014 r. na: „Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Centrum Kultury Fizycznej UMCS”.

-  składamy niniejszą ofertę.

2)  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją udostępnioną przez zamawiającego.

Ponadto nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

3)  Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją za kwotę

brutto:……........PLN, słownie: …………………………………...................złotych,

podatek VAT 23 % wynosi ………………………………………………….złotych

4) Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie do 15 września 2014 roku.

5) Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie.

6) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 15 dni od daty zakończenia terminu  składania ofert.

7) Oświadczam, że zawarty w specyfikacji zamówienia projekt umowy został przez nas    zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

8)  Ofertę składamy na........ kolejno ponumerowanych stronach.

9)  Załącznikami do oferty są:

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- …………………………………………………………..

- …………………………………………………………...

UMOWA NR  …../07/2014

zawarta w Lublinie w dniu … lipca 2014 r. pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej                       w Lublinie, Pl. M.C. Skłodowskiej 5, NIP: 712-010-36-92, reprezentowanym przez :

mgr  inż. RENATĘ BYLICKĄ - Zastępcę Kanclerza ds. Techniczno - Majątkowych,       przy kontrasygnacie Kwestora

zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym”  a

……………. prowadzącym działającym gospodarczą pod nazwą: ……………………Nr. NIP …………. PESEL:……………..

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1.

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego art. 4 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wraz z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 21/2014 r. z dnia 16.04.2014 r.

§ 2.

Przedmiotem umowy jest: „Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Centrum Kultury Fizycznej UMCS”.

§ 3.

Wykonawca przystąpi do realizacji umowy w dniu jej podpisania, a zakończy roboty do 15 września 2014 roku.

§ 4.

  - Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie Wykonawcy informacji  i dokumentacji jaką dysponuje a dotyczącej wykonania zadania.   	                                                                                               2. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedmiotem zamówienia zawartym w zaproszeniu oraz ofertą z dnia ……..…r.

§ 5.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie w/w robót określa się na kwotę: …………….. zł brutto (słownie zł: ……………………………………..), w tym VAT 23 % w wysokości …………….. zł,      i ma ono charakter ryczałtowy.  	                                                                                                           2. Kwota powyższa wynika z oferty przedłożonej przez Wykonawcę.

§ 6.

1. Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokółu odbioru podpisanego przez  upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron.    	                                                                              2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 – miesięcznej gwarancji wraz z serwisem i konserwacją     w okresie gwarancji na wykonane prace i wbudowane urządzenia.

§ 7.

- Wykonawca wystawi fakturę po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków i usterek – faktura zostanie wystawiona po ich usunięciu.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w …………….             Nr …………………. w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności.

3.   Jako zapłatę faktury rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

§ 8.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia   umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu   umowy lub zwłoki  usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9.

1. Niezależnie od przypadków wskazanych w obowiązujących przepisach Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy :   	                                                                                      1) Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji umowy przez okres co najmniej dwa dni.                                                                                                                                                       2) Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres co najmniej 10 dni. 	                                                                                                                                                      3) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami.   	                                                 2. Odstąpienie od umowy winno być dokonane w terminie 7 dni od podjęcia wiadomości o przyczynie stanowiącej podstawę odstąpienia.

§ 10.

1.  W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.	                                                                                 2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd                     w Lublinie. 	                                                                                                                                                                              3. Integralną część umowy stanowi załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.                                    4.    Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla:

- Wykonawcy robót,

- Zamawiającego (DTI UMCS)

- Zamawiającego (Kwestura UMCS).

Wykonawca :                                       Zamawiający :