Oznaczenie sprawy: PUB/22-2014/DOP-a                                               Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dedykowanych materiałów do modernizacji systemu ogrzewania rury w linii technologicznej MCVD dla Wydziału Chemii UMCS w Lublinie

CPV:    38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

Zamówienie dotyczy dostawy materiałów dedykowanych do modernizacji istniejącej w Pracowni  Technologii Światłowodów UMCS linii technologicznej MCVD do wytwarzania preform na światłowody ze szkła high silica. Modernizacji poddany zostanie system ogrzewania rury ze szkła krzemionkowego. Podstawowym elementem zmodernizowanego systemu będzie elektryczny element grzejny wykonany z grafitu gwarantujący uzyskanie bardzo wysokiego stopnia czystości niezbędnego przy wytwarzaniu światłowodów jednomodowych zgodnych z normą G.657.A/B oraz światłowodów wielomodowych zgodnie z normą G.651.

Dostawa dedykowanych materiałów do modernizacji systemu ogrzewania rury w linii technologicznej MCVD obejmuje:

- stalową obudowę pieca elektrycznego z zabezpieczeniem antykorozyjnym odpornym na działanie wysokich temperatur;

- ceramiczne elementy izolacji cieplnej pieca elektrycznego gwarantujące uzyskanie wysokiej czystości (minimum 5.0) w jego wnętrzu;

- stalowe boczne flansze ochronne ograniczające straty ciepła z zabezpieczeniem antykorozyjnym odpornym na działanie wysokich temperatur;

- króciec i łoże do podłączenia pirometru, montowane bezpośrednio na stalowej obudowie pieca;

- króćce metalowe do podłączenia wodnego systemu chłodzenia;

- dedykowany grafitowy element grzejny umożliwiający uzyskanie temperatury wewnątrz pieca minimum 2000°C, pozwalający na wytwarzanie preform z rur ze szkła krzemionkowego o maksymalnej średnicy zewnętrznej 40 mm;

- materiały systemu zasilania (dedykowane kable zasilające, elementy podłączeniowe);

- materiały systemu chłodzenia wodnego (króćce przyłączeniowe, regulatory przepływu, zawory, dedykowane przewody połączeniowe);

- materiały systemu dystrybucji gazów technicznych argonu i helu (dedykowane przewody gazowe, króćce przyłączeniowe, regulatory przepływu, zawory odcinające) gwarantujące uzyskanie wysokiej (minimum 5.0) czystości gazów;

- obudowę systemu regulacji i zasilania elektrycznego z zabezpieczeniem antykorozyjnym;

- dedykowane łoże pieca grafitowego umożliwiające montaż grafitowego pieca elektrycznego w istniejącej w Pracowni  Technologii Światłowodów UMCS obrabiarce preform.

Wyżej  wymienione materiały i elementy muszą pozwolić na dostosowanie istniejącej linii technologicznej MCVD do wymogów technologicznych pozwalających na wytwarzanie jednomodowych światłowodów ze szkła high silica zgodnie z normą G.657.A/B oraz wielomodowych światłowodów ze szkla high silica zgodnie z normą G.651.

Wykonawca udzieli gwarancji:

- na stalową obudowę pieca i boczne flansze ochronne – na okres minimum 12 miesięcy;

- na grafitowy element grzejny – na okres minimum 6 miesięcy;

- na elementy ceramiczne – na okres minimum 12 miesięcy.

Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny;

- naprawa nastąpi w  Pracowni  Technologii Światłowodów UMCS;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza Pracownią  Technologii Światłowodów UMCS, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór elementów do naprawy i ich dostawę po dokonaniu naprawy.