OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 1: System chromatografii niskociśnieniowej

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| System chromatografii niskociśnieniowej | 1. System wyposażony w pompę membranową o co najmniej poniższych parametrach: a. regulowany zakres przepływu przynajmniej od 0,1 do 40 ml/min w krokach co najwyżej 0,1 ml/min; b. zakres ciśnienia przynajmniej od 0 do 1 MPa; c. programowalny limit ciśnienia maksymalnego; d. zdolność pompowania cieczy o lepkości przynajmniej do 10 cP 2. System musi posiadać przepływowy detektor UV z lampą rtęciową umożliwiający ciągłe monitorowanie przy przynajmniej jednej długości fali, w zestawie przynajmniej 280nm i 254 nm. 3. Zakres absorbancji przynajmniej 0,01-2AU 4. Liniowość przynajmniej poniżej 3% do 2AU przy 254nm i przynajmniej poniżej 5% do 1AU przy 280nm 5. Poziom szumów co najwyżej 40 x10 -6AU 6. Stopień „płynięcia" linii podstawowej co najwyżej 100X10 -4 AU 7. System musi być wyposażony w kolektor frakcji pozwalający na zbieranie frakcji przynajmniej do probówek typu Eppendorf (95 sztuk) lub równoważnych oraz probówek 12mm oraz probówek 18mm. a. umożliwia synchronizacje zmiany probówek z częstotliwością kroplowania celem uniknięcia utraty preparatu b. system umożliwia zaprogramowanie opóźnienia między monitorem UV a kolektorem frakcji celem umożliwienia uzgodnienia znaczników frakcji na chromatogramie z odczytem absorbancji, przewodnictwa i pH c. umożliwia zbieranie frakcji o objętości od poniżej 51 µl do powyżej 49ml d. kolektor wyposażony w detektor szczytów e. automatyczny zawór przełączający między kolektorem a pojemnikiem na odpady 8. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie przynajmniej 1 MPa 9. Długość ścieżki optycznej maksymalnie 2mm 10. Musi posiadać przepływowy detektor przewodnictwa w zakresie od µS/cm do 999.9 mS/cm umożliwiający ciągłe monitorowanie tego parametru, m.in. do kontroli gradientu podczas chromatografii jonowymiennej 11. System musi umożliwiać przyłączenie opcjonalnej przepływowej elektrody pH zapewniającej ciągłe monitorowanie tego parametru zakresie 0-14 z dokładnością przynajmniej 0,1 jednostki pH a. system zostanie wyposażony w elektrodę pH z komórką przepływową i uchwytem System musi posiadać automatyczny zawór iniektora pozwalający na wstrzykiwanie objętości w zakresie od 100 µl do 50 ml Wraz z systemem dostarczane musi być przynajmniej pięć pętli do ładowania próbek o objętościach 100 µl, 500 µl, 2ml, l0ml, 50 ml System musi posiadać zawory i mieszalnik gradientów o objętości 2ml zapewniający precyzyjne dynamiczne mieszanie gradientów System musi posiadać ośmiodrożny zawór do automatycznej selekcji buforów Wbudowana klawiatura i wyświetlacz odporne na zachlapanie System powinien być bezpieczny i neutralny dla środowiska, kompatybilny z biopreparatami białkowymi, pozwala zachować aktywność białek System musi pozwalać na zaprogramowanie przynajmniej 40 różnych przebiegów badań System przystosowany do działania z niskociśnieniowymi kolumnami szklanymi System musi zawierać pre-instalowane, zoptymalizowane protokoły dla standardowych aplikacji takich jak: wymiana jonowa, odsalanie, interakcje hydrofobowe oraz chromatografia powinowactwa 21. System musi posiadać możliwość rozszerzenia o zawory umożliwiające bezobsługowe, dwuetapowe oczyszczenie 22. System musi mieć możliwość użytkowania w temperaturach od 4 do 40°C przy wilgotności od 10-95% 23. Zasilanie 230V/ AC 24. System musi być kompatybilny z buforami na bazie wody 25. Musi posiadać minimum jedno łącze RS232 do akwizycji danych 26. Musi posiadać dwa uchwyty do mocowania kolumn, wraz z systemem dostarczony musi być uchwyt do kolumn długich i krótkich 27. Wraz z systemem dostarczony musi być zestaw zapasowych wężyków i adapterów do montowania kolumn i peryferiów 28. Masa maksymalnie do 20 kg 29. Wymiary maksymalne 400x500x600mm (szerokość x głębokość x wysokość) 30. System musi zwierać oprogramowanie umożliwiające archiwizację i obróbkę danych zapewniające przynajmniej następujące funkcjonalności: a. oprogramowanie do zbierania, przechowywania i analizy danych (m.in. absorbancja, przewodnictwo, pH, temperatura, ciśnienie, punkt iniekcji, początek i koniec każdej frakcji) umożliwia zbieranie i wyświetlanie danych na monitorze opisanym w punkcie w czasie rzeczywistym; b. oprogramowanie działające w systemie operacyjnym Windows, pozwalające na profesjonalną ocenę chromatogramu oraz analizę danych - m.in. generowanie automatycznych raportów; c. oprogramowanie musi posiadać minimum takie funkcje, jak: monitorowanie UV oraz gradientów, detekcję wartości szczytowych, integrację, nakładanie chromatogramów i in.; d. pliki wyników powinny zawierać całkowity przebieg badania, wraz z opisem metody, danymi krzywych, dziennikiem badania i umożliwiać przygotowanie specjalistycznego raportu. 31. Znaczniki frakcji muszą pozwalać na identyfikację frakcji i wartości szczytowych: System musi zawierać osobną jednostkę do monitorowania i archiwizacji danych która charakteryzuje się następującymi parametrami: a. zapewnia obsługę oprogramowania wymienionego w punkcie 30 b. posiada wydajność obliczeniową nie gorszą niż 6568 pkt według testu Passmark CPU Mark c. przynajmniej jeden dysk o pojemności minimum 500 GB d. pojemność zainstalowanej pamięci - przynajmniej 4 GB e. zainstalowane sterowniki dysków - przynajmniej 4xSATA f. maksymalna ilość pamięci - przynajmniej 32 GB g. maksymalna możliwa do zainstalowania ilość banków pamięci - przynajmniej 4sztuki h. wydajność grafiki - wydajność nie gorsza niż 330 pkt według testu Videocard Passmark i. posiada przynajmniej 4 porty USB 3.0 j. j. posiada przynajmniej 1 portRJ-45 k. posiada przynajmniej jeden napęd DVD+/- RW Super multiDual Layer 1. l. posiada zainstalowany system Windows 7 Professional lub równoważny, system równoważny musi zapewniać obsługę posiadanego przez zamawiającego systemu SAP m. posiada mysz i klawiaturę n. posiada monitor LCD LED o następujących parametrach minimalnych: - przekątna ekranu min. 19 cali - wielkość plamki maksimum 0,294 mm - technologia podświetlania LED - minimalna rozdzielczość 1280x1024 pikseli - maksymalny czas reakcji 5ms - minimalna jasność 250 cd/m2 - kąt widzenia poziomy minimalnie 170 stopni - kąt widzenia pionowy minimalnie 160 stopni - ilość wyświetlanych kolorów minimalnie 16,7 min - kontrast przynajmniej 1000:1 - posiada przynajmniej złącza 15-stykowe D-Sub, Dvi-D (z HDCP), DisplayPort | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… (proszę podać model procesora) …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… (proszę podać model karty) …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………… …… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… (proszę podać model monitora) …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 2: Waga jubilerska z funkcją liczenia

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Waga jubilerska z funkcją liczenia | Zakres pomiaru -200g Dokładność pomiaru: 0,001g Funkcja liczenia ( w proporcjach x 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 500) Funkcja tarowania Minimum podświetlany wyświetlacz z dużymi cyframi, Waga musi posiadać kalibrację Ręczne włączanie i wyłącznie Urządzenie musi posiadać wbudowaną poziomicę Waga musi dokonywać pomiaru w minimum takich jednostkach jak: g, ct, oz, lb Temperatura pracy urządzenia – w zakresie od 10 0C do 400 C Waga musi posiadać znak zgodności z normami CE Platforma wagi z plastikową pokrywą, otwierana do góry Zasilanie – zasilacz zewnętrzny 230V/7,5V (dostarczany wraz z urządzeniem) lub wymienialna bateria 9V | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 3: Wytrząsarka o ruchu drgającym do probówek

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Wytrząsarka o ruchu drgającym do probówek | Wytrząsarka o ruchu drgającym o następujących parametrach: - mieszanie próbek w różnego rodzaju probówkach - zakres pracy w temperaturze od +40 C do 650 C - urządzenie musi posiadać możliwość przełączania w tryb dotykowy lub pracy ciągłej - prędkość regulowana analogowo poprzez pokrętło w zakresie od 0 do 2,850 rpm - urządzenie musi posiadać możliwość dołączania przystawek - przystawka wymienna na 1 microplate 64x0,2ml lub 8x2ml tube strip - przystawka wymienna na 8x15ml i 8x12/13mm diameter tubes - przystawka wymienna na 24x1,5/2,0ml tubes, 24x0,5ml tubes i 32x0,2ml - urządzenie musi być zasilane poprzez prąd 230V/50Hz | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 4: Zestaw do elektroforezy poziomej

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Zestaw do elektroforezy poziomej | - Aparat do elektroforezy poziomej o wymiarach maksymalnie 11 cm x 25 cm - Dwie rynienki do wylewania żeli o wymiarach nie większych niż 7 cm x 7 cm oraz 7 cm x 10 cm - Dwa grzebienie 1,5 mm ( 1 sztuka 15-dołkowy i 1 sztuka 8-dołkowy) - Stolik do wylewania żeli w komorze elektroforetycznej | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |