Załącznik nr 2

Oznaczenie sprawy: PU/1-2014/ECOTECH

Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

Przedmiotem dostawy jest:

- dwudyskowy serwer sieciowej pamięci masowej NAS – szt. 1

- dysk SATA III 3,5” 1 TB – szt. 2

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

Termin realizacji zamówienia: w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Parametry techniczne (minimalne wymogi)

Specyfikacja serwera pamięci masowej NAS:

| Obsługiwana liczba dysków: | 2 szt. |
| --- | --- |
| Rozmiar dysków: | 3,5, 2,5 cale/cali |
| Interfejs dysku : | SATA |
| Porty LAN: | 1 szt. |
| Szybkość portów LAN: | 10/100/1000 Mb/s |
| Tryby RAID: | pojedynczy wolumen, RAID 0, RAID 1, JBOD, inny |
| Protokoły sieciowe: | IPv6 |
| System plików: | EXT4, EXT3 |
| System operacyjny: | Linux |
| ilość i typ pamięci: | co najmniej 256 MB DDR3 |
| Multi IP: | nie |
| Porty USB 2.0: | co najmniej 2 |
| Obsługa dysków USB: | tak |
| Zarządzanie: | Interfejs WWW, aplikacja |
| Powiadomienia systemowe: | email, komunikator, SMS |
| Łączność LAN: | DHCP |
| Jumbo Frame: | tak |
| Wake On LAN: | tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne: | Windows, Linux, Mac OS, Unix |
| Współpraca z Active Directory : | tak |
| Współpraca z LDAP: | tak |
| Serwer DHCP: | tak |
| Serwer druku i urządzeń wielofunkcyjnych: | tak |
| Serwer FTP: | tak |
| Protokoły VPN: | L2TP |
| Kontrola prędkości pobierania FTP: | tak |
| Serwer poczty: | tak |
| Protokoły poczty: | POP3, SMTP, IMAP |
| Serwer WWW: | tak |
| Serwer chmury prywatnej: | tak |
| Serwer MySQL/SQL: | tak |
| Kontrola prędkości pobierania: | tak |
| Obsługiwane protokoły pobierania: | HTTP, FTP |
| Obsługa obrazów ISO: | tak |
| Przeglądarka plików WWW: | tak |
| Kopie zapasowe NAS-a na dysk: | tak |
| Kopie zapasowe NAS-a na NAS: | tak |
| Kosz sieciowy: | tak |

Specyfikacja dysków do serwera pamięci masowej NAS:

| Rodzaj dysku | HDD |
| --- | --- |
| Pojemność dysku | 1 TB |
| Interfejs | SATA III (6 Gb/s) |
| Pamięć podręczna | 64 MB |
| Konfiguracja | Automatyczna |
| Przeznaczenie | serwer NAS |
| Prędkość obrotowa [obr./min.] | 7200 |
| Poziom hałasu [dB] max | 22 |

Minimalny wymagany okres gwarancji na:

- serwer  – 24 miesiące

- dyski    – 12 miesięcy