Oznaczenie sprawy PU/7-2014/DOP-p

Załącznik nr  1 do zapytania ofertowego -Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1– Meble do wyposażenia Instytut Matematyki

Meble należy wykonać z płyt wiórowych z okleiną o kolorze „Wiśnia OXFORD R4968” z katalogu PFLEIDERER lub „Olcha R4647”.

Zestawienie mebli:

| LP | Opis | liczba szt. | Nr rys. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik pojedynczy pod komputer | 1 | Rys. 1 | Uzupełnienie do sali 245 |
| 2 | Stolik podwójny pod komputer | 3 | Rys. 2 |  |
| 3 | Stolik potrójny pod komputer | 8 | Rys. 3 |  |
| 4 | Stolik nauczyciela | 1 | Rys. 4 |  |
| 5 | Szafka pod drukarkę | 1 | Rys. 5 |  |
| 6 | Krzesło twarde | 32 |  |  |

Uwaga!

Rysunki w oddzielnym pliku .

Ad. 1- Stolik pojedynczy pod komputer, rys.1:

Stolik stanowi doposażenie pracowni komputerowej nr 245 i będzie dopasowany do przejścia pomiędzy istniejącymi stolikami. Wykonawca musi skopiować kształt ścianek bocznych oraz dostosować miejsce otworu do przeprowadzenia kabli pomiędzy stolikami.

Stolik musi posiadać wysuwaną półkę pod klawiaturę oraz z prawej strony nad podłogą półkę pod jednostkę centralną komputera. W prawym boku musi posiadać otwór o średnicy 6 cm do przeprowadzenia kabli zasilających i sieciowych z sąsiedniego stolika.

W blacie w prawym rogu musi posiadać otwór z przepustem na kable łączące komputer z monitorem.

Półka pod klawiaturę o długości 30 cm musi być zakończona ścianką o wysokości 6 cm z otworami o średnicy 1,5 cm wywierconymi prawej strony, dla przeprowadzenia kabli do połączenia klawiatury i myszy z jednostką centralną komputera. Półka musi być zamocowana na prowadnicach kulkowych, a nie rozłącznych z rolkami.

Z tyłu, pod blatem stolik musi mieć pionową ściankę wzmacniającą oraz nad podłogą chromowaną rurę Ø2,5 cm na uchwytach, stabilizującą konstrukcje.

Szerokość blatu nie może przekraczać 69 cm.

Ad.2- Stolik podwójny pod komputer, rys. 2:

Stolik musi posiadać wysuwane półki pod klawiatury oraz z obu stron ścianki wspólnej nad podłogą półki pod jednostki centralne komputerów. W ściance wspólnej musi posiadać otwory o średnicy 6 cm do przeprowadzenia kabli zasilających i sieciowych

W blacie z obu stron ścianki wspólnej musi posiadać otwory z przepustami na kable łączące komputery z monitorami. W obu ściankach bocznych musi posiadać po jednym otworze z przepustem o średnicy 6 cm do przeprowadzenia kabli zasilających i sieciowych.

Półki pod klawiaturę o długości 30 cm muszą być zakończone ściankami o wysokości 6 cm.

W ściankach tylnych półek, od strony ścianki wspólnej należy wywiercić po dwa otwory o średnicy 1,5 cm, dla przeprowadzenia kabli do połączenia klawiatur i mysz z jednostkami centralnymi komputerów. Półki muszą być zamocowane na prowadnicach kulkowych, a nie rozłącznych z rolkami.

Z tyłu, pod blatem stolik musi mieć pionową ściankę wzmacniającą oraz nad podłogą chromowane rury Ø2,5 cm na uchwytach, stabilizującą konstrukcje. Boczne ścianki stolika należy skręcić gwintowanym prętem M6 przeprowadzonym przez chromowane rury i zakończonym nakrętkami kołnierzowymi.

3- Stolik potrójny pod komputer, rys. 3:

Stolik musi posiadać wysuwane półki pod klawiatury oraz z obu stron prawej ścianki wspólnej i z prawej strony lewej ścianki wspólnej (patrząc od frontu) nad podłogą półki pod jednostki centralne komputerów. W ściankach wspólnych musi posiadać otwory o średnicy 6 cm do przeprowadzenia kabli zasilających i sieciowych

Blat z obu stron ścianek wspólnych musi posiadać otwory z przepustami na kable łączące komputery z monitorami. W obu ściankach bocznych musi posiadać po jednym otworze z przepustem o średnicy 6 cm do przeprowadzenia kabli zasilających i sieciowych.

Półki pod klawiaturę o długości 30 cm muszą być zakończone ściankami o wysokości 6 cm.

W ściankach tylnych półek, od strony półek pod jednostki centralne komputerów należy wywiercić po dwa otwory o średnicy 1,5 cm, dla przeprowadzenia kabli do połączenia klawiatur i mysz z jednostkami centralnymi komputerów. Półki muszą być zamocowane na prowadnicach kulkowych, a nie rozłącznych z rolkami.

Z tyłu, pod blatem stolik musi mieć pionową ściankę wzmacniającą oraz nad podłogą chromowane rury Ø2,5 cm na uchwytach, stabilizującą konstrukcje. Boczne ścianki stolika należy skręcić gwintowanym prętem M6 przeprowadzonym przez chromowane rury i zakończonym nakrętkami kołnierzowymi.

4- Stolik nauczyciela, rys. 4:

Stolik musi posiadać wysuwaną półkę pod klawiaturę oraz z prawej strony nad podłogą półkę pod jednostkę centralną komputera.

Z lewej strony stolik ma posiadać szafkę jednodrzwiową, z prawej szafkę dwudrzwiową , podzieloną półkami zgodnie z rysunkiem. W ściankach wewnętrznych szafek należy wykonać otwory z przepustami o średnicy 6 cm do przeprowadzenia kabli.

Blat nad półką dla ustawienia jednostki centralnej komputera musi posiadać otwór z przepustem na kable łączące komputer z monitorami.

Półka pod klawiaturę o długości 30 cm musi być zakończona ścianką o wysokości 6 cm z otworami o średnicy 1,5 cm wywierconymi prawej strony, dla przeprowadzenia kabli do połączenia klawiatury i myszy z jednostką centralną komputera. Półka musi być zamocowana na prowadnicach kulkowych, a nie rozłącznych z rolkami.

Z tyłu, pod blatem stolik musi mieć pionową ściankę wzmacniającą oraz nad podłogą chromowaną rurę Ø2,5 cm na uchwytach, stabilizującą konstrukcje. Boczne ścianki szafek należy skręcić gwintowanym prętem M6 przeprowadzonym przez chromowaną rurę i zakończonym nakrętkami kołnierzowymi.

5- Szafka pod drukarkę, rys. 5:

Szafka o wymiarach: Wysokość 75 cm, Głębokość 60 cm, Szerokość 70 cm ma posiadać w prawym rogu z tyłu otwór z przepustem o średnicy 6 cm do przeprowadzenia kabli.

Pod blatem z przodu szafka musi mieć ściankę o wysokości 10cm.

Z tyłu, musi mieć "plecy" z twardej płyty pilśniowej. oraz w przestrzeni wolnej od szuflad deskę wzmacniającą.

Szafka musi posiadać 4 szuflady zamykane na zamki o następujących wymiarach:

Szerokość 30 cm, Głębokość 50 cm, Wysokość 15 cm.

6. Krzesła do pracowni – 32 szt.

Stelaż wykonany z rury stalowej Ø 20x1,5 mm, malowany farbą proszkową.
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 9 mm, malowane lakierem akrylowym.

Przykładowe zdjęcie:

Część 2: dostawa wraz z montażem obudów kaloryferów w pomieszczeniach pracowni „Muzeum Zoologiczne”

Dostawa wraz z montażem obudów kaloryferów w sali  0130B

Obudowa kaloryferów składająca się z 5 elementów (wg ryc. 1-4).

Materiał: Rama drewniana z drewna liściastego., wypełnienie - malowana proszkowo blacha perforowana.

Dopuszcza się wykonanie blatów z płyty laminowanej (połysk- struktura) o grubości 2,8 cm. parapetowej ( w części przedniej góra i dół zaoblonej) oraz boków obudów z płyty laminowanej o grubości 1,8 cm.

Kolorystyka (w odcieniach brązu) oraz wzór perforacji do uzgodnienia.

Powierzchnia frontów zabudowy: 6,8 m2

Konstrukcja zamawianej obudowy kaloryfera podobna do przedstawionej na ryc. 5.

Wymiary elementów w centymetrach:

Element a. Ryc. 1, 2:

- wysokość: 	99

- szerokość : 	155 ( +1)

- głębokość:	19 ( + 1)

Blat wystaje po 1 cm od frontu i lewego boku. Środek otworu na zawór 50 cm licząc od prawej strony.

Element b. Ryc. 2:

- wysokość: 	99

- szerokość : 	65

- głębokość :	29 ( + 1)

Blat wystaje 1 cm od frontu. Front otwierany. Zawiasy z lewej strony.

Element c. Ryc. 2:

- wysokość: 	99

- szerokość : 	229 ( +1)

- głębokość:	19 ( + 1)

Blat wystaje po 1 cm od frontu i prawego boku. Środek otworu na zawór 104,5 cm licząc od lewej strony.

Element d. Ryc. 3:

- wysokość: 	99

- szerokość : 	200 ( +2)

- głębokość:	19 ( + 1)

Blat wystaje po 1 cm od frontu  oraz lewego i prawego boku. Środek otworu na zawór 94 cm licząc od prawego boku.

Element e. Ryc. 3:

- wysokość: 	35

- szerokość : 	101 ( +1)

- głębokość:	19 ( + 1)

Blat wystaje po 1 cm od frontu i prawego boku.

Uwagi dotyczące wszystkich elementów:

Każdy z elementów na obu bocznych ściankach ma wycięcie wg ryc. 1, 4.

Otwory na zawór, średnicy 10 cm. Środek otworu na wys. 88,5 cm.

Każdy z elementów przymocowany do ściany.

rys. nr 1

rys. nr 4

rys. nr 2

rys. nr 3

rys. nr 5