Wymagane parametry związane z zaprojektowaniem i wybudowaniem obiektu sportowego

z kortami tenisowymi i zapleczem na terenie wydzierżawionej  części działki 2/36 zlokalizowanej 
w Lublinie przy ul. Głębokiej 35a; Langiewicza 20, 22, 22A, 24; Czwartaków 13, 15.

Charakterystyczne parametry obiektu (wymagania minimalne):

1) w obiekcie powinny zostać zlokalizowane:

- 3 korty tenisowe wys. min. 8 m o nawierzchni z mączki ceglanej

- 4 boiska do squasha,

- zaplecze socjalne z szatniami, natryskami, toaletami,

- dopuszcza się wprowadzenie innych funkcjonalności powierzchni, uzupełniających w stosunku do wymienionych powyżej  typu kawiarenka, pomieszczenia fitness itp.

2) łączna powierzchnia przeznaczona do zabudowy - ok. 2807 m2,

3) wymagane rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe:

Konstrukcja:

- Hala tenisowa:  konstrukcja nośna - stalowe dźwigary łukowe oparte na słupach żelbetowych, obłożone płytami warstwowymi typu sandwich.

- Część socjalna z funkcjami towarzyszącymi: konstrukcja mieszana tj. ściany murowane, stropy płytowo żebrowe.

- Posadowienie całego obiektu na ławach i stopach żelbetowych. Wszystkie elementy konstrukcyjne zabezpieczone pożarowo zgodnie z obowiązującymi normami.

Pokrycie / Ściany osłonowe:

- Hala tenisowa:  pokrycie płytami warstwowymi typu sandwich. Ściany osłonowe obwodowo do wysokości 2.5-3m wyposażone w okna otwierane garażowo.

- Część socjalna z funkcjami towarzyszącymi: stropodach pełny. Ściany murowane z izolacją termiczną w technologii BSO.

Użyte materiały powinny spełniać wymogi związane z obowiązującymi współczynnikami przenikania 	ciepła oraz być zabezpieczone p.poż w wymaganej klasie odporności ogniowej.

Wentylacja:

Hala tenisowa:  wentylacja nawiewano-wywiewna z odzyskiem ciepła.

Część socjalna z funkcjami towarzyszącymi:

- Szatnie, salki fitness: wentylacja nawiewano-wywiewna z odzyskiem ciepła.

- Część sanitarna: wentylacja wywiewna higrosterowalna

Ogrzewanie:

Hala tenisowa: ciepło technologiczne do centrali nawiewano-wywiewnej z odzyskiem ciepła (węzeł cieplny / kotłownia gazowa)

Część socjalna z funkcjami towarzyszącymi: instalacja centralnego ogrzewania – grzejnikowa

Instalacja wodno-kanalizacyjna:

obiekt zasilić w instalację wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z sieci miejskiej.

Klimatyzacja: wszystkie pomieszczenia, oprócz kortów tenisowych, wyposażone w instalację klimatyzacji.

Oświetlenie: lampy zapewniające intensywność oświetlenia niezbędną do funkcji pomieszczeń (zgodnie z obowiązującymi normami), odporne na wodę oraz na uszkodzenia mechaniczne.

Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty.

Projekt koncepcyjny budynku zaplecza socjalnego powinien zawierać rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kolorystyczne w odniesieniu do wnętrza jak i elewacji oraz dachu i powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego.

Korty tenisowe – ceglane, wysypane mieszanką stanowiącą wierzchnią warstwę kortu o grubości ok. 1 cm, składającą się ze zmielonej na mączkę cegły. Poniżej: warstwa mieszanki mineralnej (4 cm), warstwa żużlu o średnicy 5-30 mm (10 cm) oraz na samym dole warstwę grubego żużlu o średnicy 5-10 cm (15 cm).

Minimalny koszt robót budowlanych związanych z wybudowaniem obiektów kortów wraz z materiałami wynosi 
1,2 mln zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).

# Text boxes

Załącznik nr 3 do umowy dzierżawy nr ………………….

z dnia …………………..