OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu audiowizualnego dla jednostek UMCS w Lublinie

CPV:     38652100-1 – projektory

32320000-2 – sprzęt telewizyjny i audiowizualny

Część 1: Projektor multimedialny:

| Podzespół/ komponent/ funkcja | Parametry graniczne |
| --- | --- |
| Jasność | Minimum 3000 ANSI Lumenów |
| Rozdzielczość | Minimum 1280 x 720 WXGA |
| Typ | DLP |
| Kontrast | Minimum 13000 :1 |
| Żywotność lampy | Minimum 5 000 h (normal), minimum 6 000 h (ECO) |
| Format obrazu standardowy | 16:10 |
| Szum urządzenia | Maksymalnie 33 dB |
| Złącza | MHL HDMI 2x D-SUB 15pin in (VGA) D-SUB 15pin out (VGA) Cinch-Video S-Video RS232 USB Typ B in/out 3,5 mm Mini Jack |
| Dołączone wyposażenie | Instrukcja obsługi, kabel VGA, kabel zasilający, karta gwarancyjna, pilot i torba do oferowanego projektora |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |
| Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |

Część 2: Kamera cyfrowa:

| Podzespół/ komponent/ funkcja | Parametry graniczne |
| --- | --- |
| Typ | Kamera cyfrowa |
| Rodzaj matrycy | Matryca CMOS z tylnym podświetleniem o rozdzielczości minimum 2.5 megapiksela |
| Rodzaj wyświetlacza | Wyświetlacz LCD minimum 2.7 cala |
| Zoom optyczny | Minimum 30x |
| Zoom cyfrowy | Minimum 200x |
| Rozdzielczość nagrywania | Minimum 1920 x 1080 |
| Wymiary | W zakresie: 50-61 mm x 55-60 mm x 111-119 mm |
| Waga | Maksymalnie 230 g z baterią |
| Funkcje | Obsługa kart pamięci SD/SDXC, stabilizator obrazu, tryb AUTO, Time-Lapse REC (nagrywanie poklatkowe) |
| Wyposażenie dodatkowe | Adapter AC, akumulator, kabel USB, kabel AC, pokrowiec na kamerę, karta pamięci SD/SDXC o pojemności minimum 16 GB, statyw o maksymalnej wysokości 145,6 cm z pilotem w zestawie, przewód USB z wielozłączem, stopka do szybkiego montażu |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |

Część 3: Projektor multimedialny:

| Podzespół/ komponent/ funkcja | Parametry graniczne |
| --- | --- |
| Technologia | DLP |
| Rozdzielczość ekranu | Minimum 1920 x 1080 pikseli |
| Jasność | Minimum 3000 ANSI lumenów |
| Kontrast | Minimum 8000:1 |
| Wielkość obrazu | W zakresie od 45 do 300 cali |
| Złącza zewnętrzne | Złącze USB 2.0 typu B, RS232, wejście sygnału komponentowego, wejście VGA, HDMI, wejście sygnału kompozytowego, S-Video |
| Głośniki | Minimum 2W |
| Moc lampy | Minimum 210 W |
| Waga | Maksymalnie 2,5 kg |
| Dołączone wyposażenie | Pilot, torba na projektor, instrukcja obsługi w języku polskim, uchwyt sufitowy do montażu projektora |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |
| Wymagania dodatkowe | Montaż oraz instalacja wraz z pierwszym uruchomieniem w miejscu użytkowania sprzętu |

Część 4: Projektor multimedialny:

| Podzespół/ komponent/ funkcja | Parametry graniczne |
| --- | --- |
| Typ | Biznes i edukacja |
| Technologia wyświetlania | LCD-TFT Panels x 3 |
| Rozdzielczość wyświetlania | Minimum 1280 x 800 pikseli |
| Jasność | Minimum 4000 ANSI lumenów |
| Reprodukcja kolorów | 10 bit |
| Parametry obiektywu | 2,75-5” (70-125 mm) f: 2.8; Manual, Zoom Lens; projektor posiadający system wymiennych obiektywów (urządzenia konferencyjne oraz instalacyjne) |
| Kontrast | Minimum 4000:1 |
| Żywotność lampy | Minimum 5000 godzin w trybie standard; minimum 6000 godzin w trybie ECO |
| Zoom | Minimum 1,5:1 |
| Szerokość obrazu | W zakresie 0,6-6,5 m |
| Wejścia (złącza) video | Composite, HDMI, S-Video |
| Wyjścia (złącza) video | VGA (2x), VGA (D-sub 15) |
| Wejścia audio | Mini jack 3,5 mm |
| Wyjścia audio | Mini jack 3,5 mm |
| Komunikacja | Port RS232; projektor wyposażony w kartę sieci bezprzewodowej WiFi lub posiadający Bluetooth; |
| Funkcje | 3D Ready, bezfiltrowy układ chłodzenia, zabezpieczenie typu Konsington, korekcja Keystonea w pionie +/-40o, menu ekranowe w języku polskim, szybkie włączanie i wyłączanie |
| Dołączone wyposażenie | Pilot wraz z bateriami wyposażony we wskaźnik laserowy, kabel zasilający (3 x 1mm) o długości 10 m, kabel VGA 9D-Sub 15 o długości 10 m, kabel HDMI o długości 10 m, kabel audio o długości 10 m, instrukcja obsługi w języku polskim. Przewody pomocnicze: VGA (wtyk-wtyk D-Sub 15) o długości 5 m, kabel HDMI o długości 5 m, kabel audio o długości 5 m. |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy na projektor Minimum 5000 godzin na lampę |
| Wymagania dodatkowe | Uchwyt sufitowy do montażu projektora z możliwością regulacji długości w zakresie od 43 cm do 65 cm. Odległość projektora od stropu bez ramienia: 12 cm. Regulacja projektora we wszystkich płaszczyznach i kierunkach, możliwość przeprowadzenia kabli wewnątrz uchwytu, udźwig uchwytu: do 25 kg. Montaż, instalacja wraz z pierwszym uruchomieniem oraz szkolenie pracowników Zamawiającego w miejscu użytkowania sprzętu. Montaż obejmujący: podwieszenie projektora na uchwycie sufitowym, przeprowadzenie przewodów sygnałowych projektora do terminala przyłączeniowego, doprowadzenie przewodów zasilających do projektora, montaż terminala przyłączeniowego, wykonanie zakończeń AV przy terminalu. |

Część 5: Projektor multimedialny:

| Podzespół/ komponent/ funkcja | Parametry graniczne |
| --- | --- |
| Rodzaj | Krótkoogniskowy, współpracujący z tablicami multimedialnymi |
| Rozdzielczość optyczna - natywna | Minimum 1280 x 800 |
| Jasność ANSI | Minimum 2500 lumen |
| Kontrast | Minimum 500:1 |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Żywotność lampy – tryb normalny | Minimum 4000 h |
| Moc lampy | Minimum 150 W – maksymalna 270 W |
| Korekcja zniekształceń Keystone | Minimum +/-20o |
| Minimalna odległość projekcji | Maksymalnie 0,8 m |
| Wbudowany głośnik | Minimum 2 W |
| Głośność pracy | Maksymalnie 37 dB |
| Złącza wejścia/wyjścia | HDMI, D-sub (VGA), RS-232, USB, RJ-45, RCA-Video, S-Video, 3,5 mm Mini Jack stereo |
| Waga | Maksymalnie 5,5 kg |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące na projektor Minimum 12 miesięcy na lampę |
| Wyposażenie dodatkowe | Pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami, przewód zasilający, przewód D-sub (VGA), przewód HDMI, instrukcja obsługi w języku polskim, torba przenośna |