Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego mini traktorka ogrodniczego wraz z osprzętem przystosowanym do montażu do traktorka

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

I. Mini traktorek ogrodniczy:

- Moc:	minimum 19 KM

- Napęd:   4x4

- Silnik:	 diesel, chłodzony cieczą

- Rozmiar opony przedniej:  od 6-14 do 7-14

- Rozmiar opony tylnej:	od 9,5-22 do 9,5-24

- Liczba cylindrów:  minimum 3

- Wałek mocy PTO:  tak

- Podnośnik:  minimum 3 punktowy

- Odłączany napęd przedniej osi:  tak

- Blokada tylnego mostu:  tak

- Wspomaganie kierownicy:  tak

- Ogrzewana kabina:  tak

- Rok produkcji: nie starszy niż 2007r.

II. Osprzęt:

- Glebogryzarka

- Pług do orania dwuskibowy

- Pług do śniegu – kompletny zestaw

- Przyczepa podwyższana z wywrotem, min. 2,5 m dł., ładowność min. 1000 kg

- Kosiarka pielęgnacyjna, min. 3 noże, szer. koszenia 120 cm

- Łyżka transportowa – szerokość min. 120 cm

- Ładowacz czołowy – szerokość min. 120 cm