OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa 3 sztuk reduktorów dwustopniowych do butli dla UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

- Reduktor dwustopniowy helowy z zaworem odcinającym na wyjściu	- szt. 1

- Reduktor dwustopniowy argonowy z zaworem odcinającym na wyjściu	- szt. 2

Według następujących parametrów:

DANE TECHNICZNE:

Wejście wg normy DIN 6

Wyposażony w zawór odcinający, zawór bezpieczeństwa

Ciśnienie wejściowe: do 200 bar

Ciśnienie wyjściowe: regulowane  do 10 bar

Czystość gazu: do 6.0

Przyłącze wyjściowe: tulejka zaciskowa1/8”, ¼”, 6 mm

PARAMETRY:

Ø Redukcja dwustopniowa

Ø Uszczelnienia „metal do metalu”

Ø Rozmiar portów: ¼” NPT (F)

Ø Manometry ciśnienia 2”

Ø Ciśnienie próby: 1,5 x max ciśnienie wejściowe

Ø Zakres temperatury: -400C do 750C

Ø Dopuszczalny wyciek: 2 x 10-8 atm.cc/sek He

Ø Waga 1,3 kg

MATERIAŁ WYKONANIA:

Ø Korpus: stal 316 L

Ø Gniazda: PCTFE, PTFE,

Ø Membrana: stal 316 L,

      - Wykonawca zagwarantuje min. 24 miesięczną gwarancję na przedmiot zamówienia.

      - Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana na podstawie  prawidłowo wystawionej  faktury VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, w formie przelewu.

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu max. 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

6.       Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek we wskazanym miejscu:

Wydział Chemii

Zakład Chemii Środowiskowej

Pl. Marii curie – Skłodowskiej 3

20-031 Lublin

.