Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji gazu z systemem detekcji gazu w obiekcie szklarni z zapleczem.

Zamawiający: 	Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,

20-031 Lublin Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5.

Specjalista prowadzący:

- mgr inż. Damian Iwanek 	 – 	branża sanitarna tel. 81 537-57-17

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji gazu z systemem detekcji gazu w obiekcie szklarni z zapleczem.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie inwentaryzacji części budynków w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiarów robót i dokumentacji projektowej.

- Uzyskanie niezbędnych do celów projektowych warunków, zgód i/lub opinii.

- Sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego stosownie do ogólnych założeń funkcjonalno-użytkowych.

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień rzeczoznawców m.in. w zakresie ochrony ppoż., ochrony BHP.

- Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt i pozwolenie na budowę z Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Urzędu Miasta w Lublinie.

- Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji projektowej jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać proponowane rozwiązania techniczne z Zamawiającym.

- Wykonanie robót związanych z montażem instalacji gazowej i systemem detekcji gazu.

Niezbędne dane dla wykonania instalacji gazowej.

Instalację należy prowadzić przez korytarz zaplecza szklarni do pomieszczeń wskazanych przez użytkownika. Wytypowano cztery pomieszczenia w których należy doprowadzić instalację gazową, zakończoną palnikami gazowymi. Instalację detekcji gazu należy doprowadzić do pomieszczenia portierni.

Wymagania ogólne dot. formy prac projektowych

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przyjęte rozwiązania funkcjonalno użytkowe w I etapie jako założenia koncepcyjne.

- Opracowania projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

- Dokumentację należy przekazać Inwestorowi w wersji papierowej oraz elektronicznej w ilościach ujętych poniżej:

  - Projekt budowlany – po 4 egz. (wersja papierowa) dla każdego budynku;

  - Opracowanie techniczne oraz projekty wykonawcze – w formie elektronicznej – część opisowa winna być dostarczona w formacie *.doc, schematy, plany, rysunki winny być dostarczone w standardzie plików *pdf  i *.dwg. W przypadku zastosowania innego formatu (umożliwiającego edycję) należy dostarczyć odpowiednie oprogramowanie wraz z licencją.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy.