OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa 13 szaf na trudnopalne chemikalia do UMCS w Lublinie.

      - Szafa na trudnopalne chemikalia z drzwiami z siatką metalową, ilość: 13szt.

Specyfikacja techniczna:

- Spawana konstrukcja stalowa, wykończenie lakierem proszkowym, korpus szary RAL 7035, drzwi żółte RAL1023.

- Standardowo wyposażona w półki w kształcie wanny wychwytowej z solidnym perforowanym rusztem ocynkowanym oraz jedną głębszą wanną na dnie szafy bez rusztu.

- Półki ocynkowane, przestawne w odstępie 25 mm.

- Kształt półek specjalnie zaprojektowany w celu wychwycenia wyciekających cieczy.

- Objętość wanien wynosi 4 x 20 l, a wanny na dnie szafy 30 l.

- Drzwi dwuskrzydłowe z siatką metalową.

- Dwupunktowy mechanizm zamykający z zamkiem cylindrycznym

- Wymiary szafy:

wysokość			  1950mm

szerokość x głębokość           950mm x 500mm

ilość półek-wanien	                4szt.

- Nośność półek		  min. 60kg.

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu max. 47 dni (kalendarzowych) od dnia zawarcia umowy.

4. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana na podstawie  prawidłowo wystawionej  faktury VAT,

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, w formie przelewu.

5. Wykonawca na własny koszt  zapewni transport, montaż oraz wniesienie do  wskazanych pomieszczeń.

6.   Miejsce dostawy:    Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej,

Wydział Biologii i Biotechnologii

ul. Akademicka 19

20-033 Lublin.

.