OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa 9 szaf na trudnopalne chemikalia do UMCS w Lublinie.

      - Szafa na trudnopalne chemikalia z drzwiami z siatką metalową, ilość: 9szt.

Specyfikacja techniczna:

- Spawana konstrukcja stalowa,

- wykończenie lakierem proszkowym, korpus szary (np. wg wzornika RAL 7035),

- drzwi żółte (np. wg wzornika  RAL1023).

- Standardowo wyposażona w półki w kształcie wanny wychwytowej z solidnym perforowanym rusztem ocynkowanym oraz jedną głębszą wanną na dnie szafy bez rusztu.

- Półki są ocynkowane, przestawne w odstępie 25 mm.

- Kształt półek jest specjalnie zaprojektowany w celu wychwycenia wyciekających cieczy,

- objętość wanien wynosi 4 x 20 l, a wanny na dnie szafy 30 l.

- Drzwi dwuskrzydłowe z siatką metalową. Dookoła skrzydła drzwiowego rama metalowa (jak na zdjęciu).

- Dwupunktowy mechanizm zamykający z zamkiem cylindrycznym

- Wymiary szafy:

wysokość		           1950mm

szerokość x głębokość      950mm x 500mm

ilość półek-wanien	            4szt

nośność półek	            min. 60kg.Początek formularza

Dół formularza

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu max. 47 dni (kalendarzowych) od dnia zawarcia umowy.

4. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana na podstawie  prawidłowo wystawionej  faktury VAT,

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, w formie przelewu.

5. Wykonawca na własny koszt  zapewni transport, montaż oraz wniesienie do  wskazanych pomieszczeń.

6.   Miejsce dostawy:    Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej,

Wydział Biologii i Biotechnologii

ul. Akademicka 19

20-033 Lublin.