Oznaczenie sprawy: PUB/09-2015/DOP-a                                                          Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu cieczowego z podwójną detekcją DAD i RID

Producent chromatografu:…………………………………………….model:………………………………..Rok produkcji:……..

Producent jednostki centralnej:…………………………………….….model:………………………………..Rok produkcji:……..

Producent monitora:……………..………………………………….….model:………………………………..Rok produkcji:……..

Producent drukarki laserowej………………………………………….model:………………………………..Rok produkcji:……..

| Przedmiot zamówienia | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Chromatograf cieczowy z podwójną detekcją DAD i RID | Chromatograf wyposażony w pompę gradientową minimum dwutłokową z możliwością mieszania 4 różnych składników w tym samym czasie z wbudowanym degazerem próżniowym czterokanałowym, o precyzji przepływu poniżej 0,07% RSD, zakresie przepływu minimum od 0,001-10 ml/min., o dokładności przepływu nie gorszej niż 0,001 ml/min. wymagana zintegrowana wymiarami nadstawka na rozpuszczalniki. Maksymalne ciśnienie co najmniej 400 bar z możliwością rozbudowy o opcję aktywnego obmywania tłoków. |  |
|  | Autosampler na minimum 100 próbek o zakresie nastrzyku 0,1 – 100 l nie gorszej niż 0,25% RSD, błąd przenoszenia nie gorszy niż 0,1%. Dodatkowa pętla umożliwiająca dozowanie do 1500 l. Wymagana możliwość termostatowania fiolek w zakresie 4-40oC |  |
|  | Termostat kolumnowy o zakresie temperatur co najmniej od 10oC poniżej temperatury otoczenia do +80oC, stabilność temperatury nie gorsza niż ±0,8oC. Termostat powinien posiadać 2 niezależne kontrolowane bloki chłodząco/grzejące umożliwiające podgrzewanie fazy ruchomej przed kolumną i jednocześnie chłodzenie jej za kolumną. Wbudowany w termostat zawór 6-portowy dwupozycyjny do przełączania kolumn. |  |
|  | Detektor diodowy o zakresie co najmniej 190 – 950 nm posiadający minimum 1024 diody z programowalną szerokością szczeliny 1 nm, 2 nm, 4 nm, 8 nm, 16 nm, dryft nie gorszy niż 0,9 x 10-3 AU/h przy 254 nm, szumy krótkotrwałe: nie gorzej niż ±0,7 x 10-5 AU przy 254 nm. Szybkość zbierania danych nie gorzej niż 20Hz. |  |
|  | Detektor refraktometryczny (sterowany z tego samego oprogramowania) szumy krótkotrwałe nie większe niż ±2,5 x 10-9 RIU. Dryft nie gorszy niż 200 x 10-9 RIU/h. Zakres indeksu refrakcji nie węższy niż 1 – 1,75. Częstość zbierania danych nie niższa niż 35 Hz. |  |
|  | Kolektor frakcji o objętości martwej 50l, zakres przepływów do 10 ml/min, statyw na 100 probówek o objętości 2 ml, sterowany z poziomu oprogramowania |  |
|  | Możliwość rozbudowy o detektor fluorescencyjny (sterowany z tego samego oprogramowania) pracujący w zakresach: wzbudzenie minimum 200 nm – 1200 nm, emisja minimum 200 nm – 1200 nm z możliwością rejestrowania trójwymiarowych widm 3D on-line |  |
|  | Możliwość rozbudowy o detektor MAS typu QTof tego samego producenta |  |
|  | Zestaw automatycznej obróbki danych i archiwizacji: stacja robocza typu PC do sterowania sprzętem posiadająca procesor klasy x86, osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 6000 punktów w teście Passsmark CPU Mark, HDD minimum 1 TB, pamięć RAM minimum 6 GB, DVD-R, system operacyjny, oprogramowanie do sterowania urządzeniem i zbierania oraz analizy danych; monitor kolorowy LCD minimum 22”; drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa z dupleksem automatycznym |  |
|  | Współpraca chromatografu z komputerem poprzez złącze Ethernet (LAN) dające możliwość zdalnego dostępu do aparatu |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 lat |  |
|  | Instalacja i pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie dla 3 osób w zakresie obsługi urządzenia w dwóch etapach (2 x 1 dzień) w 2-4 tygodniowych odstępach w miejscu użytkowania aparatury w terminie uzgodnionym przez strony. Dostęp do not aplikacyjnych. |  |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)