UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający: 	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

- Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 21/2014r. z dnia 16.04.2014r.

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowania wraz z wykonaniem robot budowlano instalacyjnych w zakresie    podłączenia zestawu hydroforowego do instalacji p. pożarowej  budynku wydziału BINOZ  UMCS w Lublinie przy ul. Akademickiej 19

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

  - Gwarancja na wykonane przez Wykonawcę roboty – będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

- Osoby upoważnione do kontaktu:

  - mgr inż. Janusz Szychulski  	- Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 081 5375310 w.23

- Termin wykonania zamówienia: pięć miesięcy  po podpisaniu umowy .

6. Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 7 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu dostawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.

- Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność
z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

- Oferta na wykonanie :

Zaprojektowania wraz z wykonaniem robot budowlano instalacyjnych w zakresie    podłączenia zestawu hydroforowego do instalacji p.pożarowej  budynku wydziału BINOZ  UMCS w Lublinie przy ul.Akademickiej 19

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII - CURIE SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901, w terminie do dnia : 28.04.2015 r. do godz. 11:00

- Oferty zostaną otwarte w dniu: 28.04.2015 r. o godz. 11:20 w pok. nr 901 w siedzibie Zamawiającego.

9. Kryteria oceny ofert.

1. Kryterium wyboru oferty jest cena i doświadczenie w wykonywaniu podobnych rozwiązań.

10. Zawarcie umowy:

1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

Załączniki:

- Nr 1 – 	Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja

- Nr 2 – 	Formularz oferty

- Nr 3 - 	Wzór umowy

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Zaprojektowania wraz z wykonaniem robót budowlano instalacyjnych w zakresie podłączenia zestawu hydroforowego  do instalacji p.poż. budynku   oraz sporządzenia dokumentacji powykonawczej  Wydziału BINOZ UMCS w Lublinie przy ul.Akademicka 19

Zamawiający

Uniwersytet  Marii Curie Skłodowskiej. 20-031 Lublin,

Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5

Specjalista prowadzący:

mgr inż. Anna Podlaszewska

mgr inż. .Janusz Szychulski  branża sanitarna

inż. Mieczysław Młodawski – branża elektryczna

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych:

w zakresie podłączenia zestawu hydroforowego do instalacji p.poż oraz sporządzenia dokumentacji powykonawczej budynku Wydziału BINOZ  w Lublinie przy ul. Akademicka 19

- Określenie kategorii robót wg. Wspólnego Słownika zamówień (CPV).

45343000 – 3   Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45453000 – 7   Roboty remontowe i renowacyjne

Charakterystyczne parametry węzła

Istniejący węzeł cieplny dla celów c.o i c.w.u ,  zlokalizowany w budynku na poziomie -1. Wejście do węzła poprzez drzwi od strony korytarza mającego połączenie z klatki schodowej  jak i wyjście na zewnątrz budynku.

- pow. zabudowy  28,61m2

- kubatura –          109,87  m3

Zakres prac projektowych :

- uzyskanie mapy do celów projektowych,

- wykonanie inwentaryzacji pomieszczenia nr 211B węzła dla celów montażu zestawu hydroforowego,
- określenie wielkości zabudowy zestawu hydroforowego celem poprawnego działania zespołu dla istniejących warunków,

-opracowanie Wartości Kosztorysowej Inwestycji, harmonogramu rzeczowo-finansowego – 2 egz. w

wersji papierowej,

- opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego węzła wraz z

zagospodarowaniem i niezbędnymi uzgodnieniami – 5 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji

elektronicznej – płyta CD

- opracowanie przedmiarów robót – 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej

- opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD

- uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich niezbędnych uzgodnień  wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę i złożenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowę w imieniu Inwestora (uzyskanie potwierdzenia o jego kompletności dla uzyskania pozwolenia na budowę).

- uzyskanie ostatecznego (prawomocnego) pozwolenia na budowę.

Projekty muszą być zgodne ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami (np.: ppoż, BHP itp.)

Zakres prac budowlanych związanych z przebudową obejmuje:

- wykonanie niezbędnych rozbiórek,

- wykonanie niezbędnych prac budowlanych i instalacyjnych mających na celu wpięcie się do istniejącej instalacji wodnej     p.poż zgodnie z opracowanym  i zatwierdzonym projektem,

- wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem,

Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe

Węzeł hydroforowy należy dostosować do nowych standardów  technicznych, funkcjonalnych i użytkowych oraz obowiązujących przepisów  jak również wymagań użytkownika.
Należy zaprojektować zestaw do podnoszenia ciśnienia aby uzyskać wypływ wody z z hydrantu zgodnego z przepisami. Agregat hydroforowy projektować jako kompaktowy z automatyczną regulacją obrotów pomp za pomocą falownika sterujący elektronicznie wszystkimi niezbędnymi elementami przełączającymi zapewniając równocześnie wysoki Komfort obsługi, dzięki automatycznemu dopasowaniu się do zmiennego zapotrzebowania wody oraz zmiennego zapotrzebowania wody i zmiennych warunków w danej instalacji.

Zestaw winien zawierać-

- zestaw musi być zabezpieczony przed sucho biegiem,

- pompy winny być zamontowane na amortyzatorach drgań, na wspólnej podstawie wykonanej ze stali nierdzewnej,

- po stronie ssawnej pomp winien być zamontowany kolektor ssawny oraz zawory odcinające  każdą z pomp,

- po stronie tłocznej pomp zamontowane są zawory zwrotne oraz odcinające każdą z pomp, manometr, przetwornik ciśnienia, zbiorniki ciśnienia oraz kolektor tłoczny.

Wymagania budowlane

Drzwi zewnętrzne stalowe

Drzwi zewnętrzne z systemowymi zawiasami i samozamykaczami. Klasy p.poż. wg. opracowanego i zatwierdzonego projektu .
Okno zewnętrzne p. poż  wg. opracowanego  i zatwierdzonego projektu

Wymagania instalacja elektryczna
zaprojektować instalacje elektryczną dla celów p. pożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnić z użytkownikiem.

Wymagane przepisy i normy jakie mają spełniać zaprojektowane i zastosowane materiały                 oraz zasady ich montażu

1. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.                                                                                                                                 2. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.                                                3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.02r. z późn. zm.)                                                                                                                                                    4. PN-EN 50086- 1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 1:  Wymagania ogólne                                                                                                                                     5. PN-EN 50086-2-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 2-1: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych                                                                 6. PN-EN 50086-2- 2:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 2-2: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich                                                              7. PN-EN 50086-2- 3:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów                                                       - Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych                                                   8. PN-EN 50086-2- 4:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów                                          - Część 2-4: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi                        9. PN-IEC 60364-5- 52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż  wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie                                                                                            10.   PN-IEC 60364-5- 523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów                                            11. PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie                                                                                                                12. PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, przechowywanie i transport                   13.  PN-EN 50171:2002 (U) Niezależne systemy zasilania                                                                                   14. PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń                                                                                                                                    15. PN-IEC 364-4- 481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych                                                        16. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – zbiór norm                                              17. PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych                   18. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.                                                                     19. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.                                                                                                20. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.                                                                     21. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.                                                            22. PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.                            23. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).

Wymagania ogólne.

1.Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przyjęte rozwiązania funkcjonalno-

użytkowe.

# Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i

# przepisami prawa, w tym w szczególności:

  - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006, Nr 156, poz.1118 z późn. zm.);

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

  - Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);

  - Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.);

  - Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2006, Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.);

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139)

Inne przedmiotowe obowiązujące. R.M.S.W. iA z 21.04.2002r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków ,innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. Nr.80 poz.563

R.M.S.W. i A z 16.06.2003r.  w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U.2003 nr 121 poz.1139

  - PN-EN 671-1  Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.
PN-9292/N-01256.01  Znaki bezpieczeństwa .Ochrona przeciwpożarowa
PN- 92/N – 01256.02  Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

Zamawiający posiada:

- prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- wypis z księgi wieczystej,

Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin pomieszczeń, w tym dokonywanie pomiarów, badań i wizji lokalnej.

Opracowała mgr inż. Anna Tomczyk-Podlaszewska

mgr inż. Janusz Szychulski , inż.Mieczysław Młodawski

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA

- My, niżej podpisani,.........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................           w odpowiedzi na ogłoszenie

składamy ofertę na zaprojektowanie wraz z wykonaniem robót budowlano instalacyjnych w zakresie podłączenia zestawu hydroforowego do instalacji p.poż. wydziału BINOZ UMCS w Lublinie przy ul.Akademicka 19

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją w/w projektu udostępnioną przez zamawiającego. Ponadto nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją za kwotę brutto:……........  zł słownie:..................................................................................................................................................

…………………………………………...................złotych,

podatek VAT 23 % wynosi ………….,                                                                                                                  kwota netto wynosi ………………………………...

słownie ………………………………………………………………………. złotych

- Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie –5 miesięcy po podpisaniu umowy

- W/w. zamówienie wykonamy samodzielnie.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 7 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zawarty w specyfikacji zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Ofertę składamy na........ kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do oferty są:

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- ………………………………………………………….

oznaczenie sprawy: 							        Załącznik nr  do SIWZ wzór umowy

UMOWA NR ........../2015

zawarta w Lublinie w dniu ................. r. pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, NIP: 712-010-36-92, reprezentowanym przez:

...........................................................................................................................................................................

Przy kontrasygnacie Kwestora UMCS, a:

............................................................................................................................................................................

reprezentowaną /nym/ przez :

………………………………..

zarejestrowaną w Sądzie ………. pod Nr ……….., lub,

prowadzącym działalność gospodarczą (wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej), NIP: …….……., zwaną/nym/ dalej w treści Umowy "Wykonawcą".

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 i następne w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania : zaprojektowania wraz z wykonaniem robót budowlano instalacyjnych w zakresie podłączenia zestawu hydroforowego do instalacji p.poż. budynku wydziału BINOZ UMCS w Lublinie przy ul. Akademicka 19

§ 2

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne,

- uzgodnienie i uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na realizację opracowanego projektu budowlanego

- bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami,

- każdorazowe uzgadnianie z Zamawiającym treści i zakresu informacji związanych z przedmiotem Umowy w przypadku zamiaru ich wykorzystania do celów reklamowych i statystycznych,

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja dotycząca przedmiotu umowy jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i że została wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć),

- przygotowanie projektów spójnych i skoordynowanych we wszystkich branżach, zawierających optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne oraz kosztowe,

- opracowanie innych niezbędnych dokumentacji, których konieczność wykonania wynikała

będzie z decyzji administracyjnych lub powstanie w trakcie prowadzenia prac  remontowych,

- opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych i przedmiarów wykonania i odbioru robót,

- opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych z określeniem czasookresu

- opracowanie sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

- wykonywanie robót budowlanych

15) opracowanie planu BIOZ,

16) opracowanie koniecznych opinii lub ekspertyz.

17) uzyskanie pozwolenia na budowę,

18) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją opracowanej dokumentacji projektowej

w szczególności w zakresie:

  - stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

  - uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

  - uzupełniania projektu w rozwiązania robocze oraz wyjaśniania wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji robót,

  - udziału w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwa w rozruchu technologicznym, odbiorze inwestycji od wykonawcy robót,

19)wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji tradycyjnej (wydruku) w 3 egzemplarzach oraz w wersji

elektronicznej (w programie typu AUTOCAD).

20) uzyskanie pozwolenie na użytkowanie

21) zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem

niniejszej Umowy,

22) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2

września 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

23) sporządzenie dokumentacji w taki sposób by uwzględniała ona opis wykonania robót ze szczególną

starannością przy uwzględnieniu przepisów bhp, ze względu na realizację robót budowlanych

24) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia,

ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy

w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie,

25) Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność,

26)ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich mogą doznać

Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym także związane z nienależytym wykonaniem.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- dostarczenie Wykonawcy danych wyjściowych do projektowania,

- niezwłoczne przekazanie Wykonawcy placu budowy po uzyskaniu pozwolenia na budowę

- odbiór przedmiotu Umowy (lub jego części) w terminach wynikających z niniejszej Umowy,

- zapłata wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu Umowy.

§ 3

Termin realizacji umowy

- , w terminie dwa miesiące od podpisania umowy i przekazać go Zamawiającemu do akceptacji.

- Jako wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie dokumentacji Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie budynku.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę należy rozumieć:

1)złożenie wniosku stosowym instytucjom o wydanie pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi załącznikami i przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz dokumentacji projektowej w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia.

2)Złożenie zgłoszenia właściwemu organowi zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 , nr 156 ,poz. 1118 z późn. zm.) w przypadku braku konieczności występowania pozwolenia na budowę

- Zamawiający może żądać uzasadnionych merytorycznie dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień 
lub zmian w dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania jej do akceptacji.

- Wykonawca udzieli dodatkowych wyjaśnień, dokona uzupełnień lub zmian w dokumentacji 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia złożenia takiego żądania przez Zamawiającego.

- Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca podejmie dalsze czynności wynikające 
z zakresu niniejszej umowy. Osobą upoważnioną do akceptacji dokumentacji projektowej jest: Dziekan Wydziału BINOZ ; Anna Podlaszewska; Janusz Szychulski, Mieczysław Młodawski

- W przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska wymaganych uzgodnień i opinii do przedmiotu umowy, uważać się będzie przedmiot umowy za wykonany wadliwie. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania, w ramach rękojmi, bezpłatnego poprawienia przedmiotu umowy i skutecznego uzyskania prawomocnych uzgodnień i opinii na koszt i ryzyko własne, w terminie do 30 dni od daty ujawnienia faktu nie uzyskania uzgodnienia lub opinii.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji wraz z dopuszczeniem do użytkowania w terminie do 3 miesięcy od dnia w którym decyzja pozwolenia na budowę stała się ostateczna

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie: 21 dni, od daty zawarcia Umowy do przedstawienia koncepcji projektu wraz z opisem technicznym zaproponowanych rozwiązań  Zamawiającemu do akceptacji.

- Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z ustawą, w przypadku, gdy:

- zmienią się w trakcie wykonywania umowy przepisy, normy lub normatywy mające zastosowanie

do przedmiotu umowy,

2)	zaistnieje konieczność uzyskania dodatkowych decyzji lub dokonanie uzgodnień wynikających   z obowiązujących przepisów prawa, a Wykonawca dołożył wszelkich starań by bezzwłocznie je uzyskać lub dokonać, o czas niezbędny do aktualizacji dokumentacji w przypadku określonym w pkt 1) lub uzyskania dodatkowych decyzji lub dokonania uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

3) wystąpią okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania

należytej staranności.

10.  Nowy termin wykonania przedmiotu umowy Strony określą w aneksie do niniejszej umowy.

§ 4

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

- Całkowita cena wykonania Przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi:

- wartość bez kwoty podatku VAT: ......................... złotych

(słownie: ................................................................................. złotych .../100),

- podatek VAT według stawki … %, tj.: ................... złotych

(słownie: .................................................................................. złotych .../100),

- wartość z kwotą podatku VAT - cena umowy: .............................. złotych

(słownie: .................................................................................. złotych .../100).

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 pkt 3 będzie zapłacone w dwóch ratach :

  - 20% wynagrodzenia po uzyskaniu pozwolenia na budowę i przekazaniu Zamawiającemu wszystkich projektów wykonawczych,

  - 80% po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku.

3.    Całkowita cena obejmuje wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem umowy.

4.    Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 przelewem

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez

Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru.

5.    Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się

za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu

terminu płatności.

6.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty. Zmiana może dotyczyć przypadku zmiany stawki podatku

od towarów i usług (VAT). Ewentualna zmiana dokonana będzie w formie aneksu do umowy. W sytuacji

zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie

stosownych przepisów prawnych oraz je wskaże. W następstwie zmiany przepisów oraz po spełnieniu

poprzednio podanego warunku, Wykonawca wystawi fakturę uwzględniającą obowiązującą stawkę tego

podatku.

7.    Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z ustawą, w przypadku, gdy:

1)	zmienią się w trakcie wykonywania umowy przepisy, normy lub normatywy mające zastosowanie do przedmiotu umowy,

2)	zaistnieje konieczność uzyskania dodatkowych decyzji lub dokonanie uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a Wykonawca dołożył wszelkich starań by bezzwłocznie je uzyskać lub dokonać, o czas niezbędny do aktualizacji dokumentacji w przypadku określonym w pkt 1) lub uzyskania dodatkowych decyzji lub dokonania uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

3)	wystąpią okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

8.     Nowy termin wykonania przedmiotu umowy Strony określą w aneksie do niniejszej umowy.

9.    W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania aktualizacji

przedmiotu umowy w trakcie realizacji robót budowlanych.

§ 5

Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy

- Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:

1)	po stronie Zamawiającego:

...................................................	tel. 081 537-51-24,

2)	po stronie Wykonawcy:

...................................................	tel. ..................................

- Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy są upoważnione do podpisania “Protokołu odbioru”.

- Każda ze Stron oświadcza, że wyżej wymienione osoby są umocowane jedynie do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w umowie.

§ 6

Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje wykonanie Przedmiotu niniejszej Umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Okres gwarancji ustala się na ……………. lat (min. 5) licząc od daty odbioru końcowego.

.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze usterek – gwarancja biegnie od daty usunięcia tych usterek.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą Umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Naprawienie szkody, którą poniósł Zamawiający z powodu nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego.

- Wszystkie reklamacje dotyczące niepełnego, nienależytego lub nieterminowego wykonania usługi, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy w formie pisemnej.

§ 7

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu prawa autorskie majątkowe do dokumentacji i opracowań powstałych w związku z realizacją Umowy przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 umowy (za wszystkie wymienione poniżej pola eksploatacji). Zamawiający będzie miał prawo wykorzystywania ich w dowolny sposób w swojej działalności, w całości lub części, na wszystkich wymienionych poniżej polach eksploatacji, w tym prawo ich powielania, publikowania, utrwalania w dowolnych technikach, prezentacji publicznej w dowolnej formie, wprowadzania poprawek i zmian, a także prawo ich zbywania, udzielania licencji itp.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich zmian projektowych lub w przypadku braku możliwości dokonania tych zmian, wyraża zgodę na wykonanie zmian lub uzupełnień dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez osoby trzecie.

§ 8

Kary umowne

- W przypadku niedotrzymania terminów realizacji Umowy, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w § 4 ust. 1 pkt 3 umowy za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli zwłoka w terminach, o których mowa w ust. 1 przekroczy 14 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia z podatkiem VAT, określonego w § 4 ust. 1 pkt 3 Umowy.

- Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ...................... zł, słownie złotych: .........................................................................

2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: ..............................................................................................................

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 5 letniego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§ 10

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościach. § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy również w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub przerwał ich wykonanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w okresie dłuższym niż 7 dni;

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;

- w razie nieotrzymania przez Zamawiającego środków budżetowych od właściwego dysponenta, koniecznych do realizacji niniejszej Umowy.

- W razie odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w ust. 3 pkt 1, Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 3, co nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy szkoda przekroczy wartość ustalonej kary.

- W przypadkach opisanych w ust. 3 pkt 2 i pkt 3, przepis § 8 ust. 3 nie ma zastosowania.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z Umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji Umowy innemu Wykonawcy.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1 lub ust. 2, Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od Umowy. Przepis § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- Zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustaw:

- Prawo budowlane;

- O prawie autorskim i prawach pokrewnych;

- Kodeks cywilny;

- Prawo zamówień publicznych;

- Inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy z odnośnymi przepisami wykonawczymi.

- Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, powstałych w związku z niniejszą Umową, jednak w przypadku gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lublinie.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla :

1)Wykonawcy robót,

2)Zamawiającego (DTI UMCS),

3)Zamawiającego (Kwestura UMCS).

§ 12

## Załączniki do umowy

Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki:

załącznik nr 1 – Program funkcjonalno-użytkowy

załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ..................

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

.