OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego

dla jednostek UMCS w Lublinie

Część 1: Zestaw komputerowy z drukarką

Zestaw komputerowy z drukarką o parametrach nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Część 1 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| JEDNOSTKA CENTRALNA KOMPUTERA | Typ | Komputer stacjonarny |  |
|  | Procesor | - zgodny z architekturą x86 i x64 - osiągający, co najmniej 5000 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php - dedykowany wentylator w zestawie | (proszę podać model procesora) |
|  | Płyta główna | - minimum 4 złącza SATA - wejście i wyjście liniowe audio oraz złącze mikrofonu - złącze wyprowadzenia na przód obudowy gniazd mikrofonu i słuchawek - złącza USB w ilości min. 6 szt. w tym min. 2 x USB 3.0 - minimum 2 złącza typu PCI-E x1 - minimum 1 złącze PCI-E 2.0 x16 - złącza klawiatury i myszy w standardzie PS/2 oddzielne dla każdego urządzenia - minimum 2 sloty pamięci z obsługą trybu dwukanałowego |  |
|  | Pamięć RAM | - minimum 4 GB (1 slot pamięci wolny do ewentualnej dalszej rozbudowy) |  |
|  | Dysk twardy | - co najmniej 500 GB |  |
|  | Napęd | - DVD+/-RW DualLayer - kolorystycznie zgodny z pozostałymi elementami zestawu |  |
|  | Karta grafiki | Minimum 2 GB pamięci własnej, zewnętrzna (niezintegrowana z płytą główną), bez wentylatora chłodzącego (chłodzenie pasywne) |  |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit zintegrowana z płytą główną lub 10/100/1000 Mbit PCI zewnętrzna |  |
|  | Obudowa | Stojąca, fabrycznie wyposażona w: - minimum 3 wnęki zewnętrzne, w tym, co najmniej 2 szt. 5.25", - minimum 2 wnęki wewnętrzne, w tym, co najmniej 1 szt. 3.5", |  |
|  | Zasilacz | - maksymalna moc nie większa niż 285W, sprawność powyżej 85% dla 50% obciążenia - aktywne PFC |  |
|  | Klawiatura | - standardowa polska programisty (układ QWERTY) PS lub USB - kolorystycznie zgodna z pozostałymi elementami zestawu |  |
|  | Mysz | - optyczna - minimum 2 przyciski i rolka PS lub USB - kolorystycznie zgodna z pozostałymi elementami zestawu |  |
|  | System operacyjny | - licencja na system operacyjny Microsoft Windows 8 Professional PL 64-bit z prawem do korzystania z wersji wcześniejszej systemu - fabrycznie preinstalowany przez producenta oferowanego komputera system operacyjny Microsoft Windows 7 Pro PL 64-bit lub równoważny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub internetu w firmie producenta systemu. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP oraz z domeną Active Directory. |  |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) nie więcej niż 26 dB wg normy ISO 7779 – Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Oferenta do dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta potwierdzającego spełnienie wymaganego warunku |  |
|  | Niezawodność / jakość wykonania | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Część 1 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Monitor | Rodzaj podświetlania | LED |  |
|  | Przekątna ekranu | Minimum 21,5” – maksimum 23” |  |
|  | Rozdzielczość nominalna | Minimum 1920 x 1080 |  |
|  | Kontrast (typ.) | Minimum 600:1 |  |
|  | Jasność (typ.) | Minimum 200 cd/m2 |  |
|  | Czas reakcji matrycy | Nie więcej niż 5 ms |  |
|  | Ilość wyświetlanych kolorów | Minimum 16,7 mln kolorów |  |
|  | Analogowe złącze | D-Sub 15-pin |  |
|  | Cyfrowe złącze | DVI |  |
|  | Niezawodność/jakość wykonania | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Część 1 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Drukarka laserowa monochromatyczna | Rozdzielczość w pionie | Min. 600 dpi |  |
|  | Rozdzielczość w poziomie | Min. 600 dpi |  |
|  | Maksymalna szybkość druku | Min. 20 str./min. |  |
|  | Zainstalowana pamięć | Min. 64 MB |  |
|  | Komunikacja | USB 2.0, Wi-Fi b/g/n |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie | Nie mniej niż 12 000 stron |  |
|  | Waga | Nie więcej niż 4,4 kg |  |
|  | Niezawodność/jakość wykonania | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |

...................................................		                            …………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                            (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Komputer przenośny

Komputer przenośny o parametrach nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Część 2 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Komputer przenośny | Typ | Komputer przenośny |  |
|  | Procesor | Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 3950 punktów w teście Passmark CPU Mark. Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne. | (proszę podać model) |
|  | Płyta główna | Chipset zaprojektowany do pracy z procesorami mobilnymi |  |
|  | Ekran | 17,3”, 16:9, HD Rozdzielczość minimum 1920 x 1080 pikseli Podświetlany diodami LED, matowy |  |
|  | Pamięć RAM | Minimum 8GB |  |
|  | Dysk twardy | Minimum 1000 GB |  |
|  | Napęd optyczny | DVD+/- RW SuperMulti DL z oprogramowaniem do nagrywania płyt |  |
|  | Urządzenie wskazujące | Touchpad wielodotykowy |  |
|  | Bateria | Litowo-jonowa, minimum 4 komorowa |  |
|  | Łączność | Wi-Fi 802.11 b/g/n LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth 4.0 |  |
|  | Rodzaje wyjść / wejść | 1 x wielofunkcyjne gniazdo audio Minimum 3 x USB 3.0 1 x Rj45 LAN Jack dla LAN 1 x HDMI |  |
|  | Czytnik kart | Wbudowany, minimum (SD/SDHC/ SDXC) |  |
|  | Dołączone wyposażenie | Bateria, zasilacz + przewód Płyta ze sterownikami Torba koloru czarnego na oferowany komputer przenośny Mysz bezprzewodowa USB z minimum 3 przyciskami i rolką przewijania |  |
|  | Zainstalowany system operacyjny | Windows 8.1 64 bit wersja polska lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP. |  |
|  | Niezawodność / jakość wykonania | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |

...................................................		                            …………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                            (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Zestaw komputerowy z drukarką

Zestaw komputerowy z drukarką o parametrach nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Część 3 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| JEDNOSTKA CENTRALNA KOMPUTERA | Typ | Komputer stacjonarny |  |
|  | Procesor | - zgodny z architekturą x86 i x64 - osiągający, co najmniej 5000 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php - dedykowany wentylator w zestawie | (proszę podać model procesora) |
|  | Płyta główna | - minimum 4 złącza SATA - wejście i wyjście liniowe audio oraz złącze mikrofonu - złącze wyprowadzenia na przód obudowy gniazd mikrofonu i słuchawek - złącza USB w ilości min. 6 szt. w tym min. 2 x USB 3.0 - minimum 2 złącza typu PCI-E x1 - minimum 1 złącze PCI-E 2.0 x16 - złącza klawiatury i myszy w standardzie PS/2 oddzielne dla każdego urządzenia - minimum 2 sloty pamięci z obsługą trybu dwukanałowego |  |
|  | Pamięć RAM | - minimum 4 GB (1 slot pamięci wolny do ewentualnej dalszej rozbudowy) |  |
|  | Dysk twardy | - co najmniej 500 GB |  |
|  | Napęd | - DVD+/-RW DualLayer - kolorystycznie zgodny z pozostałymi elementami zestawu |  |
|  | Karta grafiki | Minimum 2 GB pamięci własnej, zewnętrzna (niezintegrowana z płytą główną), bez wentylatora chłodzącego (chłodzenie pasywne) |  |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit zintegrowana z płytą główną lub 10/100/1000 Mbit PCI zewnętrzna |  |
|  | Obudowa | Stojąca, fabrycznie wyposażona w: - minimum 3 wnęki zewnętrzne, w tym, co najmniej 2 szt. 5.25", - minimum 2 wnęki wewnętrzne, w tym, co najmniej 1 szt. 3.5", |  |
|  | Zasilacz | - maksymalna moc nie większa niż 285W, sprawność powyżej 85% dla 50% obciążenia - aktywne PFC |  |
|  | Klawiatura | - standardowa polska programisty (układ QWERTY) PS lub USB - kolorystycznie zgodna z pozostałymi elementami zestawu |  |
|  | Mysz | - optyczna - minimum 2 przyciski i rolka PS lub USB - kolorystycznie zgodna z pozostałymi elementami zestawu |  |
|  | System operacyjny | - licencja na system operacyjny Microsoft Windows 8 Professional PL 64-bit z prawem do korzystania z wersji wcześniejszej systemu - fabrycznie preinstalowany przez producenta oferowanego komputera system operacyjny Microsoft Windows 7 Pro PL 64-bit lub równoważny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub internetu w firmie producenta systemu. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP oraz z domeną Active Directory. |  |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) nie więcej niż 26 dB wg normy ISO 7779 – Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Oferenta do dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta potwierdzającego spełnienie wymaganego warunku |  |
|  | Niezawodność / jakość wykonania | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Część 3 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Monitor | Rodzaj podświetlania | LED |  |
|  | Przekątna ekranu | Minimum 21,5” – maksimum 23” |  |
|  | Rozdzielczość nominalna | Minimum 1920 x 1080 |  |
|  | Kontrast (typ.) | Minimum 600:1 |  |
|  | Jasność (typ.) | Minimum 200 cd/m2 |  |
|  | Czas reakcji matrycy | Nie więcej niż 5 ms |  |
|  | Ilość wyświetlanych kolorów | Minimum 16,7 mln kolorów |  |
|  | Analogowe złącze | D-Sub 15-pin |  |
|  | Cyfrowe złącze | DVI |  |
|  | Niezawodność/jakość wykonania | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Część 3 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Drukarka laserowa monochromatyczna | Rozdzielczość w pionie | Min. 600 dpi |  |
|  | Rozdzielczość w poziomie | Min. 600 dpi |  |
|  | Maksymalna szybkość druku | Min. 20 str./min. |  |
|  | Zainstalowana pamięć | Min. 64 MB |  |
|  | Komunikacja | USB 2.0, Wi-Fi b/g/n |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie | Nie mniej niż 12 000 stron |  |
|  | Waga | Nie więcej niż 4,4 kg |  |
|  | Niezawodność/jakość wykonania | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |

...................................................		                            …………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                            (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 4: Jednostka centralna komputera stacjonarnego

Jednostka centralna komputera stacjonarnego o parametrach nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Część 4 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| JEDNOSTKA CENTRALNA KOMPUTERA STACJONARNEGO | Typ | Komputer stacjonarny |  |
|  | Procesor | - osiągający, co najmniej 6600 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Mark. Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne. | (proszę podać model procesora) |
|  | Dźwięk | Zintegrowana karta dźwiękowa |  |
|  | Pamięć RAM | - minimum 4 GB |  |
|  | Dysk twardy | - co najmniej 500 GB HDD, 7200 obr./min. |  |
|  | Napęd | - DVD+/-RW DualLayer wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt oraz odtwarzania filmów DVD - kolorystycznie zgodny z pozostałymi elementami zestawu |  |
|  | Karta grafiki | Minimum 1 GB pamięci własnej oraz osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum 470 punktów w teście Passmark Videocard Benchmarks |  |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit zintegrowana z płytą główną lub 10/100/1000 Mbit PCI zewnętrzna |  |
|  | Obudowa | Stojąca, fabrycznie wyposażona w: - 1 wolną wnękę 5.25”, - 1 wolną wnękę 3.5” - kolor czarny - wyjścia na panelu przednim, minimum: (USB 2.0 – 2 szt., wejście mikrofonowe – 1 szt., wyjście słuchawkowe – 1 szt., czytnik kart pamięci – 1 szt.) - wyjścia na panelu tylnym, minimum: (USB 2.0 – 2 szt., USB 3.0 - 2 szt., PS/2 – 2 szt., Wyjście audio – 2 szt., wejście mikrofonowe - 1 szt., RJ-45 (LAN) – 1 szt., VGA (D-Sub) – 1 szt., HDMI – 1 szt., AC-in (wejście zasilania – 1 szt.) |  |
|  | Zasilacz | - moc co najmniej 300W - sprawność powyżej 85% dla 50% obciążenia - aktywne PFC - wbudowany sprzętowy wyłącznik odcinający całkowicie zasilanie |  |
|  | Klawiatura | Przewodowa, USB, model ergonomiczny, podkładka pod dłonie odchylane nóżki, kolor czarny, gwarancja 24 miesiące |  |
|  | Mysz | Optyczna, przewodowa, minimum 2 przyciski i rolka, interface USB - kolorystycznie zgodna z pozostałymi elementami zestawu |  |
|  | System operacyjny | - licencja na system operacyjny Microsoft Windows 8 Professional PL 64-bit z prawem do korzystania z wersji wcześniejszej systemu lub równoważny zapewniający obsługę używane przez Zamawiającego systemu SAP - fabrycznie preinstalowany przez producenta oferowanego komputera system operacyjny Microsoft Windows 8 Pro lub 8.1 PL 64 bit - Dołączone nośniki producenta komputera umożliwiające szybkie przywrócenie systemy operacyjnego Windows 8 Pro PL 64 bit lub równoważny |  |
|  | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |  |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |

...................................................		                            …………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                            (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

UWAGA!

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów / kart graficznych winien być osiągnięty na dzień ogłoszenia zaproszenia (zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia ogłoszenia zaproszenia dostępny jest pod załącznikami do zaproszenia).

Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów / kart graficznych niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia zaproszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po ogłoszeniu zaproszenia, Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.