OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa regałów magazynowych do UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

Regał metalowy magazynowy (półkowy) o długości 4m                                                                                         1 szt.

Regał metalowy magazynowy (półkowy) o długości 5m                                                                                         1 szt.

Regał metalowy magazynowy (półkowy) o długości 7m                                                                                         1 szt.

Początek formularza

Dół formularza

- konstrukcja regałów to słupy (nogi) oraz półki-panele półkowe, profilowane z blachy malowanej

proszkowo, nogi- niebieski RAL 5010 półki- popiel RAL 7035,

- długość półki [mm] – 940

- głębokość półki [mm] – 800

- ilość półek: 5 szt.

- wysokość regałów [mm] – 2000

- minimalna nośność półki [kg] – 400

- minimalna nośność kolumny [kg] -	2000

- możliwość regulacji wysokości półek co 50 mm

- trwała konstrukcja zaczepowa

- konstrukcja regałów półkowych pozbawiona połączeń śrubowych

- instrukcja montażu

- świadectwo jakości

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia jednorazowo w terminie  27.05.2015 do 10.06.2015r. Ostateczny termin dostawy zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

4. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana na podstawie  prawidłowo wystawionej  faktury VAT,

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, w formie przelewu.

5.   Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz wniesienie regałów do  wskazanych pomieszczeń. Miejsce dostawy:

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej

Wydawnictwo UMCS

ul. Radziszewskiego 11

20-031 Lublin.

6. Osoba do kontaktu w sprawie uzgodnienia dostawy: Wiktor T. Grudzień 81 537 53 02.

.