OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego

dla jednostek UMCS w Lublinie

Część 1: Komputer przenośny Nr 1

Komputer przenośny Nr 1 o parametrach nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Część 1 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Komputer przenośny – 1 szt. | Typ | Komputer przenośny |  |
|  | Procesor | Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 3240 punktów w teście Passmark CPU Mark. Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne | (proszę podać model procesora) |
|  | Płyta główna | Chipset zaprojektowany do pracy z procesorami mobilnymi |  |
|  | Ekran | Minimum 15”, maksimum 16”, rozdzielczość minimum 1366 x 768 pikseli Matryca matowa |  |
|  | Pamięć RAM | Minimum 4 GB, możliwość rozbudowy do 16 GB |  |
|  | Dysk twardy | Minimum 500 GB |  |
|  | Napęd optyczny | DVD+/-RW z oprogramowaniem do nagrywania płyt |  |
|  | Karta grafiki | Zintegrowana |  |
|  | Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo, Wbudowany mikrofon |  |
|  | Czytnik kart pamięci | Wbudowany minimum 3 w 1 |  |
|  | Komunikacja | Bluetooth, WiFi IEEE 802.11 b/g/n/, LAN 10/100/1000 MBit/s |  |
|  | Kamera internetowa | Wbudowana |  |
|  | Klawiatura | Polska klawiatura programisty (układ QWERTY) |  |
|  | Urządzenie wskazujące | TouchPad |  |
|  | Wejścia / wyjścia | Minimum 4 x USB (w tym minimum 3 x USB 3.0) Minimum 1 x port HDMI Minimum 1 x D-Sub (VGA) |  |
|  | Typ akumulatora | 6-komorowy, litowo-jonowy, zapewniający czas pracy minimum 5h 10 min wg. MobilMark 2012, w trybie pracy biurowej |  |
|  | Kolor obudowy | Czarny |  |
|  | Bezpieczeństwo | Wbudowany TPM (Trusted Platform Module) |  |
|  | Waga | Nie więcej niż 2,45 kg |  |
|  | Dołączone wyposażenie | - Bateria, zasilacz + przewód - Torba na oferowanego notebooka koloru czarnego - Przewodowa mysz optyczna USB z minimum 3 przyciskami i rolką przewijania |  |
|  | System operacyjny | Licencja na Windows 8.1 lub równoważny, zainstalowany Windows 7 Professional PL. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP. |  |
|  | Niezawodność/jakość wykonania | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi. |  |
|  | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |  |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |

...................................................		                            …………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                            (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Komputer przenośny Nr 2

Komputer przenośny Nr 2 o parametrach nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Część 2 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Komputer przenośny – 1 szt. | Typ | Komputer przenośny |  |
|  | Procesor | Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 3240 punktów w teście Passmark CPU Mark. Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne | (proszę podać model procesora) |
|  | Płyta główna | Chipset zaprojektowany do pracy z procesorami mobilnymi |  |
|  | Ekran | Minimum 15”, maksimum 16”, rozdzielczość minimum 1366 x 768 pikseli Matryca matowa |  |
|  | Pamięć RAM | Minimum 4 GB, możliwość rozbudowy do 16 GB |  |
|  | Dysk twardy | Minimum 500 GB |  |
|  | Napęd optyczny | DVD+/-RW z oprogramowaniem do nagrywania płyt |  |
|  | Karta grafiki | Zintegrowana |  |
|  | Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo, Wbudowany mikrofon |  |
|  | Czytnik kart pamięci | Wbudowany minimum 3 w 1 |  |
|  | Komunikacja | Bluetooth, WiFi IEEE 802.11 b/g/n/, LAN 10/100/1000 MBit/s |  |
|  | Kamera internetowa | Wbudowana |  |
|  | Klawiatura | Polska klawiatura programisty (układ QWERTY) |  |
|  | Urządzenie wskazujące | TouchPad |  |
|  | Wejścia / wyjścia | Minimum 4 x USB (w tym minimum 3 x USB 3.0) Minimum 1 x port HDMI Minimum 1 x D-Sub (VGA) |  |
|  | Typ akumulatora | 6-komorowy, litowo-jonowy, zapewniający czas pracy minimum 5h 10 min wg. MobilMark 2012, w trybie pracy biurowej |  |
|  | Kolor obudowy | Czarny |  |
|  | Bezpieczeństwo | Wbudowany TPM (Trusted Platform Module) |  |
|  | Waga | Nie więcej niż 2,45 kg |  |
|  | Dołączone wyposażenie | - Bateria, zasilacz + przewód - Torba na oferowanego notebooka koloru czarnego - Przewodowa mysz optyczna USB z minimum 3 przyciskami i rolką przewijania |  |
|  | System operacyjny | Licencja na Windows 8.1 lub równoważny, zainstalowany Windows 7 Professional PL. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP. |  |
|  | Niezawodność/jakość wykonania | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi. |  |
|  | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |  |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |

...................................................		                            …………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                            (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Zestaw komputerowy Nr 1

Zestaw komputerowy Nr 1 o parametrach nie gorszych niż:

Jednostka centralna komputera stacjonarnego

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Typ | Komputer stacjonarny |  |
| Procesor | Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 4900 punktów w teście Passmark CPU Mark. Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne. | (proszę podać model procesora) |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty i złącza: - 1 szt. port szeregowy RS232; - 1 szt. portów równoległy - 1 szt. VGA; - 1 szt. DisplayPort; - min. 6 szt. USB, w tym: a) 2 x USB 2.0 z przodu obudowy, b) 2 x USB 3.0 i 2 x USB 2.0 z tyłu obudowy; - port sieciowy RJ-45; - porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy; - wbudowany czytnik kart multimedialnych. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną wspierająca obsługę technologii WoL. Płyta główna z wbudowanym: - 1 złączem PCI Express x16; - 2 złączami PCI Express x1; - 2 złączami DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, - 3 złączami SATA (2 x SATAIII, 1 x SATAII). Klawiatura USB w układzie polskim programisty Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka DVD +/-RW. |  |
| Pamięć operacyjna | 4 GB z możliwością rozbudowy do 16 GB |  |
| Parametry pamięci masowej | 500 GB SATA II |  |
| Karta graficzna | Minimum 2 GB pamięci własnej, zewnętrzna (nie zintegrowana z płytą główną), bez wentylatora chłodzącego (chłodzenie pasywne), z obsługą OpenGL 4.2, złącze DVI |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Wewnętrzny głośnik audio odtwarzający dźwięki z karty dźwiękowej |  |
| Obudowa | - Typu Mini Tower, posiadająca 3 kieszenie: 1 szt. 5,25” i 2 szt. 3,5” - Suma wymiarów obudowy tj. szerokość + długość + wysokość nie może przekroczyć 960 mm. - Zasilacz o mocy nie większej niż 280W 85+. - Obudowa wyposażona w złącze typu Kensington Lock. |  |
| Zainstalowany system operacyjny | Zainstalowany Windows 7 Professional 64-bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu (lub równoważny), licencja na Windows 8.1 Professional 64bit PL lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP |  |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD. Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet. Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji. Oprogramowanie w wersji polskiej. Aplikacja umożliwiająca analizę systemu w celu zdiagnozowania potencjalnych usterek. Aplikacja przechowująca hasła użytkownika. Dostęp do aplikacji za pomocą jednego hasła nadrzędnego. System diagnostyczny producenta komputera działający niezależnie od dysku twardego umożliwiający: - odczytanie informacji o systemie: Producent, PN, model Wersja oraz data wydania Bios Zainstalowany procesor, taktowanie Ilość zainstalowanej pamięci RAM, obłożenie slotów, producent oraz numer seryjny poszczególnej kości - wykonanie testu pamięci RAM (test szybki lub zaawansowany), bit fade test - test urządzeń pracujących na szynie PCI-e - test portów USB - wygenerowanie pliku konfiguracyjnego i późniejszego wczytania na innym komputerze tej samej serii |  |
| Certyfikaty i standardy | - Oferowana jednostka centralna komputera produkowana jest zgodnie z normą ISO 9001 (lub równoważną) oraz ISO 14001 (lub równoważną). - Oferowana jednostka centralna posiada deklarację zgodności CE. - Oferowana jednostka centralna komputera spełnia kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (według wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1. Dokument z grudnia 2006), jak również zgodności z normą ISO 1043-4 lub równoważną dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. - Oferowana jednostka centralna komputera spełnia kryteria Energy Star 6.0 lub równoważne - Głośność oferowanej jednostki centralnej komputera maksymalnie 28 dB mierzona w pozycji operatora w trybie dysku twardego (Idle) maksymalnie 28 dB zgodnie z normą ISO 7779 / ISO-9296 lub równoważną Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od oferenta przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków |  |
| Bezpieczeństwo | Hasło użytkownika i administratora w BIOS, HDD password, power-on password Zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS wraz z datą produkcji, - nr seryjnym komputera wraz z nazwą modelu - informacji Asset Tag - ilości pamięci RAM, - typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, taktowaniu procesora i pamięci, - modelu zainstalowanego dysku twardego, - rodzajach napędów optycznych. - zainstalowaniu wentylatorów Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania jednostki centralnej komputera z zewnętrznych urządzeń. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego, selektywnego wyłączania napędów SATA z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość selektywnego (pojedynczego) wyłączania portów USB. Możliwość ustawienia stanu komputera po powrocie zasilania. Detekcja zmiany konfiguracji systemu na poziomie testu POST lub równoważnego. Akwizycja zdarzeń systemu np. update Biosu Możliwość zdefiniowania sekwencji botowania z możliwością wykluczenia dowolnego urządzenia z grupy: USB FDD, USB KEY, SATA 1, SATA 2, SATA 3, NETWORK, USB HDD, USB CDROM Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszki. |  |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |  |
| Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |

Monitor o parametrach technicznych nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Rodzaj podświetlania | LED |  |
| Przekątna ekranu | Minimum 23,6” |  |
| Rozdzielczość nominalna | Minimum 1920 x 1080 pikseli |  |
| Kontrast (typowy) | Minimum 3 000:1 |  |
| Kontrast (dynamiczny) | Minimum 12 000 000:1 |  |
| Jasność (typowa) | Minimum 250 cd/m2 |  |
| Czas reakcji matrycy | Maksymalnie 6 ms |  |
| Ilość wyświetlanych kolorów | Minimum 16,7 mln kolorów |  |
| Kąt widzenia poziomo/pionowo | 178°/ 178° |  |
| Analogowe złącze | D-Sub |  |
| Cyfrowe złącze | DVI-D, HDMI |  |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2 W |  |
| Kąt pochylenia | Minimum 21° w górę; minimum 4° w dół |  |
| Montaż na ścianie (VESA) | 100 x 100 mm |  |
| Kable w zestawie | kabel zasilający, kabel DVI-D, kabel audio |  |
| Niezawodność/jakość wykonania | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi |  |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |  |
| Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |

...................................................		                            …………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                            (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 4: Zestaw komputerowy Nr 2

Zestaw komputerowy Nr 2 o parametrach nie gorszych niż:

Jednostka centralna komputera stacjonarnego

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Typ | Komputer stacjonarny |  |
| Procesor | Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 4900 punktów w teście Passmark CPU Mark. Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne. | (proszę podać model procesora) |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty i złącza: - 1 szt. port szeregowy RS232; - 1 szt. portów równoległy - 1 szt. VGA; - 1 szt. DisplayPort; - min. 6 szt. USB, w tym: a) 2 x USB 2.0 z przodu obudowy, b) 2 x USB 3.0 i 2 x USB 2.0 z tyłu obudowy; - port sieciowy RJ-45; - porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy; - wbudowany czytnik kart multimedialnych. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną wspierająca obsługę technologii WoL. Płyta główna z wbudowanym: - 1 złączem PCI Express x16; - 2 złączami PCI Express x1; - 2 złączami DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, - 3 złączami SATA (2 x SATAIII, 1 x SATAII). Klawiatura USB w układzie polskim programisty Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka DVD +/-RW. |  |
| Pamięć operacyjna | 4 GB z możliwością rozbudowy do 16 GB |  |
| Parametry pamięci masowej | 500 GB SATA II |  |
| Karta graficzna | Minimum 2 GB pamięci własnej, zewnętrzna (nie zintegrowana z płytą główną), bez wentylatora chłodzącego (chłodzenie pasywne), z obsługą OpenGL 4.2, złącze DVI |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Wewnętrzny głośnik audio odtwarzający dźwięki z karty dźwiękowej |  |
| Obudowa | - Typu Mini Tower, posiadająca 3 kieszenie: 1 szt. 5,25” i 2 szt. 3,5” - Suma wymiarów obudowy tj. szerokość + długość + wysokość nie może przekroczyć 960 mm. - Zasilacz o mocy nie większej niż 280W 85+. - Obudowa wyposażona w złącze typu Kensington Lock. |  |
| Zainstalowany system operacyjny | Zainstalowany Windows 7 Professional 64-bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu (lub równoważny), licencja na Windows 8.1 Professional 64bit PL lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP |  |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD. Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet. Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji. Oprogramowanie w wersji polskiej. Aplikacja umożliwiająca analizę systemu w celu zdiagnozowania potencjalnych usterek. Aplikacja przechowująca hasła użytkownika. Dostęp do aplikacji za pomocą jednego hasła nadrzędnego. System diagnostyczny producenta komputera działający niezależnie od dysku twardego umożliwiający: - odczytanie informacji o systemie: Producent, PN, model Wersja oraz data wydania Bios Zainstalowany procesor, taktowanie Ilość zainstalowanej pamięci RAM, obłożenie slotów, producent oraz numer seryjny poszczególnej kości - wykonanie testu pamięci RAM (test szybki lub zaawansowany), bit fade test - test urządzeń pracujących na szynie PCI-e - test portów USB - wygenerowanie pliku konfiguracyjnego i późniejszego wczytania na innym komputerze tej samej serii |  |
| Certyfikaty i standardy | - Oferowana jednostka centralna komputera produkowana jest zgodnie z normą ISO 9001 (lub równoważną) oraz ISO 14001 (lub równoważną). - Oferowana jednostka centralna posiada deklarację zgodności CE. - Oferowana jednostka centralna komputera spełnia kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (według wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1. Dokument z grudnia 2006), jak również zgodności z normą ISO 1043-4 lub równoważną dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. - Oferowana jednostka centralna komputera spełnia kryteria Energy Star 6.0 lub równoważne - Głośność oferowanej jednostki centralnej komputera maksymalnie 28 dB mierzona w pozycji operatora w trybie dysku twardego (Idle) maksymalnie 28 dB zgodnie z normą ISO 7779 / ISO-9296 lub równoważną. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od oferenta przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków |  |
| Bezpieczeństwo | Hasło użytkownika i administratora w BIOS, HDD password, power-on password Zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS wraz z datą produkcji, - nr seryjnym komputera wraz z nazwą modelu - informacji Asset Tag - ilości pamięci RAM, - typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, taktowaniu procesora i pamięci, - modelu zainstalowanego dysku twardego, - rodzajach napędów optycznych. - zainstalowaniu wentylatorów Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania jednostki centralnej komputera z zewnętrznych urządzeń. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego, selektywnego wyłączania napędów SATA z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość selektywnego (pojedynczego) wyłączania portów USB. Możliwość ustawienia stanu komputera po powrocie zasilania. Detekcja zmiany konfiguracji systemu na poziomie testu POST lub równoważnego. Akwizycja zdarzeń systemu np. update Biosu Możliwość zdefiniowania sekwencji botowania z możliwością wykluczenia dowolnego urządzenia z grupy: USB FDD, USB KEY, SATA 1, SATA 2, SATA 3, NETWORK, USB HDD, USB CDROM Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszki. |  |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |  |
| Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |

Monitor o parametrach technicznych nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Rodzaj podświetlania | LED |  |
| Przekątna ekranu | Minimum 23,6” |  |
| Rozdzielczość nominalna | Minimum 1920 x 1080 pikseli |  |
| Kontrast (typowy) | Minimum 3 000:1 |  |
| Kontrast (dynamiczny) | Minimum 12 000 000:1 |  |
| Jasność (typowa) | Minimum 250 cd/m2 |  |
| Czas reakcji matrycy | Maksymalnie 6 ms |  |
| Ilość wyświetlanych kolorów | Minimum 16,7 mln kolorów |  |
| Kąt widzenia poziomo/pionowo | 178°/ 178° |  |
| Analogowe złącze | D-Sub |  |
| Cyfrowe złącze | DVI-D, HDMI |  |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2 W |  |
| Kąt pochylenia | Minimum 21° w górę; minimum 4° w dół |  |
| Montaż na ścianie (VESA) | 100 x 100 mm |  |
| Kable w zestawie | kabel zasilający, kabel DVI-D, kabel audio |  |
| Niezawodność/jakość wykonania | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi |  |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |  |
| Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |

...................................................		                            …………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                            (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 5: Zestaw komputerowy Nr 3

Zestaw komputerowy Nr 3 o parametrach nie gorszych niż:

Jednostka centralna komputera stacjonarnego

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Typ | Komputer stacjonarny |  |
| Procesor | Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 4900 punktów w teście Passmark CPU Mark. Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne. | (proszę podać model procesora) |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty i złącza: - 1 szt. port szeregowy RS232; - 1 szt. portów równoległy - 1 szt. VGA; - 1 szt. DisplayPort; - min. 6 szt. USB, w tym: a) 2 x USB 2.0 z przodu obudowy, b) 2 x USB 3.0 i 2 x USB 2.0 z tyłu obudowy; - port sieciowy RJ-45; - porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy; - wbudowany czytnik kart multimedialnych. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną wspierająca obsługę technologii WoL. Płyta główna z wbudowanym: - 1 złączem PCI Express x16; - 2 złączami PCI Express x1; - 2 złączami DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, - 3 złączami SATA (2 x SATAIII, 1 x SATAII). Klawiatura USB w układzie polskim programisty Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka DVD +/-RW. |  |
| Pamięć operacyjna | 4 GB z możliwością rozbudowy do 16 GB |  |
| Parametry pamięci masowej | 500 GB SATA II |  |
| Karta graficzna | Minimum 2 GB pamięci własnej, zewnętrzna (nie zintegrowana z płytą główną), bez wentylatora chłodzącego (chłodzenie pasywne), z obsługą OpenGL 4.2, złącze DVI |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Wewnętrzny głośnik audio odtwarzający dźwięki z karty dźwiękowej |  |
| Obudowa | - Typu Mini Tower, posiadająca 3 kieszenie: 1 szt. 5,25” i 2 szt. 3,5” - Suma wymiarów obudowy tj. szerokość + długość + wysokość nie może przekroczyć 960 mm. - Zasilacz o mocy nie większej niż 280W 85+. - Obudowa wyposażona w złącze typu Kensington Lock. |  |
| Zainstalowany system operacyjny | Zainstalowany Windows 7 Professional 64-bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu (lub równoważny), licencja na Windows 8.1 Professional 64bit PL lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP |  |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD. Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet. Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji. Oprogramowanie w wersji polskiej. Aplikacja umożliwiająca analizę system w celu zdiagnozowania potencjalnych usterek. Aplikacja przechowująca hasła użytkownika. Dostęp do aplikacji za pomocą jednego hasła nadrzędnego. System diagnostyczny producenta komputera działający niezależnie od dysku twardego umożliwiający: - odczytanie informacji o systemie: Producent, PN, model Wersja oraz data wydania Bios Zainstalowany procesor, taktowanie Ilość zainstalowanej pamięci RAM, obłożenie slotów, producent oraz numer seryjny poszczególnej kości - wykonanie testu pamięci RAM (test szybki lub zaawansowany), bit fade test - test urządzeń pracujących na szynie PCI-e - test portów USB - wygenerowanie pliku konfiguracyjnego i późniejszego wczytania na innym komputerze tej samej serii |  |
| Certyfikaty i standardy | - Oferowana jednostka centralna komputera produkowana jest zgodnie z normą ISO 9001 (lub równoważną) oraz ISO 14001 (lub równoważną). - Oferowana jednostka centralna posiada deklarację zgodności CE. - Oferowana jednostka centralna komputera spełnia kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (według wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1. Dokument z grudnia 2006), jak również zgodności z normą ISO 1043-4 lub równoważną dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. - Oferowana jednostka centralna komputera spełnia kryteria Energy Star 6.0 lub równoważne - Głośność oferowanej jednostki centralnej komputera maksymalnie 28 dB mierzona w pozycji operatora w trybie dysku twardego (Idle) maksymalnie 28 dB zgodnie z normą ISO 7779 / ISO-9296 lub równoważną. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od oferenta przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków |  |
| Bezpieczeństwo | Hasło użytkownika i administratora w BIOS, HDD password, power-on password Zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS wraz z datą produkcji, - nr seryjnym komputera wraz z nazwą modelu - informacji Asset Tag - ilości pamięci RAM, - typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, taktowaniu procesora i pamięci, - modelu zainstalowanego dysku twardego, - rodzajach napędów optycznych. - zainstalowaniu wentylatorów Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania jednostki centralnej komputera z zewnętrznych urządzeń. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego, selektywnego wyłączania napędów SATA z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość selektywnego (pojedynczego) wyłączania portów USB. Możliwość ustawienia stanu komputera po powrocie zasilania. Detekcja zmiany konfiguracji systemu na poziomie testu POST lub równoważny Akwizycja zdarzeń systemu np. update Biosu Możliwość zdefiniowania sekwencji botowania z możliwością wykluczenia dowolnego urządzenia z grupy: USB FDD, USB KEY, SATA 1, SATA 2, SATA 3, NETWORK, USB HDD, USB CDROM Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszki. |  |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |  |
| Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |

Monitor o parametrach technicznych nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Rodzaj podświetlania | LED |  |
| Przekątna ekranu | Minimum 23,6” |  |
| Rozdzielczość nominalna | Minimum 1920 x 1080 pikseli |  |
| Kontrast (typowy) | Minimum 3 000:1 |  |
| Kontrast (dynamiczny) | Minimum 12 000 000:1 |  |
| Jasność (typowa) | Minimum 250 cd/m2 |  |
| Czas reakcji matrycy | Maksymalnie 6 ms |  |
| Ilość wyświetlanych kolorów | Minimum 16,7 mln kolorów |  |
| Kąt widzenia poziomo/pionowo | 178°/ 178° |  |
| Analogowe złącze | D-Sub |  |
| Cyfrowe złącze | DVI-D, HDMI |  |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2 W |  |
| Kąt pochylenia | Minimum 21° w górę; minimum 4° w dół |  |
| Montaż na ścianie (VESA) | 100 x 100 mm |  |
| Kable w zestawie | kabel zasilający, kabel DVI-D, kabel audio |  |
| Niezawodność/jakość wykonania | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi |  |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |  |
| Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |

...................................................		                            …………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                            (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 6: Komputer przenośny Nr 3

Komputer przenośny Nr 3 o parametrach nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Część 6 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Komputer przenośny – 1 szt. | Typ | Komputer przenośny |  |
|  | Procesor | Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 3950 punktów w teście Passmark CPU Mark. Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne | (proszę podać model procesora) |
|  | Matryca | 17,3” |  |
|  | Pamięć RAM | Minimum 8 GB |  |
|  | Dysk twardy | Minimum 750 GB |  |
|  | Karta graficzna | Minimum 2 GB pamięci własnej |  |
|  | Złącza | Minimum 1 x USB 3.0 Minimum 1 x VGA Minimum 1 x HDMI |  |
|  | Napęd optyczny | DVD/RW Super Multi DL wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt |  |
|  | Pozostałe wymagania | Wbudowana kamera internetowa Wbudowany czytnik kart pamięci Klawiatura numeryczna 10/100/1000 MBit LAN Bluetooth Wireless 802.11 b/g/n |  |
|  | Dołączone wyposażenie | - Bateria, zasilacz + przewód |  |
|  | Zainstalowany system operacyjny | Zainstalowany Windows 7 lub 8 PL 64-bit lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP. |  |
|  | Niezawodność/jakość wykonania | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi. |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |

...................................................		                            …………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                            (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 7: Komputer przenośny Nr 4

Komputer przenośny Nr 4 o parametrach nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Część 7 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Komputer przenośny – 1 szt. | Typ | Komputer przenośny |  |
|  | Procesor | Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 3400 punktów w teście Passmark CPU Mark. Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne | (proszę podać model procesora) |
|  | Matryca | Maksymalnie 15” |  |
|  | Pamięć RAM | Minimum 8 GB |  |
|  | Dysk twardy | Minimum 1000 GB |  |
|  | Karta graficzna | Minimum 2 GB pamięci własnej |  |
|  | Złącza | Minimum 1 x USB 3.0 Minimum 1 x VGA Minimum 1 x HDMI |  |
|  | Napęd optyczny | DVD/RW Super Multi DL wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt |  |
|  | Obudowa | Aluminiowa |  |
|  | Pozostałe wymagania | Wbudowana kamera internetowa Wbudowany czytnik kart pamięci Klawiatura numeryczna 10/100 MBit LAN Bluetooth Wireless 802.11 b/g/n |  |
|  | Dołączone wyposażenie | - Bateria, zasilacz + przewód |  |
|  | Zainstalowany system operacyjny | Zainstalowany Windows 7 lub 8 PL 64-bit lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP. |  |
|  | Niezawodność/jakość wykonania | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi. |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |

...................................................		                            …………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                            (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

UWAGA!

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów / kart graficznych winien być osiągnięty na dzień ogłoszenia zaproszenia (zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia ogłoszenia zaproszenia dostępny jest pod załącznikami do zaproszenia).

Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów / kart graficznych niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia zaproszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po ogłoszeniu zaproszenia, Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.