OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie metody pomiaru dwukierunkowego połączenia światłowodu SM z POF za pomocą standardowego reflektometru optycznego do światłowodów SM

CPV: 71000000-8 – usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Usługa będąca przedmiotem zamówienia dotyczy opracowania sposobu dwukierunkowego pomiaru tłumienia wnoszonego przez dostarczone przez Zamawiającego połączenie pomiędzy światłowodami POF (plastic optical fibers) i standardowymi światłowodami jednomodowymi (SM) używanymi w telekomunikacji.

Opracowanie powinno dotyczyć II i III okna transmisyjnego tj. 1310 nm i 1550 nm. Tłumienie powinno być zmierzone przy wprowadzeniu obu długości fal do światłowodu POF jak i SM (pomiar dwukierunkowy). Ze względu na ograniczone wymiary światłowodu POF i sztywność połączenia POF-SM preferujemy pomiary przy pomocy reflektometrów ręcznych.