UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający: 	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

- Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 21/2014r. z dnia 16.04.2014r.

- Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej zestawu hydroforowego dla potrzeb instalacji p.pożarowej budynku BINOZ  przy ul. Akademickiej 19 w Lublinie.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

  - Gwarancja na wykonane przez Wykonawcę roboty – będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

- Osoby upoważnione do kontaktu:

  - mgr inż. Janusz Szychulski  	- Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 081 5375310 w.23

- Termin wykonania zamówienia: dwa miesiące  po podpisaniu umowy .

6.1  Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 7 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu dostawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.

- Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność
z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

- Oferta na wykonanie :

„ Wykonanie dokumentacji projektowej  zestawu hydroforowego dla potrzeb instalacji p. pożarowej budynku BINOZ  przy ul. Akademickiej 19 w Lublinie.”

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901, w terminie do dnia : 17.06.2015 r. do godz. 11:00

- Oferty zostaną otwarte w dniu: 17.06.2015 r. o godz. 11:20 w pok. nr 901 w siedzibie Zamawiającego.

9. Kryteria oceny ofert.

1. Kryterium wyboru oferty jest cena i doświadczenie w wykonywaniu podobnych rozwiązań.

10. Zawarcie umowy:

1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

Załączniki:

- Nr 1 – 	Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja

- Nr 2 – 	Formularz oferty

- Nr 3 - 	Wzór umowy

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT

1. Wstęp.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót          dla wykonanie dokumentacji projektowej zestawu hydroforowego dla potrzeb instalacji p. pożarowej budynku BINOZ przy ul. Akademickiej 19  w Lublinie.

Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest  zaprojektowanie zestawu hydroforowego podnoszącego ciśnienie w instalacji pożarowej wody w budynku Wydziału BINOZ Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Projektowaną instalację włączyć do głównego przewodu  DN80  izolowanego,  prowadzonego na poziomie -1 przedmiotowego budynku. Przewidywana lokalizacja zestawu hydroforowego – istniejący węzeł cieplny. Węzeł cieplny przystosować do aktualnych przepisów.

- Określenie kategorii robót wg. Wspólnego Słownika zamówień (CPV).
45343000 – 3   Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45453000 – 7   Roboty remontowe i renowacyjne

Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót.

- Podstawa opracowania i zakres opracowania

  - Podstawa opracowania

a)zlecenie i umowa

b)projekt budowlany przebudowy instalacji wody zimnej,

c)obowiązujące normy i przepisy

  - Zakres opracowania

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu

opracowanie dokumentacji technicznej związanych z przebudową instalacji wody zimnej hydrantowej wraz z przystosowaniem węzła nr 211B do aktualnych przepisów bhp i p.poż.

1.3 Charakterystyczne parametry węzła

Istniejący węzeł cieplny dla celów c.o i c.w.u ,  zlokalizowany w budynku na poziomie -1. Wejście do węzła poprzez drzwi od strony korytarza mającego połączenie z klatki schodowej  jak i wyjście na zewnątrz budynku.

- pow. zabudowy  28,61m2

- kubatura –          109,87  m3

1.4 Zakres prac projektowych :

- uzyskanie mapy do celów projektowych,

- wykonanie inwentaryzacji pomieszczenia  węzła dla celów montażu zestawu hydroforowego,
- określenie wielkości zabudowy zestawu hydroforowego celem poprawnego działania zespołu dla istniejących warunków,

-opracowanie Wartości Kosztorysowej Inwestycji, harmonogramu rzeczowo-finansowego – 2 egz. w

wersji papierowej,

- opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego węzła wraz z

zagospodarowaniem i niezbędnymi uzgodnieniami – 5 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji

elektronicznej – płyta CD

- opracowanie przedmiarów robót – 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej

- opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD

- uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich niezbędnych uzgodnień  wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę i złożenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowę w imieniu Inwestora (uzyskanie potwierdzenia o jego kompletności dla uzyskania pozwolenia na budowę).

- uzyskanie ostatecznego (prawomocnego) pozwolenia na budowę.

Projekty muszą być zgodne ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami (np.: ppoż, BHP itp.)

1.5  Opis istniejącej instalacji p.poż.

Istniejąca instalacja  wodociągowa  p. pożarowa  składa się z 32 szafek hydrantowych zlokalizowanych w poszczególnych częściach budynku BINOZ i nie posiada wymaganego ciśnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w przedmiocie gaszenia pożaru.  Zgodnie z art.5  ust.1 ustawy Prawo Budowlane należy zapewnić obiektowi budowlanemu, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
- bezpieczeństwa konstrukcji
- bezpieczeństwa pożarowego
- bezpieczeństwa użytkowani odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska.


1.7  pomieszczenie węzła
Należy zaprojektować okno w pomieszczeniu węzła jako p. pożarowe. To samo dotyczy drzwi wejściowych. Należy również zaprojektować dwustronne zasilanie elektryczne zasilające agregat.

,

Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe

Węzeł hydroforowy należy dostosować do nowych standardów  technicznych, funkcjonalnych i użytkowych oraz obowiązujących przepisów  jak również wymagań użytkownika.
Należy zaprojektować zestaw do podnoszenia ciśnienia aby uzyskać wypływ wody z z hydrantu zgodnego z przepisami. Agregat hydroforowy projektować jako kompaktowy z automatyczną regulacją obrotów pomp za pomocą falownika sterujący elektronicznie wszystkimi niezbędnymi elementami przełączającymi zapewniając równocześnie wysoki Komfort obsługi, dzięki automatycznemu dopasowaniu się do zmiennego zapotrzebowania wody oraz zmiennego zapotrzebowania wody i zmiennych warunków w danej instalacji.

Zestaw winien zawierać-

- zestaw musi być zabezpieczony przed sucho biegiem,

- pompy winny być zamontowane na amortyzatorach drgań, na wspólnej podstawie wykonanej ze stali nierdzewnej,

- po stronie ssawnej pomp winien być zamontowany kolektor ssawny oraz zawory odcinające  każdą z pomp,

- po stronie tłocznej pomp zamontowane są zawory zwrotne oraz odcinające każdą z pomp, manometr, przetwornik ciśnienia, zbiorniki ciśnienia oraz kolektor tłoczny.

Wymagania budowlane

Drzwi zewnętrzne stalowe

Drzwi zewnętrzne z systemowymi zawiasami i samozamykaczami. Klasy p.poż. wg. opracowanego i zatwierdzonego projektu .
Okno zewnętrzne p. poż  wg. opracowanego  i zatwierdzonego projektu

Wymagania instalacja elektryczna
zaprojektować instalacje elektryczną dla celów p. pożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnić z użytkownikiem.

Materiały
Jako materiały mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu musi uzyskać akceptację Inspektora

Wymagane przepisy i normy jakie mają spełniać zaprojektowane i zastosowane materiały                 oraz zasady ich montażu

1. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.                                                                                                                                 2. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.                                                3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.02r. z późn. zm.)                                                                                                                                                    4. PN-EN 50086- 1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 1:  Wymagania ogólne                                                                                                                                     5. PN-EN 50086-2-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 2-1: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych                                                                 6. PN-EN 50086-2- 2:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 2-2: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich                                                              7. PN-EN 50086-2- 3:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów                                                       - Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych                                                   8. PN-EN 50086-2- 4:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów                                          - Część 2-4: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi                        9. PN-IEC 60364-5- 52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż  wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie                                                                                            10.   PN-IEC 60364-5- 523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów                                            11. PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie                                                                                                                12. PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, przechowywanie i transport                   13.  PN-EN 50171:2002 (U) Niezależne systemy zasilania                                                                                   14. PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń                                                                                                                                    15. PN-IEC 364-4- 481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych                                                        16. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – zbiór norm                                              17. PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych                   18. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.                                                                     19. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.                                                                                                20. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.                                                                     21. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.                                                            22. PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.                            23. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).

Wymagania ogólne.

1.Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przyjęte rozwiązania funkcjonalno-

użytkowe.

# Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i

# przepisami prawa, w tym w szczególności:

  - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006, Nr 156, poz.1118 z późn. zm.);

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

  - Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);

  - Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.);

  - Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2006, Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.);

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139)

Inne przedmiotowe obowiązujące. R.M.S.W. iA z 21.04.2002r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków ,innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. Nr.80 poz.563

R.M.S.W. i A z 16.06.2003r.  w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U.2003 nr 121 poz.1139

  - PN-EN 671-1  Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.
PN-9292/N-01256.01  Znaki bezpieczeństwa .Ochrona przeciwpożarowa
PN- 92/N – 01256.02  Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

Zamawiający posiada:

- prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- wypis z księgi wieczystej,

Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin pomieszczeń, w tym dokonywanie pomiarów, badań i wizji lokalnej.

Opracowała mgr inż. Anna Tomczyk-Podlaszewska

mgr inż. Janusz Szychulski , inż.Mieczysław Młodawski

.

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA

- My, niżej podpisani,.........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................           w odpowiedzi na ogłoszenie

- składamy niniejszą ofertę na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonawstwem zestawu hydroforowego dla potrzeb instalacji p.pożarowej budynku BINOZ  przy ul.Akademickiej 19 w Lublinie.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją w/w projektu udostępnioną przez zamawiającego. Ponadto nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją za kwotę brutto:……........  zł słownie:..................................................................................................................................................

…………………………………………...................złotych,

podatek VAT 23 % wynosi ………….,                                                                                                                  kwota netto wynosi ………………………………...

słownie ………………………………………………………………………. złotych

- Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie – miesiąc po podpisaniu umowy

- Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 7 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zawarty w specyfikacji zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Ofertę składamy na........ kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do oferty są:

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- ……………………………………………………..

UMOWA NR …./../2015

zawarta w Lublinie w dniu   …2015 r . pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej   w Lublinie, Pl. M.C. Skłodowskiej 5, NIP: 712-010-36-92, reprezentowanym przez :

mgr inż. Renata Bylicka 	 -    -ZASTĘPCA KANCLERZA DS. MAJĄTKOWO-TECHNICZNYCH

zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym”

przy kontrasygnacie

Kwestora  UMCS

a

……… reprezentowanym ….., NIP: …..

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1.

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania na podstawie art. 4 pkt.8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013r. poz.907 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 21 /2014r. Rektora UMCS  z dnia 16.04.2014r.tj Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej o wartości nieprzekraczającej równowartości  kwoty 30000 euro lub Zamówień ,dla których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 2.

- Wykonawca zobowiązuje się do :Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonawstwem zestawu hydroforowego dla potrzeb instalacji p. pożarowej budynku BINOZ  przy ul. Akademickiej 19 w Lublinie.

§ 3.

Wykonawca przystąpi do realizacji umowy w ciągu  -3 dni po podpisaniu umowy , a zakończy roboty  w terminie 30 dni od dnia podpisania  umowy.

§ 4.

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy:

- udostępnienie Wykonawcy pomieszczeń w których realizowany będzie przedmiot umowy

w terminie do trzech dni po podpisaniu umowy

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy :

1)	wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem,

2)  zapewnienie w ramach wynagrodzenia umownego materiałów niezbędnych do prawidłowego		wykonania umowy,

3) obsługa serwisowo-konserwacyjna przez okres gwarancji 3 lat

§ 5.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie w/w robót określa się na kwotę brutto:… zł     (słownie: ……  00/100 zł), w tym VAT 23 % w wysokości:….. zł ( słownie :…złotych 00/100  zł) i ma ono charakter ryczałtowy.

- Kwota o której  mowa w ust.1 wynika  z oferty Wykonawcy.

§ 6.

Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokółu odbioru podpisanego przez

upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron.

§ 7.

1.Wykonawca wystawi fakturę po protokolarnym odbiorze robót. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze usterek - faktura zostanie wystawiona po ich usunięciu.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy :……

w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia

terminowi płatności. Termin uważa się za zachowany  jeżeli obciążenie rachunki bankowego Zamawiającego  nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

§ 8.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych :

1)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia

umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu

przedmiotu  umowy lub zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze.

2)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia  umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę

z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9.

1.Okres gwarancji ustala się na 3 lata od daty odbioru końcowego; w przypadku stwierdzenia przy

odbiorze usterek - gwarancja biegnie od daty usunięcia tych usterek.

2.Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek ujawnionych  w okresie gwarancji w wyznaczonym

terminie , Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie

trzeciej na koszt Wykonawcy

§ 10.

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1).Nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia

wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy.

2).Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji umowy przez okres co najmniej 7 dni.

3). Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres
    co najmniej  7 dni.

4).Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje

właściwej jakości.

5).W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie  leży w interesie

publicznym, w takim przypadku Wykonawca uprawniony jest do wynagrodzenia za wykonaną część umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia .

§ 11.

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne  przepisy właściwe ze względu  na przedmiot umowy.

- Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd                  w Lublinie.

- Integralną część umowy stanowią załączniki Nr 1.

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla  :

- Wykonawcy robót ,

- Zamawiającego (DTI UMCS)

- Zamawiającego (Kwestura UMCS).

Wykonawca :                                       Zamawiający :