OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa reduktorów butlowych dwustopniowych do gazów o wysokiej czystości 6,0 (argon , azot)  dla  UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

Reduktor butlowy dwustopniowy do gazów o wysokiej czystości 6,0 (azot, argon) :                 szt. 2

Materiał: mosiądz niklowo-chromowany

Ciśnienie wejściowe:  230 bar

Ciśnienie wyjściowe: 1-10 bar

Stabilność: ciśnienie gazu  na wyjściu może spaść 0,1 bar gdy na wejściu spadek wynosi 10 bar

Obsługa gazów o wysokiej czystości: N 6.0

Membrana: Stop Hastelloy®

Przyłącze butlowe: DIN 10 do azotu , DIN 6 do argonu

Zawór odcinający dopływ gazu do instalacji: wymagany

Przyłącze na wyjściu reduktora: złącze zaciskowe stal szlachetna Ø zewnętrzna 1/8”

Redukcja: dwustopniowa

Zakres temperatur pracy reduktora: nie gorzej niż -40o C, nie mniej niż + 50o C

Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy

Czas przystąpienia do naprawy: nie później niż 2 tygodnie robocze po zgłoszeniu awarii.

      - Dostawa obejmuje: transport, rozładunek, wniesienie.

      - Wykonawca  zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu max. 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

4.      Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot dostawy będzie dokonana w formie przelewu, w terminie 30 dni od daty

otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury, w formie przelewu.

5.      Miejsce dostawy:

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej

Wydział  Chemii

Zakład Technologii Chemicznej

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3

20-033 Lublin

.