Opis przedmiotu zamówienia

1. Wykaz urządzeń:

| L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mechanizm kurtynowy kurtyny głównej ( ręczny ) | 1 |
| 2. | Mechanizm kurtynowy okotarowania dookoła Sali ( firankowy) | 1 |
| 3. | Sztankiet dekoracyjny 4-linowy, udźwig 250 kg | 7 |
| 4. | Sztankiet oświetleniowy 4-liniowy, udźwig 500 kg | 5 |
| 5. | Układ sterowania ( pulpit i szafa ) | 1 kpl |
| 6. | Mikser cyfrowy Soundcraft Vi1 ( oprogramowanie, kalibracja tłumików | 1 |
| 7. | Wzmacniacz cyfrowy Crown XTi 4002 | 2 |
| 8. | Kalibracja systemu nagłośnienia | 1 kpl |

2. Wymagania przeglądowe:

- Instrukcja Obsługi – skontrolować czytelność, kompletność

- Oznaczenia ostrzegawcze  i tablice - skontrolować widoczność i kompletność

- Konstrukcje nośne i środki przyjmujące obciążenia – skontrolować: stan, pęknięcia, odkształcenia, korozję, zużycie i działanie części ruchomych, mocowanie i zabezpieczenie połączeń możliwych do rozłączenia, skuteczność ryglowań

- Skontrolować drogę przejazdu pod kątem występowania przeszkód

- Skontrolować działanie wyłącznika awaryjnego

- Skontrolować działanie wyłącznika głównego

- Skontrolować działanie roboczego wyłącznika krańcowego

- Skontrolować skuteczność wyłączników krańcowych awaryjnych

- Napędy – skontrolować hamulce pod kątem skuteczności działania, sprawdzić działanie samohamujące przekładni, przekładnie-sprzęgła-wałki przegubowe skontrolować

pod kątem stanu, funkcjonowania, szczelności i poziomu hałasu

- Mechanizmy jezdne (hamulce robocze, urządzenia postojowe, prowadnice mechaniczne, bolce mocujące szyny i wsporniki zabezpieczające koła) - skontrolować stan, funkcjonowanie, zużycie, skuteczność, ewentualne odkształcenia, pęknięcia czy korozje.

- Urządzenia i wyposażenie elektrotechniczne (szafy sterujące, pulpity, przewody, wtyczki, zabezpieczenia przed niebezpiecznymi napięciami, kosze kablowe, bębny sprężynowe, zwijacze przewodów, ochrona przeciw przeciążeniowa i wyłączanie lin luźnych) – skontrolować pod kątem: stanu funkcjonowania, skuteczności, uszkodzeń, zużycia, mocowania, zastosowania odciążników kabli, dokładności wskazań, dokładnego przyporządkowania, odpowiedniego ustawienia, zabezpieczenia przed niezamierzonym wyłączeniem i używaniem przez osoby niepowołane

- Liny druciane, rolki linowe, bębny linowe i łańcuchy stalowe (skontrolować na połączeniach zakończeń, rolki, pałąki wyłączające, ochronę nawijania, urządzenia wyrównujące, urządzenia mocujące, zabezpieczenia przeciw przeciążeniowe i zabezpieczenia miejsc wciągania) – skontrolować pod kątem: stanu, funkcji, obracania się, zużycia, wydłużenia, korozji, zgnieceń, luzów, pęknięć drutów i tworzenie się ostrych krawędzi i zadziorów

- Śruby (na wrzecionach, nakrętkach nośnych, nakrętkach zabezpieczających i urządzeniach wyrównujących) – skontrolować pod kątem: stanu, funkcji, składowania, położenia, odkształcenia, zabrudzenia, nacięcia, wyżłobienia, rowków, nalotów, skuteczności pokryw i zużycia gwintów

- Listwy zębate i palce napędowe – na zębnikach i bolcach palców napędowych należy skontrolować: stan funkcje, mocowania, zużycie, zabrudzenie, miejsca styku, rysy, luzy i  smarowanie

- Dźwignice, ruchome urządzenia zapadniowe (barierki, zabezpieczenie przed spadnięciem, zabezpieczenie kantów ścinających podłóg, przejść, urządzeń nakładanych i wejść do góry-drabiny, schody) – skontrolować: stan, funkcję, korozję, odkształcenie, mocowanie, zabezpieczenie części możliwych do obluzowania, skuteczność zaryglowań, ruchomość części ruchomych, bezpieczeństwo wchodzenia, zużycie, pęknięcia i uszkodzenia

- Hydraulika – w agregatach sprawdzić wytwarzanie ciśnienia, zawory sterujące, zawory odcinające, urządzenia odpowietrzające, urządzenia wyłączające, przewody i połączenia przewodów, zbiorniki zapasowe, wskaźniki stanu, węże i połączenia węży, cylindry, tłoczyska, odbojnice, filtry i zawory ograniczające ciśnienie pod kątem: stanu, funkcji, przecieków, szczelności, odpowietrzania, stan i czytelność wskaźników, kontrola ilości oleju, mocowania, uszkodzenia, odkształcenia, korozja, kruchość połączeń giętkich, pęknięcia, przyłączenia rur i węży, powierzchnie tłoczysk, wyżłobienia, zabrudzenia i ustawienia

- Specjalne urządzenia zderzakowe i nośne (np. liny konopne) – liny z włókien, urządzenia zatrzymujące (utrzymujące w odpowiedniej pozycji), połączenia końców lin i zderzaki (odbojniki) – należy skontrolować pod kątem: stanu, funkcji i skuteczności

- Sztankiety i trawersy podciągów (napęd ręczny względnie siłowy) – na sztankietach, połączeniach środków nośnych, urządzeniach zaciskowych, wyciąganych przedłużeniach, tablicach informacyjnych o nośności, mocowaniach przeciw obciążników - należy skontrolować: przestrzenne odkształcanie się, działanie, zabezpieczenie przed zluzowaniem i czytelność

- Ekrany projekcyjne (napędzane ręcznie bądź maszynowo) – na zawiesiach i urządzeniach wychwytujących należy skontrolować: stan, funkcje i odstępy, sprawdzić krańcowe wyłączniki pracy dla górnych i dolnych położeń

- Urządzenia szynowe – na przekierowaniach końcowych i podciągach, prowadnicach lin, wózkach przeciąganych, rolkach i kanałach bieżnych – skontrolować: stan, funkcje, nastawienie, odkształcenie, poziom hałasu, ruchomość i ograniczniki położenia krańcowego

- Podest nożycowy – na ramionach dolnych, nożycowych, zastrzałach, ramie górnej i ryglowaniach cięgien Bowdena i bolców, płytach podestowych i pasach prowadzących – skontrolować: stan, funkcje, skuteczność, odkształcenie, nastawienie i ruchomość

- Wyposażenie tkaninowe – skontrolować: przyłączenie, pęknięcia, uszkodzenia, punkty styczne ze źródłami ciepła, trudno zapalność lub palność.