Oznaczenie sprawy: PUB/34-2015/DOP-a                                             Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS w Lublinie

Część 1: Małoprądowy zasilacz wysokiego napięcia:

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Produkt (moduł) OEM dedykowany do zastosowania w zasilaczu działa RHEED |  |
| Napięcie wyjściowe ujemne, regulowane w zakresie 0 ÷ 20 kV |  |
| Prąd wyjściowy minimum 0,5 mA |  |
| Stabilność czasowa napięcia minimum 0,01% na godzinę |  |
| Stabilność w stosunku do zmian napięcia zasilania minimum 0,001% |  |
| Stabilność temperaturowa minimum 25 ppm/oC |  |
| Tętnienia (Vpp) maksymalnie 150 mV |  |
| Monitor napięcia w postaci sygnału napięciowego 0 – 10 V |  |
| Możliwość analogowej regulacji napięcia wyjściowego napięciem od 0 do 10 V |  |
| Zasilanie modułu przez 15-pinowy analogowy interfejs napięciem 24 V |  |
| Wyposażony w ekranowany kabel wyjściowy o długości minimum 0,5 m |  |
| Kompaktowa budowa |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Kamera CCD o wysokiej czułości z wyposażeniem i oprogramowaniem:

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| KAMERA CCD |
| Tryb pracy: monochromatyczny |  |
| Typ sensora: CCD Progresive |  |
| Rozmiar przetwornika: ½” |  |
| Rozdzielczość: minimum 1388 x 1038 pikseli |  |
| Liczba ramek: minimum 17/s przy pełnej rozdzielczości |  |
| Przetwornik ADC 14 bitów |  |
| Mody Mono: Mono8, Mono12 |  |
| Pamięć: minimum 32 MB |  |
| Auto-wzmocnienie i ręczna regulacja wzmocnienia: w zakresie od 0 do 30 dB |  |
| Auto-naświetlanie: od 31 µs do 60 s |  |
| Regulacja LUT i Gamma |  |
| Mocowanie obiektywu typu C |  |
| Interfejs GigE Vision |  |
| OBIEKTYW DO KAMERY |
| Ogniskowa: 12 mm |  |
| Typ mocowania: C |  |
| Przesłona ręczna: zakres F1,4~16 |  |
| Regulacja ostrości ręczna |  |
| Kąt widzenia dla ½” CCD: minimum 28 stopni |  |
| Odległość obiektu: minimum 0,25 m |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |
| Filtr pasmowy na zakres 465 nm (±35 nm) przystosowany do oferowanego obiektywu |  |
| Karta interfejsowa GigE Vision na slocie PCI Expres |  |
| Kabel ethernetowy 5-metrowy |  |
| Oprogramowanie: sterowniki do Windows XP, Windows 7 |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Zasilacz laboratoryjny – 4 szt.:

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Liczba kanałów wyjściowych: 2 |  |
| Moc zasilacza: minimum 100 W |  |
| Napięcie wyjściowe: 2 x (0÷32 V) |  |
| Prąd wyjściowy: 2 x (0÷5 A) |  |
| Możliwość pracy w trybach: niezależnym, szeregowym lub równoległym |  |
| Jednoczesny odczyt napięcia i prądu każdego z wyjść |  |
| Rozdzielczość ustawienia i odczytu napięcia: minimum 1 mV |  |
| Rozdzielczość ustawienia i odczytu prądu: minimum 0,1 mA (I<1A) i 1 mA (I>1 A) |  |
| Stabilizacja napięcia: minimum 0,03 +5 mV |  |
| Stabilizacja prądu: minimum 0,03%, 200 µA |  |
| Tętnienia prądu: maksymalnie 1 mA rms |  |
| Wejście analogowe zewnętrznego sterowania napięciem i prądem: napięciowo napięciem sterującym w zakresie 0÷10 V i prądowo, w zakresie od 4 do 20 mA |  |
| Programowana praca zasilacza |  |
| Interfejsy: LAN/USB/LXI |  |
| Rejestracja danych w pamięci USB |  |
| Ochrona termiczna, przepięciowa i przeciążeniowa dla wszystkich wyjść |  |
| Napięcie zasilania 230VAC, 50/60 Hz |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 4: Programowalny częstościomierz:

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Zakres pomiarowy: od 0 do 3 GHz |  |
| Wejścia: A i B (BNC), zakres częstotliwości od 0 do 200 MHz |  |
| Wejście C (SMA): zakres pomiaru od 100 MHz do 3 GHz |  |
| Czułość w zakresie do 50 MHz: minimum 25 mVrms |  |
| Impedancja wejściowa C: 50 Ω, czułość, minimum 30 mV w zakresie od 100 MHz do 1 GHz |  |
| Czas bramki: regulowany od 1 ms do 60 s |  |
| Rozdzielczość: minimum 10 cyfr przy 10 s czasie bramkowania |  |
| Zewnętrzne wejście/wyjście referencyjne (10 MHz) przez złącze BNC |  |
| Stabilność temperaturowa: minimum ±1,0x10-8 |  |
| Interfejs RS-232/USB |  |
| Zasilanie 230 V, 50-60 Hz |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)