Oznaczenie sprawy: PUB/37-2015/DOP-a                                             Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS w Lublinie

Część 1: Sprzęt do pomiaru sygnałów fizjologicznych wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem:

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| 4 uniwersalne, niskoszumne kanały umożliwiające pomiary sygnałów napięciowych, konduktancyjnych, rezystancyjnych i temperatury |  |
| Przeznaczenie każdego kanału pomiarowego określane przez użytkownika (np. 4 x EEG lub EEG + sEMG + GSR + TEMP lub 2 x EEG + 2 x sEMG, itd.) |  |
| Wbudowany test impedancji elektrodowych i ciągłości obwodu |  |
| Niezależne wejścia referencyjne dla każdego kanału |  |
| 16-bitowa rozdzielczość pomiarów |  |
| Dokładność pomiarów napięcia: 1% |  |
| Wyjściowa prędkość próbkowania do 2000 sps, konfigurowana przez użytkownika |  |
| Oversampling (pierwotna prędkość próbkowania do 8000 sps) |  |
| Wybierane charakterystyki częstotliwościowe umożliwiające minimalizację opóźnienia sygnału lub maksymalizację pasma przenoszenia |  |
| Wysoka odporność na zakłócenia elektryczne |  |
| Opcja aktywnego ekranowania kabli pomiarowych redukująca artefakty ruchowe |  |
| Konfigurowany filtr zakłóceń od sieci zasilającej (50/60 Hz lub wyłączony) |  |
| Pełna izolacja galwaniczna ciała osoby badanej |  |
| Bezprzewodowa łączność z komputerem |  |
| Transmisja danych do komputera w czasie rzeczywistym |  |
| Współpraca z aplikacjami komputerowymi umożliwiającymi elastyczne przetwarzanie i prezentację sygnałów (także w czasie rzeczywistym) oraz ich zapis w komputerze |  |
| Interfejs programistyczny (API) |  |
| Możliwość rozbudowy urządzenia o procesor sygnałowy DSP realizujący algorytmy klienta (opcja dostępna na specjalne zamówienie) |  |
| Zasilanie bateryjne |  |
| Minimum 40 godzin pracy bez wymiany baterii |  |
| Sygnalizacja stanu baterii, łącza bezprzewodowego i wejść pomiarowych |  |
| Wymiary: maksymalnie 120 mm x 80 mm x 25 mm (dług. x szer. x głęb.); masa: maksymalnie 205 g (z bateriami) |  |
| Klamra umożliwiająca noszenie urządzenia na pasku itp. |  |
| Możliwość zdalnej aktualizacji programu w urządzeniu (firmware) |  |
| Standardowe gniazda pomiarowe TP 1.5 mm (DIN 42802) |  |
| Kompatybilność ze wszystkimi rutynowo stosowanymi elektrodami (Ag/AgCl, Ag, Au, Sn itd.) z wtykami TP, oraz z dowolnymi rozwiązaniami ich montażu |  |
| Pełna wersja oprogramowania BioExplorer z kluczem do portu USB |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
| AKCESORIA |
| Jednorazowe elektrody EEG Ag/AgCl do użytku z pastą (opak. 100 szt.) |  |
| Jednorazowe elektrody samoprzylepne Ag/AgCl (opak. 72 szt.) |  |
| Zestaw 9 przewodów do elektrod zatrzaskowych |  |
| Łącznik 4 wejść referencyjnych (4 wtyki – 2 gniazda) |  |
| Pasta przewodząca Ten20 (1 tuba 114 g) |  |
| Żel NuPrep do przygotowania skóry (1 tuba 25 g) |  |
| Gaziki spirytusowe (opakowanie 50 szt.) |  |
| Adapter Bluetooth do portu USB komputera |  |
| 2 baterie alkaliczne AA |  |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Sprzęt do pomiaru sygnałów fizjologicznych wraz z akcesoriami:

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| 4 uniwersalne, niskoszumne kanały umożliwiające pomiary sygnałów napięciowych, konduktancyjnych, rezystancyjnych i temperatury |  |
| Przeznaczenie każdego kanału pomiarowego określane przez użytkownika (np. 4 x EEG lub EEG + sEMG + GSR + TEMP lub 2 x EEG + 2 x sEMG, itd.) |  |
| Wbudowany test impedancji elektrodowych i ciągłości obwodu |  |
| Niezależne wejścia referencyjne dla każdego kanału |  |
| 16-bitowa rozdzielczość pomiarów |  |
| Dokładność pomiarów napięcia: 1% |  |
| Wyjściowa prędkość próbkowania do 2000 sps, konfigurowana przez użytkownika |  |
| Oversampling (pierwotna prędkość próbkowania do 8000 sps) |  |
| Wybierane charakterystyki częstotliwościowe umożliwiające minimalizację opóźnienia sygnału lub maksymalizację pasma przenoszenia |  |
| Wysoka odporność na zakłócenia elektryczne |  |
| Opcja aktywnego ekranowania kabli pomiarowych redukująca artefakty ruchowe |  |
| Konfigurowany filtr zakłóceń od sieci zasilającej (50/60 Hz lub wyłączony) |  |
| Pełna izolacja galwaniczna ciała osoby badanej |  |
| Bezprzewodowa łączność z komputerem |  |
| Transmisja danych do komputera w czasie rzeczywistym |  |
| Współpraca z aplikacjami komputerowymi umożliwiającymi elastyczne przetwarzanie i prezentację sygnałów (także w czasie rzeczywistym) oraz ich zapis w komputerze |  |
| Interfejs programistyczny (API) |  |
| Możliwość rozbudowy urządzenia o procesor sygnałowy DSP realizujący algorytmy klienta (opcja dostępna na specjalne zamówienie) |  |
| Zasilanie bateryjne |  |
| Minimum 40 godzin pracy bez wymiany baterii |  |
| Sygnalizacja stanu baterii, łącza bezprzewodowego i wejść pomiarowych |  |
| Wymiary: maksymalnie 120 mm x 80 mm x 25 mm (dług. x szer. x głęb.); masa: maksymalnie 205 g (z bateriami) |  |
| Klamra umożliwiająca noszenie urządzenia na pasku itp. |  |
| Możliwość zdalnej aktualizacji programu w urządzeniu (firmware) |  |
| Standardowe gniazda pomiarowe TP 1.5 mm (DIN 42802) |  |
| Kompatybilność ze wszystkimi rutynowo stosowanymi elektrodami (Ag/AgCl, Ag, Au, Sn itd.) z wtykami TP, oraz z dowolnymi rozwiązaniami ich montażu |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
| AKCESORIA |
| Jednorazowe elektrody EEG Ag/AgCl do użytku z pastą (opak. 100 szt.) |  |
| Jednorazowe elektrody samoprzylepne Ag/AgCl (opak. 72 szt.) |  |
| Zestaw 9 przewodów do elektrod zatrzaskowych |  |
| Łącznik 4 wejść referencyjnych (4 wtyki – 2 gniazda) |  |
| Pasta przewodząca Ten20 (1 tuba 114 g) |  |
| Żel NuPrep do przygotowania skóry (1 tuba 25 g) |  |
| Gaziki spirytusowe (opakowanie 50 szt.) |  |

| Adapter Bluetooth do portu USB komputera |  |
| --- | --- |
| 2 baterie alkaliczne AA |  |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Materiały szlachetne do badań naukowych:

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Drut złoty o średnicy 1,0 mm o czystości 99,99% (długość 0,2 m) – 1 szt. |  |
| Folia molibdenowa o grubości 0,05 mm o czystości 99,95% (wymiary: 0,05 mm x 100 mm x 100 mm) – 5 szt. |  |
| Folia molibdenowa o grubości 0,1 mm o czystości 99,95% (wymiary: 0,1 mm x 100 mm x 100 mm) – 2 szt. |  |
| Drut ze stali kwasoodpornej typu 304L o średnicy 1,0 mm (długość 25 m) – 1 szt. |  |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)