UNIWERSYTET MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający: 	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

- Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 21/2014 z dnia 16.04.2014

- Przedmiot zamówienia:

Zadanie nr 1

Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach Biblioteki BINOZ UMCS ( pomieszczenie nr 242) przy  ul. Akademicka 19 w Lublin

Zadanie nr 2

Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniu chłodni Zakładu Immunobiologii (pomieszczenie nr 0233 B )  UMCS przy  ul. Akademicka 19 w Lublin

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

  - Gwarancja na wykonane przez Wykonawcę roboty – będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

- Osoby upoważnione do kontaktu:

  - mgr inż. Janusz Szychulski  	- Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 081 5375719

- Termin wykonania zamówienia:  miesiąc  po podpisaniu umowy .

6. Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 15 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu dostawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.

- Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- Do oferty należy dołączyć kartę katalogową dobranego urządzenia

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

- Oferta na wykonanie :

Zadanie nr 1

Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach Biblioteki BINOZ UMCS ( pomieszczenie nr 242) przy  ul. Akademicka 19 w Lublin

Zadanie nr 2

Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniu chłodni Zakładu Immunobiologii (pomieszczenie nr 0233 B )  UMCS przy  ul. Akademicka 19 w Lublin

- „Nie otwierać przed :  28.08.2015r. godz 10.00"

oraz  nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII - CURIE SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901, w terminie do dnia : 28.08.2015 r. do godz. 10:00

- Oferty zostaną otwarte w dniu: 28.08.2015 r. o godz. 10:10 w pok. nr 901 w siedzibie Zamawiającego.

9. Kryteria oceny ofert.

1. Kryterium wyboru oferty jest cena.

10. Zawarcie umowy:

1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

Załączniki:

- Nr 1 – 	Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja

- Nr 2 – 	Formularz oferty

- Nr 3 - 	Wzór umowy

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT

1.Wstęp.

  - Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Zadanie nr 1

Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach Biblioteki BINOZ UMCS ( pomieszczenie nr 242) przy  ul. Akademicka 19 w Lublin

Zadanie nr 2

Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniu chłodni Zakładu Immunobiologii (pomieszczenie nr 0233 B )  UMCS przy  ul. Akademicka 19 w Lublin

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót.

1.3. Zakres robót.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie instalacji klimatyzacji , instalacji odprowadzania skroplin i instalacji elektrycznej.

Zakres rzeczowy obejmuje :

Zadanie nr 1

Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach Biblioteki BINOZ UMCS ( pomieszczenie nr 242) przy  ul. Akademicka 19 w Lublin

Instalację klimatyzacji należy wykonać z jednostką zewnętrzną( rewersyjną pompą ciepła typu powietrze –powietrze gwarantującym ciepło zimą i komfort latem poprzez chłodzenie jednego pomieszczenia. Niezależne działanie jednostki zapewnią  indywidualne temperatury w pomieszczeniu a także dopasowanie jednostki wewnętrznej  do wymagań aranżacyjnych pomieszczenia. Jednostki ta musi   charakteryzować się niskim poziomem hałasu oraz niskim poborem energii.  Sterowanie pracą jednostki zewnętrznej odbywać się ma za pomocą pilota bezprzewodowego.. Czynnik chłodniczy freon R-410A.

Wymagania techniczne:

- klasa energetyczna na chłodzeniu typu „A++”

- płynna regulacja wydajności chłodniczej poprzez zastosowanie sprężarki inwerterowej

- nominalna moc chłodnicza nie mniej niż 3,5 kW,

- nominalna moc grzewcza nie mniej niż 3,8 kW,

- wymiar jednostki zewnętrznej nie większy  niż 810x310x558 [mm]

- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy  niż 802x189x297 [mm]

- poziom głośności  nie więcej niż 37,5 dB(A)  - na trzecim biegu

- poziom głośności  nie więcej niż 24,5dB(A)  - na najniższym biegu

- wydatek powietrza na najwyższym biegu nie mniejszy niż 510 m3/h

- waga jednostki wewnętrznej nie więcej  niż  8,2 kg

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż 1,172 kW

- pobór mocy (dla grzania) nie więcej 1,055 kW

- auto restart

- Tryb turbo

- autodiagnoza

- praca w niskich temperaturach

- funkcja ECO

- funkcja pamięci ustawień żaluzji

- filtr wysokiej gęstości

- jonizator

- filtr katalityczny

- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia)  -15°C ~  + 50°C

- zakres temperatur pracy (dla grzania)  -15°C ~  + 30°C

- czynnik chłodniczy R410A

- certyfikat PHZ

- gwarancja na urządzenia 3 lat

- Serwis i konserwacja w okresie gwarancji

- Zadanie nr 2

Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniu chłodni Zakładu Immunobiologii (pomieszczenie nr 0233 B )  UMCS przy  ul. Akademicka 19 w Lublin

Pomieszczenie chłodni Zakładu Immunobiologii :

W zakres robót wchodzi demontaż istniejącego agregatu chłodniczego i montaż nowego

ZESTAW CHŁODNICZY:

- AGREGAT  DANFOSS  Optyma  SlimPAck w obudowie
    moc chłodnicza przy 5ºC - 2670
- CHŁODNICA  LUVE SHA 53-50
- STEROWNIK KOMOROWY W OBUDOWIE DANFOSS AKRC101
  LUB RÓWNOWAŻNE

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi poniżej.

1.4.1. Klimatyzator jednostka wewnętrzna, urządzenie mające za zadanie dostarczanie do pomieszczenia powietrza ciepłego lub zimnego według żądanych parametrów.

1.4.2. Klimatyzator – jednostka zewnętrzna, urządzenie mające za zadanie odbiór energii (chłodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej.

1.4.3. Rurarz hydrauliczny – przewód połączeniowy klimatyzator tj. jednostkę wewnętrzną
 i zewnętrzną.

1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorów – przewody elektryczne zapewniające dostawę energii elektrycznej i sterowanie urządzeń.

1.4.5. Izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność ze ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne – wykonanie robót winno być zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne – przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca robót winien uzgodnić z Inspektorem szczegóły techniczne montażu klimatyzatorów (między innymi sposób zamocowania jednostek, trasę rurarzu, trasę okablowania).

2. Materiały

2.1. Rodzaj materiałów

- klimatyzator jednostka wewnętrzna

- klimatyzator jednostka zewnętrzna

- rurarz

- izolacje

2.2. Wymagania dla materiałów

2.2.1. Urządzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie urządzenia mają być jednego producenta. Zaoferowane urządzenia muszą być oryginalne, fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2015, nie noszące śladów zużycia.

Do oferty należy dołączyć karty katalogowe zaproponowanych klimatyzatorów, atest, PZH, deklarację zgodności, autoryzację na montaż i serwis wystawioną przez producenta oraz uprawnienia i świadectwa wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Sprzęt.

Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin montażowych atestowanych.

4. Transport.

Transport klimatyzatorów należy wykonywać w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe elementy – materiały transportować w sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje drogę pomiędzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

5. Wykonywanie robót.

5.1. Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z programem inwestora

5.2. Roboty budowlane.

Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany na przygotowanych podłożach

jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prowizorycznych, tymczasowych).

5.3. Montaż urządzeń.

Klimatyzatory montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia.

Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia.

Montaż rur szczelny na uchwytach.

Montaż pełnej izolacji rurociągów.

Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta zastosowanego urządzenia.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Badania jakości i poprawności robót.

a) stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczeń)

b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

c) rozruch, regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokółu

6.2. Urządzenia.

Typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Klimatyzatory powinny posiadać dokumenty: DTR, kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu.

6.3. Przewody hydrauliczne.

Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu.

Rurociągi łączące jednostki należy poddać wodnej próbie szczelności na ciśnienie 4 bar przez 0,5 godziny.

6.4. Instalacja elektryczna.

Po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia należy poddać badaniom stanu izolacji a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są:

szt.-dla  urządzeń , mb.- dla rur , kpl.- dla zestawów , kg – dla materiałów masowych

8. Odbiór robót.

Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów częściowych).

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym

- przeszkolenie obsługi

- posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokóły, atesty)

- oświadczenie kierownika robót

9. Podstawa płatności.

Roboty związane z montażem instalacji klimatyzacji są jednym elementem płatniczym wraz

z protokółem odbioru końcowego robót. Ustalenia płatności zostaną zapisane w umowie na wykonanie robót.

10. Przepisy związane z realizacją zadania.

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

-    Rozporządzenie       Ministra   Infrastruktury   z    dnia 12.04.2002r.     w sprawie  warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

-  PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

-   PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

-   PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach  mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000.

-   PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego
    w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

-     PN-EN 12599 Wentylacja budynków.  Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA

- My, niżej podpisani,.........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................           w odpowiedzi na ogłoszenie

składamy niniejszą ofertę na :

Zadanie nr 1

Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach Biblioteki BINOZ UMCS ( pomieszczenie nr 242) przy  ul. Akademicka 19 w Lublin

Zadanie nr 2

Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniu chłodni Zakładu Immunobiologii (pomieszczenie nr 0233 B )  UMCS przy  ul. Akademicka 19 w Lublin

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją w/w projektu udostępnioną przez zamawiającego. Ponadto nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją za kwotę brutto:

Zadanie nr 1

……........  zł słownie:..................................................................................................................................................

…………………………………………...................złotych,

podatek VAT 23 % wynosi ………….,                                                                                                                  kwota netto wynosi ………………………………...

słownie ………………………………………………………………………. Złotych

Zadanie nr 2

……........  zł słownie:..................................................................................................................................................

…………………………………………...................złotych,

podatek VAT 23 % wynosi ………….,                                                                                                                  kwota netto wynosi ………………………………...

słownie ………………………………………………………………………. Złotych

- Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie – miesiąc po podpisaniu umowy

- Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 15 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zawarty w specyfikacji zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Ofertę składamy na........ kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do oferty są:

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- …………………………………………………………..

- …………………………………………………………...

...................................... dn. ..........................                      ..............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciel

UMOWA NR ….. /…../2015

zawarta w Lublinie w dniu …………………. r . pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej   w Lublinie, Pl. M.C. Skłodowskiej 5, NIP: 712-010-36-92, reprezentowanym przez :

mgr inż. Renata Bylicka 	 -    -ZASTĘPCA KANCLERZA DS. MAJĄTKOWO-TECHNICZNYCH

zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym”

przy kontrasygnacie

Kwestora  UMCS

a

…….. prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą :

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1.

Umowa niniejsza została zawarta zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 21/ Nr 2014r 
z dnia 16.04.2014r oraz na podstawie art.4 pkt.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z póz. zm.)

§ 2.

Wykonawca wykona :

Zadanie nr 1

Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach Biblioteki BINOZ UMCS ( pomieszczenie nr 242) przy  ul. Akademicka 19 w Lublin

Zadanie nr 2

Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniu chłodni Zakładu Immunobiologii (pomieszczenie nr 0233 B )  UMCS przy  ul. Akademicka 19 w Lublin

§ 3.

Wykonawca przystąpi do realizacji umowy w ciągu  -3 dni po podpisaniu umowy , a zakończy roboty miesiąc po podpisaniu umowy

§ 4.

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy:

- udostępnienie Wykonawcy pomieszczeń w których realizowany będzie przedmiot umowy

w terminie do trzech dni po podpisaniu umowy

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy :

1)	wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem,

2)  zapewnienie w ramach wynagrodzenia umownego materiałów niezbędnych do prawidłowego		wykonania umowy,

3) obsługa serwisowo-konserwacyjna przez okres gwarancji 3 lat

§ 5.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie w/w robót określa się na kwotę brutto

Zadanie nr 1

………..      (słownie: …………………………………………….), w tym VAT 23 % w wysokości…………… ( słownie : …………………………………………. zł)

Zadanie nr 2

………..      (słownie: …………………………………………….), w tym VAT 23 % w wysokości…………… ( słownie : …………………………………………. zł)

i ma ono charakter ryczałtowy.

- Kwota o której  mowa w ust.1 wynika  z oferty Wykonawcy.

§ 6.

Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokółu odbioru podpisanego przez

upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron.

§ 7.

- Wykonawca wystawi fakturę po protokolarnym odbiorze robót. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze usterek - faktura zostanie wystawiona po ich usunięciu.

2)  Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy

…………………………………………………..Nr konta: ………………………………………..

w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia

terminowi płatności.

§ 8.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych :

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia

umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu

przedmiotu  umowy lub zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia  umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę

z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9.

1.Okres gwarancji ustala się na 3 lata od daty odbioru końcowego; w przypadku stwierdzenia przy

odbiorze usterek - gwarancja biegnie od daty usunięcia tych usterek.

2.Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek ujawnionych  w okresie gwarancji w wyznaczonym

terminie , Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie

trzeciej na koszt Wykonawcy

§ 10.

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy.

2)Nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia

wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy.

3)Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji umowy przez okres co najmniej 7 dni.

4) Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres
    co najmniej  7 dni.

5)Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje

właściwej jakości.

6)W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie  leży w interesie

publicznym, w takim przypadku Wykonawca uprawniony jest do wynagrodzenia za wykonaną część umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia .

§ 11.

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne  przepisy właściwe ze względu  na przedmiot umowy.

- Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd                  w Lublinie.

- Integralną część umowy stanowią załączniki Nr 1.

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla  :

- Wykonawcy robót ,

- Zamawiającego (DTI UMCS)

- Zamawiającego (Kwestura UMCS).

Wykonawca :                                       Zamawiający :