Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

WYKAZ MEBLI i URZĄDZEŃ

| Lp. | Nazwa | Wymiar [mm] | Opis | Il. szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ściana Prawa |
| 1 | Szafa laboratoryjna – przeszklona | 1200x550x2000 | Szafa laboratoryjna wykonana zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego”. Szafa czterodrzwiowa. Część górna o wysokości ok. 1120mm podzielona na dwie komory, gdzie każda z komór wyposażona w: 1x drzwiczki przeszklone w ramie aluminiowej, 3x szklana półka, 1x zamek. Część dolna o wysokości ok. 880mm podzielona na dwie komory, gdzie każda z komór wyposażona w: 1x drzwiczki z płyty, 2x półka z płyty, 1x zamek. | 1 |
| 2 | Stół laboratoryjny | 1800x530x880 | Stół laboratoryjny wykonany zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego”. Stół wyposażony w: 1x szafka „600” - 1x drzwiczki, 2x półka z płyty, 1x zamek; 1x szafka „400” – 4x szuflada, 1x zamek centralny; 1x szafka „800” – 2x drzwiczki, 2x półka z płyty, 1x zamek. | 1 |
| 3 | Laboratoryjne stanowisko do mycia | 1000x530x880 | Stanowisko laboratoryjne do mycia wykonane zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego”. Stanowisko wyposażone w: 1x szafka „800” – 2x drzwiczki; 2x laboratoryjny zlew wykonany z PP 400x400x300, 2x laboratoryjna nastołowa bateria c/z woda, 1x laboratoryjna nastołowa oczomyjka jednooczna, 1x polistyrenowy naścienny ociekacz kołkowy o wymiarach 450x110x630 wyposażony w minimum 72 wyjmowane kołki. | 1 |
| 4 | Blat z żywicy fenolowej | 2830x700x16 | Blat wykonany zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego”. Blat na Stół laboratoryjny Poz.2 oraz na Laboratoryjne stanowisko do mycia Poz. 3. Blat z wyciętymi otworami pod zlewy i armaturę. UWAGA: w wycenie należy uwzględnić: podłączenie pod istniejące media oraz akcesoria montażowe do zamontowania blatu i zlewów. | 1 |
| 5 | Laboratoryjna szafka wisząca | 600x350x700 | Laboratoryjna szafka wisząca wykonana zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego”. Szafka wyposażona w: 1x drzwiczki, 2x półka z płyty, 1x zamek. | 3 |

| Ściana Lewa |
| --- |
| 6 | Szafa laboratoryjna | 700x450x2000 | Szafa laboratoryjna wykonana zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego”. Szafa dwudrzwiowa. Szafa wyposażona w: 2x drzwiczki z płyty, 5x półka z płyty, 1x zamek. | 1 |
| 7 | Stół laboratoryjny | 2600x700x750 | Stół laboratoryjny wykonany zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego”. Stół wyposażony w: 2x szafka „400” - 1x drzwiczki, 2x półka z płyty, 1x zamek; 3x otwarte miejsce do pracy na siedząco „600”. Blat wykonany z płyty wiórowej typu postforming laminowanej HPL o grubości 28mm. | 1 |
| 8 | Laboratoryjna szafka wisząca | 700x400x700 | Laboratoryjna szafka wisząca wykonana zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego”. Szafka wyposażona w: 2x drzwiczki, 2x półka z płyty, 1x zamek. | 2 |
| 9 | Laboratoryjna półka wisząca | 1200x300x18 | Laboratoryjna półka wisząca wykonana zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego”. Półka wykonana z płyty wiórowej. | 2 |

Szczegółowy opis  mebli laboratoryjnych

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI MEBLI LABORATORYJNYCH W SYSTEMIE STELAŻA ALUMINIOWEGO |
| --- | --- |
| 1 | Konstrukcja mebli szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją, umożliwiająca wykonanie zabudowy „pod wymiar” dostosowanej do funkcji pomieszczenia. |
| 2 | Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla w stanowiskach laboratoryjnych nie mniejszy niż 25x25 mm. |
| 3 | W profilach typu ćwierćwałek boki minimum 25 mm. |
| 4 | Wypełnienie szkieletu mebli – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm – obustronnie laminowana. |
| 5 | Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PVC o grubości minimum 2 mm |
| 6 | Zawiasy oraz prowadnice szuflad zabezpieczone antykorozyjnie, z funkcją samodomykania. |
| 7 | Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe w z metalowymi bokami. |
| 8 | Meble oparte na nóżkach o wysokości 160mm ± 10mm, z możliwością poziomowania w zakresie min. 20 mm. |
| 9 | Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji mebli, są gładkie, pozbawione nierówności, bez elementów ostrych oraz zagłębień nieuzasadnionych technologiczną koniecznością konstrukcji mebli. |
| 10 | Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń. |
| 11 | Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozją poprzez anodowanie lub malowanie proszkowe farbami epoksydowymi. |
| 12 | Szkło zastosowane w szafie przeszklonej musi być laminowane bezpieczne o grubości minimum 4mm. Nie dopuszcza się szkła hartowanego. |
| 13 | W szafie z drzwiami przeszklonymi szyba bezpieczna musi być osadzona w ramie wykonanej z anodowanego aluminium. |
| 14 | Zlew z polipropylenu PP o wymiarach wewnętrznych 400x400x300, w stanowisku do mycia podwieszany pod blat. Nie dopuszcza się innego montażu zlewu. |
| 15 | Zawory i armatura laboratoryjna spełniające wymagania pracy w laboratorium a w szczególności ich powierzchnia musi być odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV. Powierzchnia armatury musi być pokryta chemoodporną powłoką poliestrową w kolorze jasno – popielatym. |
| 16 | Grubość ścianki wylewek w laboratoryjnych bateriach wodnych wynosi minimum 1,2 mm. |
| 17 | Oczomyjka jednooczna w stanowisku do mycia jest wyposażona w wąż o długości 1,5 m. Płuczka z zabezpieczeniem przed nadmiernym ciśnieniem wypływu wody. Włączanie zaworu poprzez jednokrotne pchnięcie dźwigni uruchamia jednocześnie blokadę zabezpieczającą przed wyłączeniem. Płuczka musi być pokryta chemoodporną powłoką poliestrową. |
| 18 | Zawory laboratoryjne wodne oraz oczomyjka jednooczna tego samego producenta. |
| 19 | Szafy, szafki oraz szuflady zamykane na zamki patentowe (w ciągu szuflad stosować zamek centralny). Zamków nie montować w szafce zlewowej. |
| 20 | Półki wiszące zamontowane w systemie bezstopniowej regulacji zawieszenia półek: pionowe prowadnice z aluminium anodowanego, w których montowane są wsporniki z aluminium anodowanego. System zapewnia łatwą bezstopniową regulację położenia wsporników pod półkami, bez odkręcania elementów nośnych od ściany. Prowadnica pionowa o długości minimum 600 mm. |
| 21 | Blaty z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL. Krawędzie boczne muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. Blaty muszą posiadać zabezpieczenie antyzaciekowe. |
| 22 | Blaty z żywicy fenolowej muszą być wykonane z płyty o grubości minimum 16mm a ich powierzchnia musi być polimeryzowana. |
| 23 | Kolorystyka płyty meblowej dopasowana do wnętrza, z całej palety wzornika firmy KRONOSPAN lub równoważnego. |

- WYKAZ ATESTÓW, OŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I INNYCH DOKUMENTÓW, KTÓRE MEBLE LABORATORYJNE WINNE POSIADAĆ (DOŁĄCZYĆ DO OFERTY):

  - Dla mebli laboratoryjnych jako wyrobu gotowego:

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1 | Atest higieniczny na meble jako wyrób gotowy (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach i placówkach dydaktycznych. |
| 2 | Orzeczenie zgodności stołów laboratoryjnych z normą PN-EN 13150, wystawione przez uprawnioną niezależną od producenta jednostkę orzekającą |
| 3 | Orzeczenie zgodności szaf i szafek z normą PN-EN 14727, wystawione przez uprawnioną niezależną od producenta jednostkę orzekającą |

  - Dla blatów z płyty wiórowej oklejonej HPL -  atest higieniczny

  - Dla blatów z żywicy fenolowej

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1 | Atest Higieniczny wydany przez Zakład Higieny Komunalnej do stosowania w pomieszczeniach budynków: laboratoriów przemysłowych, chemicznych, mikrobiologicznych, szkolnych, przemyśle spożywczym, w zakładach opieki zdrowotnej |
| 2 | Certyfikat wydany przez niezależną instytucję badawczą, potwierdzający łatwość dekontaminacji na poziomie nie niższym niż doskonały. |
| 3 | Oświadczenie producenta potwierdzające wykonanie powierzchni blatów w technologii polimeryzowania powierzchni. |
| 4 | Atest lub świadectwo zgodności z przepisami i normami: EN 1186, EN 13130 oraz CEN/TS 14234 „Materiały i Artykuły mające kontakt z żywnością - Tworzywa Sztuczne" w zakresie migracji, wydane przez akredytowaną do tego rodzaju badań jednostkę badawczą. |
| 5 | Świadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej o spełnianiu wymogów z zakresu higieny radiacyjnej, zawartych w paragrafie 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. |
| 6 | Atest lub świadectwo badania |

  - Dla zaworów i armatury

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1 | Atest higieniczny pozwalający ich stosowanie w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej. |
| 2 | Oświadczenie producenta o rodzaju powłoki. |
| 3 | Oświadczenie producenta o grubości ścianek wylewek w bateriach. |

  - Dla szkła bezpiecznego

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1 | Świadectwo badań. |

  - Dla producenta mebli

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1 | Certyfikat ISO 9001:2008 |