Oznaczenie sprawy: PUB/40-2015/DOP-a                                                                             Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS w Lublinie

Część 1: Sprzęt do pomiaru sygnałów fizjologicznych wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem:

Producent:  ................................  Model: ..................................

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| 4 uniwersalne, niskoszumne kanały umożliwiające pomiary sygnałów napięciowych, konduktancyjnych, rezystancyjnych i temperatury |  |
| Przeznaczenie każdego kanału pomiarowego określane przez użytkownika (np. 4 x EEG lub EEG + sEMG + GSR + TEMP lub 2 x EEG + 2 x sEMG, itd.) |  |
| Wbudowany test impedancji elektrodowych i ciągłości obwodu |  |
| Niezależne wejścia referencyjne dla każdego kanału |  |
| 16-bitowa rozdzielczość pomiarów |  |
| Dokładność pomiarów napięcia: 1% |  |
| Wyjściowa prędkość próbkowania do 2000 sps, konfigurowana przez użytkownika |  |
| Oversampling (pierwotna prędkość próbkowania do 8000 sps) |  |
| Wybierane charakterystyki częstotliwościowe umożliwiające minimalizację opóźnienia sygnału lub maksymalizację pasma przenoszenia |  |
| Wysoka odporność na zakłócenia elektryczne |  |
| Opcja aktywnego ekranowania kabli pomiarowych redukująca artefakty ruchowe |  |
| Konfigurowany filtr zakłóceń od sieci zasilającej (50/60 Hz lub wyłączony) |  |
| Pełna izolacja galwaniczna ciała osoby badanej |  |
| Bezprzewodowa łączność z komputerem |  |
| Transmisja danych do komputera w czasie rzeczywistym |  |
| Współpraca z aplikacjami komputerowymi umożliwiającymi elastyczne przetwarzanie i prezentację sygnałów (także w czasie rzeczywistym) oraz ich zapis w komputerze |  |
| Interfejs programistyczny (API) |  |
| Możliwość rozbudowy urządzenia o procesor sygnałowy DSP realizujący algorytmy klienta (opcja dostępna na specjalne zamówienie) |  |
| Zasilanie bateryjne |  |
| Minimum 40 godzin pracy bez wymiany baterii |  |
| Sygnalizacja stanu baterii, łącza bezprzewodowego i wejść pomiarowych |  |
| Wymiary: maksymalnie 120 mm x 80 mm x 25 mm (dług. x szer. x głęb.); masa: maksymalnie 205 g (z bateriami) |  |
| Klamra umożliwiająca noszenie urządzenia na pasku itp. |  |
| Możliwość zdalnej aktualizacji programu w urządzeniu (firmware) |  |
| Standardowe gniazda pomiarowe TP 1.5 mm (DIN 42802) |  |
| Kompatybilność ze wszystkimi rutynowo stosowanymi elektrodami (Ag/AgCl, Ag, Au, Sn itd.) z wtykami TP, oraz z dowolnymi rozwiązaniami ich montażu |  |
| Pełna wersja oprogramowania BioExplorer z kluczem do portu USB |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
| AKCESORIA |
| Jednorazowe elektrody EEG Ag/AgCl do użytku z pastą (opak. 100 szt.) |  |
| Jednorazowe elektrody samoprzylepne Ag/AgCl (opak. 72 szt.) |  |
| Zestaw 9 przewodów do elektrod zatrzaskowych |  |
| Łącznik 4 wejść referencyjnych (4 wtyki – 2 gniazda) |  |
| Pasta przewodząca Ten20 (1 tuba 114 g) |  |
| Żel NuPrep do przygotowania skóry (1 tuba 25 g) |  |
| Gaziki spirytusowe (opakowanie 50 szt.) |  |
| Adapter Bluetooth do portu USB komputera |  |
| 2 baterie alkaliczne AA |  |

………………………………...

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Sprzęt do pomiaru sygnałów fizjologicznych wraz z akcesoriami:

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| 4 uniwersalne, niskoszumne kanały umożliwiające pomiary sygnałów napięciowych, konduktancyjnych, rezystancyjnych i temperatury |  |
| Przeznaczenie każdego kanału pomiarowego określane przez użytkownika (np. 4 x EEG lub EEG + sEMG + GSR + TEMP lub 2 x EEG + 2 x sEMG, itd.) |  |
| Wbudowany test impedancji elektrodowych i ciągłości obwodu |  |
| Niezależne wejścia referencyjne dla każdego kanału |  |
| 16-bitowa rozdzielczość pomiarów |  |
| Dokładność pomiarów napięcia: 1% |  |
| Wyjściowa prędkość próbkowania do 2000 sps, konfigurowana przez użytkownika |  |
| Oversampling (pierwotna prędkość próbkowania do 8000 sps) |  |
| Wybierane charakterystyki częstotliwościowe umożliwiające minimalizację opóźnienia sygnału lub maksymalizację pasma przenoszenia |  |
| Wysoka odporność na zakłócenia elektryczne |  |
| Opcja aktywnego ekranowania kabli pomiarowych redukująca artefakty ruchowe |  |
| Konfigurowany filtr zakłóceń od sieci zasilającej (50/60 Hz lub wyłączony) |  |
| Pełna izolacja galwaniczna ciała osoby badanej |  |
| Bezprzewodowa łączność z komputerem |  |
| Transmisja danych do komputera w czasie rzeczywistym |  |
| Współpraca z aplikacjami komputerowymi umożliwiającymi elastyczne przetwarzanie i prezentację sygnałów (także w czasie rzeczywistym) oraz ich zapis w komputerze |  |
| Interfejs programistyczny (API) |  |
| Możliwość rozbudowy urządzenia o procesor sygnałowy DSP realizujący algorytmy klienta (opcja dostępna na specjalne zamówienie) |  |
| Zasilanie bateryjne |  |
| Minimum 40 godzin pracy bez wymiany baterii |  |
| Sygnalizacja stanu baterii, łącza bezprzewodowego i wejść pomiarowych |  |
| Wymiary: maksymalnie 120 mm x 80 mm x 25 mm (dług. x szer. x głęb.); masa: maksymalnie 205 g (z bateriami) |  |
| Klamra umożliwiająca noszenie urządzenia na pasku itp. |  |
| Możliwość zdalnej aktualizacji programu w urządzeniu (firmware) |  |
| Standardowe gniazda pomiarowe TP 1.5 mm (DIN 42802) |  |
| Kompatybilność ze wszystkimi rutynowo stosowanymi elektrodami (Ag/AgCl, Ag, Au, Sn itd.) z wtykami TP, oraz z dowolnymi rozwiązaniami ich montażu |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
| AKCESORIA |
| Jednorazowe elektrody EEG Ag/AgCl do użytku z pastą (opak. 100 szt.) |  |
| Jednorazowe elektrody samoprzylepne Ag/AgCl (opak. 72 szt.) |  |
| Zestaw 9 przewodów do elektrod zatrzaskowych |  |
| Łącznik 4 wejść referencyjnych (4 wtyki – 2 gniazda) |  |
| Pasta przewodząca Ten20 (1 tuba 114 g) |  |
| Żel NuPrep do przygotowania skóry (1 tuba 25 g) |  |
| Gaziki spirytusowe (opakowanie 50 szt.) |  |
| Adapter Bluetooth do portu USB komputera |  |
| 2 baterie alkaliczne AA |  |

………………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Mieszadło mechaniczne – 2 szt.:

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Mieszadło mechaniczne laboratoryjne do pracy ciągłej ze sterowaniem cyfrowym oraz cyfrowym odczytem szybkości obrotowej z wyposażeniem |  |
| Zakres szybkości obrotowej: minimum od 40 do 1000 obr./min. |  |
| Dokładność ustawiania i odczytu szybkości obrotowej: +/- 1 obr./min. |  |
| Błąd regulacji szybkości obrotowej: maksimum 3% |  |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem przy wzroście lepkości lub zablokowaniu mieszadła |  |
| Dopuszczalna lepkość roztworu: minimum 5000 mPas |  |
| Objętości mieszanego roztworu w zakresie od 0,2 do 15 dm3 |  |
| Wyposażenie (na 1 szt.): - statyw - komplet 2 mieszadeł o średnicy zewnętrznej 50 mm (śmigłowe 4-skrzydłowe) i 30 mm (turbinowe) - uchwyt do mieszadeł z możliwością użycia mieszadeł o średnicy trzpienia w zakresie nie mniej niż 1 -10 mm |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
| Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 4: Miernik multiparametryczny:

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Kieszonkowe urządzenie 4 w 1 (pH, EC, TDS, T°C) z wymienną głowicą z elektrodami |  |
| Wodoszczelność IP67 |  |
| Wyświetlacz LCD |  |
| Skala pH od 0.00 do 14.00 |  |
| Skala EC (minimum): od 0 do 3999 (S/cm |  |
| Skala TDS (minimum) od 0 do 2000 mg/l |  |
| Skala temperatury (minimum): od 0,0 do 50,0°C |  |
| Rozdzielczość pH: 0,01 pH |  |
| Rozdzielczość EC: 1(S/cm |  |
| Rozdzielczość TDS: 1 mg/l |  |
| Rozdzielczość temperatury (minimum): 0,5° C |  |
| Dokładność pH +/-0,05 pH |  |
| Dokładność EC/TDS minimum +/- 2% w zakresie do 50 ms/cm |  |
| Dokładność temperatury: +/- 0,5°C |  |
| Kalibracja pH: automatyczna w 1 lub 2 punktach |  |
| Kalibracja EC/TDS: automatyczna w 1 punkcie |  |
| Kompensacja temperatury: pH automatyczne, EC-automatyczne |  |
| Automatyczne wyłączanie w czasie nieużytkowania |  |
| Instrukcja w języku polskim |  |
| Gwarancja na urządzenie : minimum 24 miesiące |  |
| Gwarancja na elektrody: minimum 12 miesięcy |  |
| Dodatkowe akcesoria: - zapasowa głowica z elektrodami - roztwór kalibracyjny 1413 (S/cm - roztwór lub zestaw kalibracyjny pH 4 i pH 7 |  |

……………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 5: Miernik poziomu hałasu:

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Zakres pomiaru: 30 dB – 130 dB; 31,5 Hz – 8000 Hz |  |
| Dokładność: nie mniejsza niż +/-1,5 dB, klasa 2, norma EN 61672-1 lub równoważna |  |
| Funkcja rejestracji danych (datalogger) |  |
| Współpraca z komputerem PC posiadającym system Windows 7/ Windows 8 |  |
| Dołączone oprogramowanie do komputera obsługujące oferowany miernik |  |
| Pomiar wartości max/min |  |
| Osłona przeciwwietrzna |  |
| Kalibracja za pomocą standardowego kalibratora dźwięku 94 dB/1 kHz |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |

……………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 6: Aparat Pierścień-Kula z wyposażeniem:

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Zestaw przeznaczony do badań 2 próbek jednocześnie |  |
| Statyw pomiarowy dla 2 próbek |  |
| Pierścień mosiężny – 2 sztuki |  |
| Stalowa kulka testowa Ø 9,5 mm – 2 sztuki |  |
| Naczynie szklane o pojemności 600 ml |  |
| Nóż |  |
| Termometr szklany: zakres od -2oC do +80oC |  |
| Termometr szklany: zakres od +30oC do +200oC |  |
| Wyposażenie dodatkowe: pierścień mosiężny – 10 sztuk; stalowa kulka testowa Ø 9,5 mm – 10 sztuk; płytka stalowa na próbki 75 x 50 mm |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |

……………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 7: Mikrofalowy autoklaw stołowy:

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Całkowity czas procesu (od włożenia do wyjęcia naczynia): od 7 do 13 minut |  |
| Temperatura po zakończeniu procesu: 95oC |  |
| Temperatura sterylizacji: 135oC |  |
| Czas nagrzewania: od 1 do 5 minut |  |
| Czas schładzania: od 4 do 9 minut |  |
| Ciśnienie robocze: 3,6 bar |  |
| Ciśnienie maksymalne: 5 bar |  |
| Objętość komory procesowej: 2L |  |
| Częstotliwość fal elektromagnetycznych: 2450 MHz |  |
| Archiwizacja danych: karta MicroSD |  |
| Waga: maksymalnie 16 kg |  |
| Możliwość sterylizacji standardowych kolb i butelek laboratoryjnych, szklanych i z tworzyw sztucznych |  |
| Obudowa w kolorze niebieskim lub zielonym |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |

……………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)