OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kody CPV:

- 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

Część 1 - Dostawa tensjometru

Tensjometr o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Tensjometr | Tensjometr o następujących parametrach: - szklane drzwi do komory pomiarowej; - czujnik optyczny do pozycjonowania stolika pomiarowego; - nie krokowy silnik DC do poruszania stolikiem pomiarowym; - system tłumienia drgań blokady układu wagowego; - elektryczne sterowanie stolika pomiarowego; - układ wagowy o wysokiej precyzji i rozdzielczości pomiarowej minimum 0,01 mN/m - automatyczny pomiar napięcia powierzchniowego i międzyfazowego minimum: a) metodą pierścieniową (Du Noüy) b) metodą płytkową (Wilhemy); - pomiar napięcia powierzchniowego w zakresie od 1 do 2000mN/m; - wbudowany termometr cyfrowy; - termostatowany stolik pomiarowy do naczynka pomiarowego o średnicy 70mm z zabudowanym mieszadłem magnetycznym; - wyjście USB do podłączenia komputera; - klawiatura do obsługi; - kabel do podłączenia do komputera; - prędkość podnoszenia stolika w zakresie od 0,09 do 500 mm/minutę; - możliwość automatycznego wyznaczania CMC oraz pomiaru kąta zwilżania w zakresie od 1( do 180( - sterowanie temperaturą w zakresie od -10(C do + 130( C - rozdzielczość pomiaru temperatury 0,01(C; - waga maksymalnie 20 kg; - pobór mocy podczas pracy 40W, w stanie gotowości 5W; - oprogramowanie do pomiaru napięcia powierzchniowego i międzyfazowego; - oprogramowanie do pomiaru kąta zwilżania; - oprogramowanie do wyznaczania CMC; - panel sterujący z wyświetlaczem LCD o wymiarze minimum 8” maksimum 8,5”; - pierścień pomiarowy w drewnianym etui - 3szt.; - płytka pomiarowa w drewnianym etui 1szt.; naczynka pomiarowe o średnicy 70 mm - 6szt.; - odważnik kalibracyjny 100g E2 z certyfikatem DKD; - podwójny system dozujący do automatycznego wyznaczania CMC - komputer przenośny do sterowania aparatem. | Producent………………model…………rok produkcji……………………….. .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Montaż i instalacja sprzętu - Szkolenie wstępne - Instrukcja obsługi w języku polskim; - Gwarancja: minimum 36miesięcy Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. | .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2 - Dostawa laboratoryjnego przesiewacza wibracyjnego z napędem elektromagnetycznym

Laboratoryjny przesiewacz wibracyjny z napędem elektromagnetycznym o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Laboratoryjny przesiewacz wibracyjny z napędem elektromagnetycznym | Przesiewacz o następujących parametrach: - Typ pracy: ruch 3D; - Średnica robocza sita: możliwość współpracy z sitami o średnicy 100-200 mm; - Wysokość robocza sita maksymalnie 25 mm; - Masa próbki: 0- 4000 g - Amplituda z regulacją nie gorszą niż w zakresie od 0 mm do 3 mm; - system mocowania sit: sztywny system mocowania sit (metalowe pręty gładkie lub gwintowane); - Czas przesiewania: minimum regulowany 0- 60 min lub więcej; - Zasilanie minimum 230V, 50 Hz; - Waga: maksymalnie 25 kg; - Wielkość oczek sit: 1, 0.6, 0.3, 0.15 mm; - Odbieralnik | Producent………………model………rok produkcji……………………….. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. | ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy