Oznaczenie sprawy: PUB/45-2015/DOP-a                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS w Lublinie

Część 1: Piec laboratoryjny:

Producent:  ................................  Model: ..................................

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Zakres temperatury pracy: 100oC – 1100oC |  |
| Pojemność komory: minimum 2,1 L |  |
| Wymiary komory: minimum 11,5 cm x 12,5 cm x 14,3 cm |  |
| Wymiary zewnętrzne: maksymalnie 25 cm x 37 cm x 40 cm |  |
| Waga: maksymalnie 13 kg |  |
| Zasilanie: 230V; 50 Hz |  |
| Moc: minimum 1500 W |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |

………………………………...

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: pH-metr/konduktometr/solomierz:

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Mierzone funkcje: pH; przewodność; zasolenie, mV (potencjał redox), temperatura |  |
| Obudowa wodoszczelna |  |
| Wyświetlacz umożliwiający jednoczesną obserwację wyniku pomiaru mierzonej funkcji i temperatury |  |
| Kalibracja elektrody pH w 1 do 3 punktów |  |
| Automatyczne wykrywanie wartości buforu pH (4.00; 7.00; 9.00) |  |
| Automatyczna kompensacja temperatury |  |
| Możliwość pomiaru wód destylowanych i cieczy o przewodności do 100 mS/cm |  |
| Minimum 5 podzakresów przełączanych automatycznie (autorange) |  |
| Pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl do 60 g/l |  |
| Przeliczanie przewodności na zasolenie według rzeczywistej zależności |  |
| Możliwość przybliżonego określenia zawartości masy suchej |  |
| Kalibracja przez wprowadzenie stałej K lub jej wyznaczanie w roztworze wzorcowym |  |
| Współczynnik temperatury α – stały 2%/oC |  |
| Automatyczne wyłączanie zabezpieczające przed rozładowaniem baterii |  |
| Zasilanie: Bateria 9 V, zasilacz 12 V |  |
| Wymiary: maksymalnie L = 149 mm, W =82 mm, H = 22 mm |  |
| Waga: maksymalnie 220 g |  |
| Wyposażenie w zestawie: zasilacz 12 V, elektroda standardowa |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
| DANE TECHNICZNE |
| Funkcja | pH | mV | Przewodność | Temperatura |  |
| Zakres | 0.00 ÷ 14.00 pH | ±1999 mV | 0 ÷ 100 mS/cm | -50.0 ÷ 199.9oC |  |
| Rozdzielczość | 0.01 pH | 1 mV |  | 0.1oC |  |
| Dokładność | ±0.01 pH | ±1 mV | ±0,25% | ±0.1oC |  |
| Zakres kompensacji temp. | -5 ÷ 110.0oC | - | -5 ÷ 70.0oC |  |  |
| Impedancja wejściowa | 1012Ω | 1012Ω | - | - |  |

………………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Miernik poziomu hałasu:

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Zakres pomiaru: 30 dB – 130 dB; 31,5 Hz – 8000 Hz |  |
| Dokładność: nie mniejsza niż +/-1,5 dB, klasa 2, norma EN 61672-1 lub równoważna |  |
| Funkcja rejestracji danych (datalogger) |  |
| Współpraca z komputerem PC posiadającym system Windows 7/ Windows 8 |  |
| Dołączone oprogramowanie do komputera obsługujące oferowany miernik |  |
| Pomiar wartości max/min |  |
| Osłona przeciwwietrzna |  |
| Kalibracja za pomocą standardowego kalibratora dźwięku 94 dB/1 kHz |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |

……………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 4: Mikrofalowy autoklaw stołowy::

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Całkowity czas procesu (od włożenia do wyjęcia naczynia): od 7 do 13 minut |  |
| Temperatura po zakończeniu procesu: 95oC |  |
| Temperatura sterylizacji: 135oC |  |
| Czas nagrzewania: od 1 do 5 minut |  |
| Czas schładzania: od 4 do 9 minut |  |
| Ciśnienie robocze: 3,6 bar |  |
| Ciśnienie maksymalne: 5 bar |  |
| Objętość komory procesowej: 2L |  |
| Częstotliwość fal elektromagnetycznych: 2450 MHz |  |
| Archiwizacja danych: karta MicroSD |  |
| Waga: maksymalnie 16 kg |  |
| Możliwość sterylizacji standardowych kolb i butelek laboratoryjnych, szklanych i z tworzyw sztucznych odpornych na temp. 135oC |  |
| Obudowa w kolorze niebieskim lub zielonym |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |

……………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 5: Adapter do wirówki laboratoryjnej:

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Adapter do wirówki Sigma 2-6 do koszyka 13299 na 4 probówki okrągłodenne 10 – 15 ml |  |
| Maksymalne wymiary probówki: Ø 16.2/17.5 x 80 – 110 mm |  |
| 1 zestaw = 2 sztuki |  |

……………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)