OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa reduktora butlowego dwustopniowego do gazów o wysokiej czystości dla  UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

Reduktor butlowy dwustopniowy do gazów o wysokiej czystości  argon (99,9999%): szt.1

Materiał: mosiądz  chromoniklowy

Zawór odcinający:

- Ciśnienie wejściowe 200 bar

- Ciśnienie wyjściowe  1-10 bar

Obsługa gazów wysokiej czystości  argon (99,9999%)

Membrana stop Hastelloy

Przyłącze: króciec do węża (Ø wewnętrzna węża  9 mm)

Redukcja dwustopniowa

Gwarancja: minimum 12 miesięcy

Czas przystąpienia do naprawy nie później niż 2 tygodnie robocze po zgłoszeniu awarii.

      - Dostawa obejmuje: transport, rozładunek, wniesienie.

      - Wykonawca  zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu max. 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

4.  Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot dostawy będzie dokonana w formie przelewu, w terminie 30 dni od daty otrzymania

prawidłowo wystawionej  faktury, w formie przelewu.

5.   Miejsce dostawy:

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej

Wydział  Chemii

Pracownia Technologii Światłowodów

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3

20-031 Lublin

Osoba do kontaktu: dr Paweł Mergo, Tel. 081 537 55 73.

.