OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kody CPV:

- 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

Część 1 - Dostawa laboratoryjnego przesiewacza wibracyjnego z napędem elektromagnetycznym

Laboratoryjny przesiewacz wibracyjny z napędem elektromagnetycznym o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Laboratoryjny przesiewacz wibracyjny z napędem elektromagnetycznym | Przesiewacz o następujących parametrach: - Typ pracy: ruch 3D; - Średnica robocza sita: możliwość współpracy z sitami o średnicy 100-200 mm; - Wysokość robocza sita maksymalnie 25 mm; - Masa próbki: 0- 4000 g - Amplituda z regulacją nie gorszą niż w zakresie od 0 mm do 3 mm; - system mocowania sit: sztywny system mocowania sit (metalowe pręty gładkie lub gwintowane); - Czas przesiewania: minimum regulowany 0- 60 min lub więcej; - Zasilanie minimum 230V, 50 Hz; - Waga: maksymalnie 40 kg; - Wielkość oczek sit: 1, 0.6, 0.3, 0.15 mm; - Odbieralnik | Producent………………model………rok produkcji……………………….. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. | ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 2 - Dostawa mikroskopu

Mikroskop o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Mikroskop | Mikroskop o następujących parametrach: - sensor: typu CMOS o rozdzielczości minimum 5 megapikseli; - statyw: stabilny statyw z regulowana wysokością uchwytu oraz pokrętłem regulacji ostrości makro; - układ optyczny: układ soczewek przesuwających się pod względem sensora, filtr podczerwieni; - ekwiwalent ogniskowej: minimum 15,8 mm/FOV 13 stopni; - zakres regulacji ostrości: minimum 10 mm - 150 mm - oświetlenie: diody LED z płynną regulacją jasności; - zakres powiększeń: minimum 20x-300x; - szybkość migawki od 1 sekundy do 1/1000 sekundy - spust migawki: przycisk umieszczony na kablu USB lub funkcja w programie; - rozdzielczość obrazów statycznych : minimum 5 megapikseli (2582x1944) , 3 megapiksele (2048x1536), 2 megapiksele (1600x1200), 1,3 megapikseli (1280x960), 1 megapiksel (1280 x720), VGA (640X480) - głębia koloru: minimum 24-bit RGB - rozdzielczość nagrań wideo i podglądu na żywo co najmniej 1280x 960, minimalna prędkość 25 fps; - format zapisu obrazów statycznych minimum: JPG, BMP, PNG, TIF; - format zapisu wideo: minimum avi; - regulacja balansu automatyczna; - interfejs: minimum USB 2.0, kabel USB połączony z obudową mikroskopu; - obsługa systemów operacyjnych Windows XP,/Vista/7/8 będących w użytkowaniu przez Zamawiającego; - dołączone programowanie sterujące z funkcjami pomiarowymi i kalibracyjnymi; - oprogramowanie w języku polskim i angielskim - maksymalna masa urządzenia wraz ze statywem 1000g | Producent………………model…………rok produkcji……………………….. .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi w języku polskim; - Gwarancja: minimum 12 miesięcy Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. | .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... |

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 3 - Dostawa devara ciekłego azotu

Devar ciekłego azotu o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Devar ciekłego azotu | Devar ciekłego azotu z izolacją próżniową wyposażony w samodzielny system odbudowy ciśnienia o następujących parametrach: - Pojemność zbiornika w zakresie 95 -100 litrów; - Średnica otworu wsadowego - 50 mm; - Zbiornik musi być wyposażony w podstawę jezdną na kółkach z możliwością blokady przesuwu oraz w uchwyt ręczny; - Głowica zbiornika musi być wyposażona w manometr wskazujący ciśnienie wewnątrz zbiornika oraz w minimum dwa zawory bezpieczeństwa; - Ciśnienie robocze nie mniejsze niż 0,5 bar; - Wskaźnik pływakowy pozwalający na bieżącą kontrolę poziomu ciekłego azotu; - Giętki przewód do przelewania ciekłego azotu o długości 2 m; | Producent………………model………rok produkcji……………………….. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. | ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 4 - Dostawa pieca komorowego

Piec komorowy o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Piec komorowy | Piec komorowy następujących parametrach: - Maksymalne wymiary zewnętrzne szerokość 60 cm x 60 cm głębokość x 90 cm wysokość; - Jeżeli drzwi oferowanego pieca będą się otwierać do góry, to wysokość aparatu z otwartymi drzwiami nie powinna przekraczać 90 cm; - Minimalne wymiary komory spalania: 15cm x15 cm x 15cm ((0,5 cm); - Zasilanie z gniazda sieciowego (230 V, 50Hz); - Minimalny zakres pracy pieca od temperatury pokojowej do 1000(C; - Czas nagrzewania komory pieca do 1000(C poniżej 1 godziny; - Programowalny kontroler temperatury typu PID lub inny kontroler umożliwiający utrzymanie nastawionej temperatury (z minimum dwoma obszarami wzrostu i utrzymania temperatury w zadanym czasie); - urządzenie musi posiadać możliwość regulacji temperatury z dokładnością minimum 5(C; - Obudowa zabezpieczona prze korozją; - Izolacja urządzenia musi być wykonana tak, żeby przy maksymalnej temperaturze pracy pieca zewnętrzne powierzchnie pieca nagrzewały się maksymalnie do temperatury nie wyższej niż 50(C; - Elementy grzejne pieca umieszczone muszą być w ściankach komory spalania; - Ogrzewanie komory pieca nie może być realizowane za pomocą otwartego płomienia; - Zabezpieczenie przed przegrzaniem; - System zasilania komory spalania gazem ochronnym minimum N2, Ar ; - Masa całkowita pieca maksymalnie 70 kg | Producent………………model………rok produkcji……………………….. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 24 miesiące - Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. | ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 5 - Dostawa zestawu do przygotowywania mieszanin z modułem mieszadła i wytrząsarki

Zestaw do przygotowywania mieszanin z modułem mieszadła i wytrząsarki o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Zestaw do przygotowywania mieszanin z modułem mieszadła i wytrząsarki | Zestaw do przygotowywania mieszanin z modułem mieszadła i wytrząsarki o następujących parametrach: I. Moduł mieszadła: - Obroty regulowane w zakresie minimum od 100 do 1000 obr./min.; - Maksymalna średnica naczynia minimum 150 mm; - Maksymalna objętość cieczy minimum 4 litry; - Wymiary maksymalne 200 x 200 x 130 mm; - Waga maksymalnie 2 kg II Moduł wytrząsarki: - Prędkość w zakresie od 0 do 2,850 rpm; - Możliwość pracy dotykowej i ciągłej; - Możliwość pracy w temperaturze minimum od 4(C do 65(C; - Waga urządzenia bez przystawek maksymalnie 2.2kg; -Wymiary urządzenia bez przystawek maksymalnie 14 cm x 16 cm x 13cm; Zestaw musi posiadać możliwość dołączenia do niego przystawek: - na probówki 7x 15 ml, ustawione poziomo; - na próbówki 24 x 1.5/2.0 ml, 24 x 0,5 ml oraz 32x 0,2 ml - na jedną mikropłytkę lub 64 x 0,2 ml próbówki lub 8 x 0,2 ml probówki; - na probówki 8 x 15 ml oraz 8 x 12/13 mm średnicy; - na probówki 6 x 50 ml; - na probówki 16 x 1.5 ml/2.0 ml ustawione poziomo; - na probówki 4 x 15 ml, ustawione poziomo; - na probówki 2 x 50 ml, ustawione poziomo. | Producent………………model………rok produkcji……………………….. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................ |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. | ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 6 - Dostawa wytrząsarki

Wytrząsarka  parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Wytrząsarka | Wytrząsarka stołowa termostatowana ze stołem i uchwytami do naczyń Erlenmeyera o pojemności 250 ml wraz z dodatkowym stołem do naczyń Erlenmeyera o pojemności 100 ml o następujących parametrach: - Zasilanie minimum 230V, 50Hz; - Pobór mocy maksymalnie 1900 W; - Zakres regulacji amplitudy 1- 25mm; - Stosunek osi elipsy 1:2,5; - Zakres regulacji temperatury 30(C - 100(C; - Objętość wody w łaźni 6 - 12 dm3; - Wymiary maksymalnie 430 x 395 x 215 mm; - Waga maksymalnie 32 kg | Producent………………model………rok produkcji……………………….. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. | ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 7 - Dostawa wytrząsarki

Wytrząsarka  parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Wytrząsarka | Wytrząsarka stołowa termostatowana ze stołem i uchwytami do naczyń Erlenmeyera o pojemności 0,25l wraz z dodatkowym stołem do naczyń Erlenmeyera o pojemności 0,1 l o następujących parametrach: - Zasilanie minimum 230V, 50Hz; - Pobór mocy maksymalnie 1900 W; - Zakres regulacji amplitudy 1- 25mm; - Stosunek osi elipsy 1:2,5; - Zakres regulacji temperatury 30(C - 100(C; - Objętość wody w łaźni 6 - 12 dm3; - Wymiary maksymalnie 430 x 395 x 215 mm; - Waga maksymalnie 32 kg | Producent………………model………rok produkcji……………………….. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. | ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Część 8 - Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej z łaźnią wodną

Wytrząsarka laboratoryjna z łaźnią wodną parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Wytrząsarka laboratoryjna z łaźnią wodną | Wytrząsarka laboratoryjna z łaźnią wodną o następujących parametrach: - Stosunek osi elipsy 1(25 mm; - Zakres regulacji częstotliwości minimum 50(350 cykli /minutę - Zakres regulacji temperatury 30(C (100(C - Dokładność nastawu temperatury minimum 2(C - Dokładność regulacji temperatury minimum 0,2(C do temperatury 60(C - Objętość wody w łaźni minimum 5,5 L - Obciążenie stołu wytrząsarki maksymalnie 4kg - Zasilanie minimum 230 V 50Hz - Waga maksymalnie 35kg - Moc maksymalnie 2000W - Stół z uchwytami do naczyń Erlenmeyera o pojemności 0,1 L - Stół z uchwytami do naczyń Erlenmeyera o pojemności 0,5 L | Producent………………model………rok produkcji……………………….. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 24 miesiące - Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. | ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy