Oznaczenie sprawy: PUB/51-2015/DOP-a                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS w Lublinie

Część 1: Termomikser z wyposażeniem:

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| TERMOMIKSER | Producent: ................................ Model: .................................. |
| Zakres nastawy temperatury: 0oC – 105oC |  |
| Temperatura pracy: 14oC poniżej temperatury otoczenia do 100oC |  |
| Zakres programowania czasu pracy: od 1 min do 99h 59min |  |
| Prędkość mieszania: od 300 rpm do 1500 rpm |  |
| Orbita mieszania: 3 mm |  |
| Dokładność: +/-0,5oC |  |
| Jednorodność: +/-0,5oC |  |
| Czas ogrzewania: 6,5oC/min |  |
| Czas chłodzenia: 1,5oC/min |  |
| Poziom hałasu: maksymalnie 60 dBA |  |
| Wymiary: maksymalnie 33 cm x 16,6 cm x 24 cm |  |
| Waga: maksymalnie 8,5 kg |  |
| Wymienne bloki wchodzące w skład zestawu: blok 40 x 1,5 ml; blok 24 x 15 ml; blok łaźnia wodna (ID: 115 mm x 73 mm x 38 mm); blok 40 x 2,0 ml; blok na 96-dołkową płytkę ELISA |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
| ZEWNĘTRZNY MODUŁ GRZEJNY Z MOŻLIWOŚCIĄ MIESZANIA | Producent: ................................ Model: .................................. |
| Temperatura pracy: 5oC powyżej temperatury otoczenia do 60oC |  |
| Pojemność: minimum 9,2 L |  |
| Wymiary zewnętrzne: maksymalnie 28,5 cm x 28 cm x 33,5 cm |  |
| Wymiary wewnętrzne: minimum 23 cm x 20 cm x 20 cm (szer. x gł. x wys.) |  |
| Waga: maksymalnie 8,3 kg |  |
| Wyposażony w dwie karuzele umożliwiające mieszanie minimum 36 probówek 1,5 ml przy 24 rpm lub minimum 10 próbówek 15 ml przy 24 rpm |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
| ZEWNĘTRZNY MODUŁ GRZEJNY | Producent: ................................ Model: .................................. |
| Temperatura pracy: 5oC powyżej temperatury otoczenia do 150oC |  |
| Możliwość nastawienia temperatury z dokładnością 0,1oC |  |
| Jednorodność temperatury: +/-0,2oC |  |
| Dokładność wskazania temperatury: +/-0,3oC |  |
| Temperatura kontrolowana przez mikroprocesor |  |
| Komora bloku wykonana ze stali nierdzewnej |  |
| Wymiary: minimum 20 cm x 26,5 cm x 8,3 cm |  |
| Waga: maksymalnie 2,2 kg |  |
| Wyposażony w bloki dające możliwość równoczesnego inkubowania 48 probówek x 0,2 ml i 24 probówek x 1,5 ml |  |
| Możliwość użycia bloku 100 x 0,1 ml |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
| ZEWNĘTRZNY MODUŁ GRZEJNY | Producent: ................................ Model: .................................. |
| Pojemność: minimum 28 L |  |
| Wymiary: minimum 51 cm x 52 cm x 33,5 cm (gł. x szer. x wys.) |  |
| Sterowanie: elektroniczne |  |
| Funkcje podstawowe: gotowanie, podgrzewanie, rozmrażanie, termoobieg |  |
| Moc mikrofal: 900 W |  |
| Moc emitera podczerwieni: 1100 W |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |

………………………………...

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Kołyska laboratoryjna:

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Ruch trójwymiarowy okrężny |  |
| Prędkość kołysania zmienna w zakresie minimum od 6 rpm do 60 rpm |  |
| Wychylenie platformy: 7o |  |
| Ustawienia czasu pracy: od 0 do 180 minut |  |
| Wymienna platforma z matą przeciwpoślizgową z wgłębieniami na probówki o wymiarach 30 cm x 30 cm |  |
| Ładowność: minimum 5 kg |  |
| Temperatura pracy: w zakresie od 4oC do 65oC |  |
| Wymiary: maksymalnie 30 cm x 30 cm x 22,5 cm (szer. x gł. x wys.) |  |
| Waga: maksymalnie 9 kg |  |
| Wyposażenie: dodatkowa platforma z matą przeciwpoślizgową z wgłębieniami na probówki o wymiarach 40 cm x 40 cm, dodatkowa mata przeciwpoślizgowa z wgłębieniami na probówki o wymiarach 30 cm x 30 cm, elastyczne maty: 8 sztuk |  |
| Możliwość zainstalowania okrągłej półki o średnicy 25 cm jako 2 piętro |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |

………………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Destylarka:

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Dane techniczne: 400 V ±10% |  |
| Wydajność: 5 L/godz. |  |
| Masa: w zakresie od 10 kg do 15 kg |  |
| Wymiary: maksymalnie 340 mm x 345 mm x 520 mm (gł. x szer. x wys.) |  |
| Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: I |  |
| Przewodność destylatu: w 25oC zgodna VIO FP: <4,7 µs/cm |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |

……………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 4: Terenowy GPS – 2 sztuki:

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Wymiary urządzenia: maksymalnie 6,5 cm x 16 cm x 4 cm (szer. x wys. x gł.) |  |
| Wymiary wyświetlacza: minimum 1,4” x 2” (szer. x wys.); przekątna: 2,6” (6,6 cm) |  |
| Typ wyświetlacza: kolorowy |  |
| Zasilanie: 2 baterie AA |  |
| Wodoszczelny |  |
| Interfejs: zgodność z USB 2.0 i NMEA 0183 |  |
| Wgrana mapa bazowa z możliwością dodawania map |  |
| Wbudowana pamięć: minimum 4 GB |  |
| Funkcje: automatyczne wyznaczanie trasy; elektroniczny kompas; wysokościomierz barometryczny; obsługa funkcji geocache w wersji cyfrowej; zgodność z własnymi mapami (custom maps); nawigacja do zdjęć; informacja o położeniu słońca i księżyca; pomiar powierzchni; własne punkty POI (możliwość dodawania punktów szczególnych); bezprzewodowe przesyłanie danych między podobnymi urządzeniami; przeglądarka zdjęć; zgodność z Garmin Connect; łączność ANT; podręcznik użytkownika; możliwość powiadomienia z telefonu |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |

……………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 5: Tablicowy miernik cyfrowy – 4 sztuki:

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| MIERNIK NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO – 2 SZTUKI | Producent: ................................ Model: .................................. |
| Wyświetlacz: LCD |  |
| Pomiar napięcia przemiennego: w zakresie od 0 do 200 V |  |
| Rozmiar panelu miernika: 100 mm x 50 mm |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
| MIERNIK PRĄDU PRZEMIENNEGO – 2 SZTUKI | Producent: ................................ Model: .................................. |
| Wyświetlacz: LCD |  |
| Pomiar prądu przemiennego: w zakresie od 0 do 50 A |  |
| Rozmiar panelu miernika: 100 mm x 50 mm |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |

……………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)