OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamery termowizyjnej

dla UMCS w Lublinie

Część 1: Kamera termowizyjna – 1 szt.

Kamera termowizyjna – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
|  | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Kamera termowizyjna – 1 szt. | Obiektyw | 30 mm |  |
|  | Rozdzielczość matrycy | ≤160 x 120 |  |
|  | Zakres spektralny | 8…14 µm |  |
|  | Ostrość | Manualna |  |
|  | Ogniskowa / Pole widzenia | 30 mm / 5,7oX 7,6o |  |
|  | Czułość termiczna | < 0.08oC @30oC |  |
|  | Zoom | x2 |  |
|  | Palety | 6 |  |
|  | Interfejs | micro USB |  |
|  | Wyświetlacz | LCD o wysokiej jasności 3.5 cala LCD (320 x 240 pikseli) Trójstopniowa regulacja podświetlenia LCD |  |
|  | Częstotliwość odświeżania | Minimum 50 Hz |  |
|  | Pomiar (dokładność) | ±2oC lub ±2@ |  |
|  | Zakres mierzonych temperatur | -20oC…+350oC |  |
|  | Korekcja warunków pomiaru | Emisyjność (0.01-1.00) Temperatura otoczenia Dystans Wilgotność względna |  |
|  | Funkcje pomiarowe Punkt Max Min Alarm | Punkt centralny Punkt o temperaturze maksymalnej Punkt o temperaturze minimalnej Alarm dla temp. maksymalnej Alarm dla temp. minimalnej |  |
|  | Format pliku / nośnik | JPG / wymienna karta SD |  |
|  | Akumulator | Minimum 3,7 V 4200 mAh Li-Ion |  |
|  | Ładowanie | Ładowanie akumulatora w kamerze lub w zewnętrznej ładowarce |  |
|  | Zasilanie zewnętrzne | Zasilacz 110/230 VAC, 50/60 Hz |  |
|  | Czas pracy na baterii | Do 4 godzin ciągłej pracy |  |
|  | Szczelność | IP43 |  |
|  | Rozmiar | Maksymalnie 105 mm x 100 mm x 260 mm |  |
|  | Waga | Maksymalnie 800 g |  |
|  | Temperatura pracy | -10oC do 50oC |  |
|  | Temperatura przechowywania | -20oC do 60oC |  |
|  | Wilgotność | Od 10% do 95, bez kondensacji |  |
|  | Wstrząsy - odporność | 25G, IEC 68-2-29 |  |
|  | Wibracje -odporność | 2G, IEC 68-2-6 |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie | Program do analiz i raportów wchodzący w skład zestawu kamery termowizyjnej, pasek na rękę, przewód USB – micro USB, karta SD, futerał |  |
|  | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji. Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |  |

...................................................		                                          ……………………………………………………..…………..

(miejscowość i data)                                                                      (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)