Oznaczenie sprawy: PU/6-2015/ECOTECH                                                                                      Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa punktów dostępowych WiFi oraz  urządzenia typu Firewall

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu Nr POIG.02.01.00-06-212/09 ECOTECH - COMPLEX - Człowiek, Środowisko, Produkcja Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 2. Infrastruktura strefy B + R Działanie: 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

Część 1: Punkty dostępowe WiFi – 20 sztuk:

- Przedmiot zamówienia stanowi:

- dostawę 20 punktów dostępowych WiFi oraz kontroler tych punktów dostępowych;

- instalację oraz wdrożenie urządzeń do sieci Zamawiającego;

- konfigurację, zmontowanie oraz uruchomienie urządzeń w miejscu eksploatacji – Centrum Ecotech-Complex.

- Zamawiający wymaga, aby zaoferowane punkty dostępowe były kompatybilne z oferowanym kontrolerem.

- Budynek Zamawiającego jest wyposażony w instalację lokalnej sieci Ethernet opartą o okablowanie strukturalne UTP CAT5

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| PUNKTY DOSTĘPOWE WIFI – 20 SZTUK | Producent: .............................. Model: .................................. |
| Urządzenia działające jednocześnie w pasmach 2.4 GHz oraz 5 GHz. |  |
| Waga: maksymalnie 2kg |  |
| Minimum 1 port LAN 10/100/1000BaseT (RJ45) |  |
| Minimum 2 gniazda na dwupasmowe (2.4 GHz i 5 GHz) anteny zewnętrzne |  |
| Możliwość zarządzania co najmniej poprzez wiersz poleceń (telnet i/lub SSH) i interfejs WWW |  |
| Obsługa protokołów i standardów co najmniej: WPA-PSK, WPA2-PSK, IEEE 802.11i, WEP IEEE 802.1X, RADIUS, SNMP v1, v2c, Telnet i/lub SSH, HTTP |  |
| Możliwość jednoczesnego podłączenia co najmniej 96 stacji klienckich |  |
| Możliwość zasilenia urządzenia z sieci energetycznej 230V 50Hz – dopuszczalny jest zasilacz wewnętrzny lub zewnętrzny |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
| KONTROLER PUNKTÓW DOSTĘPOWYVH WIFI | Producent: .............................. Model: .................................. |
| Minimum 1 port LAN 10/100/1000BaseT (RJ45) |  |
| Minimum 2 redundantne zasilacze |  |
| Możliwość obsługi co najmniej 50 punktów dostępowych, w tym co najmniej 25 w dostarczonej konfiguracji |  |
| Możliwość zastosowania redundantnego kontrolera |  |
| Możliwość zarządzania punktami dostępowymi obsługującymi standardy 802.11 A/B/G/N |  |
| Możliwość obsługi minimum 128 profili bezpieczeństwa SSID |  |
| Funkcjonalność kontroli przepustowości na poziomie SSID oraz pojedynczego klienta sieci bezprzewodowej |  |
| Oprogramowanie pozwalające na zaplanowanie rozmieszczenia punktów dostępowych na podstawie planu budynku |  |
| Możliwość obsługi strony do logowania użytkowników (Captive Portal) |  |
| Możliwość obsługi minimum 50 VLAN-ów |  |
| Możliwość automatycznego planowania częstotliwości oraz liczby AP w celu objęcia zasięgiem danego obszaru |  |
| Automatyczne zarządzanie siłą sygnału w zależności od warunków otoczenia (obszar jaki dany punkt dostępowy ma pokryć, redukcja interferencji) |  |
| Możliwość przenoszenia użytkowników pomiędzy punktami dostępowymi w zależności od ich obciążenia |  |
| Możliwość zarządzania co najmniej poprzez wiersz poleceń (telnet i/lub SSH) i interfejs WWW |  |
| Obsługiwane protokoły i standardy: WPA-PSK, WPA2-PSK, IEEE 802.11i, WEP, TKIP-MIC, DES, 3DES, AES, SSL, TLS, IPSec, IEEE 802.1X, RADIUS, TACACS, SNMP v1, v2c, Telnet i/lub SSH, HTTP |  |
| Obudowa przystosowana do instalacji w szafie 19”, z dołączonymi uchwytami montażowymi, maksymalna wysokość 1U. |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |

………………………………...

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Urządzenie typu Firewall:

- Przedmiot zamówienia stanowi urządzenie:

- realizujące funkcję zapory sieciowej (firewall);

- udostępniające mechanizm chroniący sieci wewnętrzne Zamawiającego przed atakami z zewnątrz (Intrusion Prevention System);

- zapewniające możliwość zdalnego dostępu do sieci wewnętrznej Zamawiającego za pomocą bezpiecznych, szyfrowanych połączeń VPN (Virtual Private Network).

- Zamawiający wymaga konfiguracji, zmontowania oraz uruchomienia urządzenia w miejscu eksploatacji – Centrum Ecotech-Complex oraz skonfigurowania co najmniej jednego konta VPN umożliwiającego dostęp do sieci lokalnej Zamawiającego.

Producent:  ..............................  Model: ..................................

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Urządzenie pozwalające na uzyskanie funkcji firewall, VPN (sprzętowe wsparcie szyfrowania) |  |
| Urządzenie wyposażone w minimum cztery interfejsy Gigabit Ethernet 1000Base-T |  |
| Urządzenie wyposażone w moduł sprzętowego wsparcia szyfrowania 3DES i AES |  |
| Urządzenie wyposażone w minimum jeden port konsoli szeregowej do zarządzania |  |
| Wydajność: minimum 200 Mbps ruchu poddawanego inspekcji przez mechanizmy zapory sieciowej; minimum 50 Mbps ruchu szyfrowanego VPN; obsługa minimum 50 sieci logicznych VLAN. |  |
| Oprogramowanie posiadające funkcjonalności: ściana ogniowa (firewall) śledząca stan połączeń z funkcją weryfikacji informacji charakterystycznych dla warstwy aplikacji; bez ograniczenia na liczbę jednocześnie pracujących użytkowników w sieci chronionej; możliwość jednoczesnej pracy do 50 użytkowników VPN umożliwiające dostęp do sieci lokalnej Zamawiającego bez konieczności zakupu dodatkowych licencji ani oprogramowania oprócz dostarczonych; w przypadku, gdy jedna z wymaganych funkcjonalności wymaga dodatkowej licencji, nie może być ona ograniczona czasowo; możliwość pracy, jako transparentna ściana ogniowa warstwy drugiej ISO OSI (dla IPv4 i IPv6); możliwość routingu pakietów zgodnie z protokołami RIP i OSPF; mechanizmy obsługi ruchu multicast (IGMP, PIM-SM); protokół NTP; współpraca z serwerami CA (Certificate Authority); funkcjonalność NAT (Network Address Translation); mechanizmy inspekcji aplikacyjnej i kontroli następujących usług: HTTP (Hypertext Transfer Protocol); FTP (File Transfer Protocol); ESMTP (Extended Simple Mail Transfer Protocol); DNS (Domain Name System); SNMP (Simple Network Management Protocol); ICMP (Internet Control Message Protocol); SQL*Net; NFS (Network File System); H.323; H.239; SIP (Session Initiation Protocol); RTSP (Real-Time Streaming Protocol); LDAP (Lightweight Directory Access Protocol); ILS (Internet Locator Service); RPC (Sun Remote Procedure Call). |  |
| Szyfrowanie 3DES/AES |  |
| Inspekcja ruchu głosowego i wideo w zakresie protokołów H.323, H.239, SIP |  |
| Możliwość blokowania aplikacji tunelowanych z użyciem portu 80 w tym: blokowanie komunikatorów internetowych - w tym Microsoft Messenger, Yahoo Messenger; blokowanie aplikacji do transmisji plików w systemach peer-to-peer. |  |
| Obsługa protokołu ESMTP w zakresie wykrywania anomalii, śledzenia stanu protokołu oraz obsługi komend wprowadzonych wraz z protokołem ESMTP |  |
| Możliwość inspekcji protokołów HTTP oraz FTP na niestandardowych portach |  |
| Wsparcie dla stosu protokołów IPv6 w tym: list kontroli dostępu dla IPv6; inspekcji aplikacyjnej, co najmniej dla protokołów: HTTP, FTP, ICMP, SIP, SMTP |  |
| Mechanizmy kolejkowania ruchu z obsługą kolejki absolutnego priorytetu i możliwością kształtowania ruchu (traffic shaping) |  |
| Współpraca z serwerami autoryzacji (RADIUS, TACACS+ lub równoważny) w zakresie przesyłania list kontroli dostępu z serwera do urządzenia z granulacją per użytkownik |  |
| Mechanizmy redundancji w tym możliwość konfiguracji urządzeń w układ zapasowy (failover) działający w modelu active/active oraz active/standby |  |
| Funkcjonalność stateful failover dla ruchu VPN |  |
| Zarządzanie i konfiguracja: możliwość eksportu informacji przez syslog; możliwość eksportu informacji o przekazywanym ruchu w oparciu o NetFlow lub równoważny protokół (sFlow, jFlow itp.); możliwość komunikacji z serwerami uwierzytelniania i autoryzacji za pośrednictwem protokołu RADIUS, TACACS+ lub równoważnego, LDAP; konfigurowanie przez CLI; bezpieczny dostęp przez interfejs graficzny (w tym narzędzia w postaci dodatkowych kreatorów połączeń, itp.); dostęp do urządzenia przez SSHv1 i SSHv2; obsługa SNMP v1, v2c, v3; obsługa protokołu SCP; plik konfiguracyjny urządzenia musi umożliwiać dostęp i edycję w trybie off line tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmiany zawartości konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC; po zapisaniu konfiguracji w nieulotnej pamięci urządzenia powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją; urządzenie musi umożliwiać jednoczesne przechowywanie w pamięci nieulotnej co najmniej dwóch niezależnych konfiguracji urządzenia |  |
| Obudowa: wykonana z metalu; przystosowana do instalacji w szafie 19”, z dołączonymi uchwytami montażowymi; maksymalna wysokość: 1U. |  |
| Oprogramowanie dla klientów VPN - jeśli wymagane |  |
| Temperatura pracy od -5°C do +40°C |  |
| Urządzenie musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta dedykowanego na teren Rzeczypospolitej Polskiej i musi reprezentować model z bieżącej linii produktowej; nie dopuszcza się użycia urządzenia odnowionego, demonstracyjnego lub powystawowego. |  |
| Gwarancja: minimum 36 miesięcy |  |

………………………………...

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)