Oznaczenie sprawy: PUB/07-2016/DOP-a                                                                                Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wirówki laboratoryjnej dla Wydziału Chemii UMCS w Lublinie

Producent wirówki…………………………………….…………………………..….model:……………………………………………………..Rok produkcji:……………...

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Wirówka laboratoryjna | Wymagane obroty wirówki: minimum w zakresie od 100 do 6000 rpm; krok 100 rpm |  |
|  | Minimum RCF 3341xg |  |
|  | Czas wirowania: minimum w zakresie od 15 sekund do 60 minut, krok 15 sekund |  |
|  | Pojemność: minimum 90 ml |  |
|  | Wymiary: maksimum 180x220x270 mm (HxWxD) |  |
|  | Waga: maksimum 4kg |  |
|  | Wymagany bezobsługowy silnik indukcyjny i intuicyjny układ nastawiania parametrów wirowania |  |
|  | Wyświetlacz LCD |  |
|  | Regulacja RPM/RCF |  |
|  | Regulacja czasu wirowania |  |
|  | Blokada pokrywy podczas startu i wirowania |  |
|  | Wyposażenie: wirnik kątowy 24x2/1,5 ml (maksimum 6000 rpm) |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)