Oznaczenie sprawy: PUB/14-2016/DOP-a                                                                                                             Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Część 1 - Dostawa aerografu z kompresorem:

Producent aerografu: …..…………....….model:……………………..……..…..

Producent kompresora: ………….......model: ………….……………………..

| Aerograf z kompresorem |  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aerograf | wykonany w całości ze stali nierdzewnej pokrytej dodatkowo powłoką antykorozyjną, nie może posiadać elementów plastikowych |  |
|  |  | posiada min. 3 dysze z iglicami 0.2 , 0.3, 0.5 |  |
|  |  | podawanie farby grawitacyjne |  |
|  |  | dwufunkcyjny: przyciskiem regulowana zarówno ilość podawanego powietrza jak również ilość farby. |  |
|  |  | długość 16 cm +/- 1 cm |  |
|  |  | wyposażony w dodatkowy odwadniacz |  |
|  |  | ciśnienie pracy w zakresie 15 -50 PSI |  |
|  |  | min. 3 zbiorniczki na farbę metalowe (pojemność 2, 5, 13 cm3) |  |
|  |  | wyposażony w wężyk powietrza |  |
|  |  | wyposażony w kluczyk oraz opakowanie |  |
|  | Kompresor | zasilanie 230 V |  |
|  |  | wydajność minimalna 23 litry/ minutę |  |
|  |  | butla min. 3,0 litra |  |
|  |  | ciśnienie max. 4 atmosfery |  |
|  |  | wyposażony w reduktor z płynna regulacją 0 - 4 atmosfery |  |
|  |  | wyposażony w manometr wyskalowany w PSI i BAR |  |
|  |  | wyposażony w odstojnik |  |
|  |  | głośność pracy maksymalnie 47 decybeli |  |
|  |  | obroty maksymalnie 1450 obrotów na minutę |  |
|  |  | wyjście z kompresora 1/4" |  |
|  |  | waga maksymalnie do 6 kg |  |
|  |  | wymiary: 34 x 15 32 cm maksymalnie |  |
|  |  | wyposażony w wbudowany ciśnieniowy wyłącznik, który wyłącza silnik przy ciśnieniu 4 atmosfery i załącza ponownie przy ciśnieniu 2 - 2,5 atmosfery |  |
|  |  | gwarancja na zestaw (aerograf + kompresor) min. 12 miesięcy |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2 - Dostawa wytrząsarki

Producent: …..…………....….model:……………………..……..…..

| Wytrząsarka | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | zakres prędkości min. 500 - 3000 obrotów /minutę |  |
|  | czas rozpędzania maksymalnie 3 sekundy |  |
|  | orbita ( średnica ruchu) co najmniej 2 mm |  |
|  | możliwość trybów pracy ciągłej i pulsacyjnej |  |
|  | maksymalne obciążenie min. 70 g |  |
|  | maksymalny czas pracy w trybie ciągłym min. 8 godzin |  |
|  | wymiary maksymalnie: 120 x 180 x 100 mm |  |
|  | waga maksymalnie 1500g |  |
|  | zasilacz zewnętrzny DC 12V, 320 mA |  |
|  | wyposażona w minimum 2 platformy: a) 1,5/0,5/0,2 ml - 16/8/8 b) 1 x 15ml |  |
|  | gwarancja minimum 24 miesięcy |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3 - Dostawa densytometru

Producent: …..…………....….model:……………………..……..…..

| Densytometr | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | pomiar w mikrokuwecie 10 mm/ probówce o średnicy 14-17 mm |  |
|  | pomiar w mikroobjętości ( 20 µL) |  |
|  | nie wymaga kalibrowania przez użytkownika |  |
|  | działanie w systemie samodzielnym, nie wymaga podłączenia do komputera |  |
|  | źródło światła: LED |  |
|  | pojedyncza wiązka |  |
|  | detektor diodowy |  |
|  | długość fali 600 nm |  |
|  | szerokość pasma 10 nm |  |
|  | powtarzalność ± 0,02 A |  |
|  | dokładność ABS ± 0,05A |  |
|  | zakres ABS min: - 0,3 do 2,99 A |  |
|  | światło rozproszone < 1% T |  |
|  | długość ścieżki 10 mm |  |
|  | ekran dotykowy LCD 3,5” |  |
|  | otwór drenujący aby zapobiec wyciekom |  |
|  | min. 1 port USB |  |
|  | wymiary nie większe niż 194 x 173 x 84 mm |  |
|  | waga nie więcej niż. 0,8 kg |  |
|  | zasilanie sieciowe i bateryjne |  |
|  | przystosowany do pracy w inkubatorach i komorach anaerobowych lub w komorach laminarnych i komorach do prac sterylnych |  |
|  | gwarancja minimum 24 miesiące |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)