Oznaczenie sprawy: PUB/17-2016/DOP-a                                                                                Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wagi analitycznej dla Wydziału Chemii UMCS w Lublinie

Producent wagi:…………………………………………..……………. model:………………………..……..…….. Rok produkcji:….................

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| waga analityczna | obciążenie maksymalne, minimum 100 g |  |
|  | obciążenie minimalne, minimum 10 mg |  |
|  | dokładność odczytu, maksymalnie 0,1 mg |  |
|  | zakres tary - 100 g |  |
|  | powtarzalność 0,08 mg |  |
|  | liniowość maksimum ± 0,2 mg |  |
|  | niecentryczność maksymalnie 0,2 mg |  |
|  | przesunięcie czułości 2 x 10 -6 x Rt |  |
|  | minimalna naważka USP 160g |  |
|  | minimalna naważka (U=1%, k=2) 16 mg |  |
|  | wymiary komory ważenia min. 170 x 200 x 220 mm |  |
|  | czas stabilizacji maksymalnie 3 s |  |
|  | wymiary szalki min. Ø 100mm |  |
|  | dryft czułości maksymalnie: 1ppm/o C w temperaturze +15 - + 35 o C |  |
|  | temperatura pracy w zakresie minimum: +10 do +40 o C |  |
|  | niezawodna praca przy wilgotności względnej powietrza min. 40% do 80 % |  |
|  | zasilanie: 13,5 ÷ 16 V DC |  |
|  | kalibracja automatyczna ( wewnętrzna) |  |
|  | wyświetlacz min. 5,7" z panelem dotykowym |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |  |

………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)