Oznaczenie sprawy: PUB/15-2016/DOP-a                                                                                Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla UMCS w Lublinie

Część 1: Dostawa systemu do ultrafiltracji

Producent …………………………………….…………………………..….model:……………………………………………………..Rok produkcji:……………...

| Część 1 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| System do ultrafiltracji | Zbiornik zasilający o objętości 500 ml oraz 100 ml, wykonany z akrylu z możliwością hermetycznego zamknięcia pokrywą polipropylenową z uszczelką z EPDM umożliwiającą wykorzystanie podciśnienia do procesu diafiltracji |  |
|  | System musi być wyposażony w mieszadło magnetyczne w zbiorniku wyjściowym |  |
|  | Przewody hydrauliczne/procesowe LFL 6/3 |  |
|  | Odczyt ciśnień na modułach za pomocą manometrów analogowych |  |
|  | Maksymalne ciśnienie wejściowe 4.2 bar (60 psig) |  |
|  | Zakres pracy: temperatura minimum 4-45°C |  |
|  | Zasilanie: wydatek pompy minimum 10-100 ml/min. 60 psi z płynną regulacją |  |
|  | Minimalna objętość cyrkulacyjna: 20 ml |  |
|  | Pompa membranowa |  |
|  | Zasilanie 115V, 60 Hz lub 230 V, 50 Hz, CE mark |  |
|  | Membrana do ultrafiltracji wykonana z polieterosulfonu (PES) Główne zastosowania: oczyszczanie białek, przygotowanie próbek do diagnostyki Konfiguracja membrany: kaseta Szerokość: 3 cm Długość: 18,8 cm Punkt odcięcia: od 5 do 10 kDa Wymagany materiał ekranu separacyjnego: polipropylen Zakres przepływu recyrkulacyjnego l/min.: minimum 0,03-0,05 Objętość nieodzyskiwalna: maksimum 3,2 ml Maksymalne ciśnienie wejściowe: 5,5 bar Substancje ekstrahowalne grawitacyjnie: 7,5 mg na 1 moduł po przemyciu wodą Powierzchnia filtracji: minimum 50 cm2 Wymagany materiał obudowy modułu: polipropylen Typ ekranu separacyjnego: C Minimalna objętość pracy: 15 ml Powierzchnia membrany: minimum 50 cm2 Maksymalne ciśnienie transmembranowe: 2,8 bar Wymagane dostarczenie produktu z substancją konserwującą |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Dostawa sonikatora

Producent …………………………………….…………………………..….model:……………………………………………………..Rok produkcji:……………...

| Część 2 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Sonikator | Wymagana wielkość zalecanej próbki (zależnie od użytej końcówki): minimum od 150 (l do 150 ml |  |
|  | Moc minimalna 15 W, maksymalna 130 W |  |
|  | Częstotliwość : 20 kHz |  |
|  | Amplituda drgań regulowana w zakresie minimum od 20 do 100% amplitudy znamionowej końcówki |  |
|  | Wymagany mikroprocesorowy sterownik zapewniający wysoką precyzję i powtarzalność ustawień |  |
|  | Wymagana programowalna praca impulsowa (pulser) z niezależnie ustawianymi czasami impulsu i przerwy - oba w zakresie minimum od 1 do 59 sek. |  |
|  | Wymagany programowalny czas pracy (timer): minimum od 1 sek. do 10 godzin |  |
|  | Wymagany alfanumeryczny wyświetlacz ciekłokrystaliczny prezentujący w czasie rzeczywistym ustawienia sterownika (pulser, timer, amplituda) |  |
|  | Wymagane automatyczne strojenie układu rezonansowego zapewniające optymalną pracę układu generacji drgań niezależnie od zmieniających się warunków pracy (np. zmiana temperatury próbki, zużycie końcówki) |  |
|  | Wymagany automatyczny wyłącznik przeciążeniowy chroniący generator w przypadku uszkodzenia lub niewłaściwych warunków pracy końcówki |  |
|  | Wymagana automatyczna kompensacja zapewniająca utrzymanie ustawionej amplitudy w zmieniających się warunkach obciążenia (np. zmiana gęstości próbki) |  |
|  | Wymagane gniazdo włącznika nożnego |  |
|  | Wymagane gniazdo zewnętrznego sterowania/monitorowania |  |
|  | Zasilanie: 230V/50 Hz |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Dostawa statywu elektrodowego z programowalnym sterownikiem elektrody CGMDE

Producent …………………………………….…………………………..….model:……………………………………………………..Rok produkcji:……………...

| Część 3 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Statyw elektrodowy z programowalnym sterownikiem elektrody CGMDE | Statyw musi posiadać sterownik elektrody CGMDE, który pozwala generować krople rtęci, a jej wielkość musi być programowalna przez Użytkownika |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać generowanie kropli w trybach CGMDE, SMDE oraz DME. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać interfejs umożliwiający konfigurację parametrów kropli. |  |
|  | Statyw powinien umożliwiać sterowanie gazem obojętnym, zrywaczem kropel, elektrodą CGMDE (z możliwością ustawienia parametrów takich jak czas trwania kropli, czas impulsu, czas przerwy), podczas pomiaru kontrolę nad statywem przejmuje analizator elektrochemiczny. |  |
|  | Statyw elektrodowy musi umożliwiać współpracę z dowolnymi elektrodami stacjonarnymi: metalicznymi, węglowymi i błonkowymi. |  |
|  | Statyw musi współpracować z analizatorami elektrochemicznymi wykorzystującymi następujące techniki pomiarowe: pulsowo-różnicową, z liniową zmianą potencjału, techniką fali prostokątnej, prowadzenia pomiarów z wykorzystaniem spektroskopii impendacyjnej. |  |
|  | Urządzenie musi być kompatybilne z analizatorami elektrochemicznymi (Autolab III stosowanymi przez Użytkownika. |  |
|  | Statyw musi być wyposażony w elektromagnetyczne mieszadełko o kontrolowanej prędkości obrotowej. |  |
|  | Wymagany trójdrożny zawór elektromagnetyczny kierujący strumień gazu obojętnego do roztworu oraz nad roztwór próbki. |  |
|  | Statyw musi automatycznie sterować gazem obojętnym, elektrodą CGMDE z możliwością ustawienia parametrów takich jak: czas trwania kropli, czas impulsu, czas przerwy. |  |
|  | Podczas pomiaru kontrolę nad pracą statywu musi przejmować software analizatora elektrochemicznego. |  |
|  | Wyposażenie statywu musi obejmować minimum: naczynia pomiarowe, okablowanie, elektrody: odniesienia i elektrodę pomocniczą platynową. |  |
|  | Zasilanie: 230V |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 4: Dostawa aparatu do elektroforezy

Producent …………………………………….…………………………..….model:……………………………………………………..Rok produkcji:……………...

| Część 4 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Aparat do elektroforezy | Aparat do elektroforezy białek i kwasów nukleinowych – 1 zestaw |  |
|  | Wymagana komora będąca odlewem plastikowym bez elementów klejonych z pokrywą oraz przewodami elektrycznymi |  |
|  | Wymagane minimum dwa wkłady do umieszczania do 4 żeli w komorze |  |
|  | Zestaw musi umożliwiać wylanie maksimum 4 żeli jednocześnie |  |
|  | System musi zawierać 2 statywy z uszczelkami, klamry do przytrzymywania szyb (4 szt.) |  |
|  | Zestaw musi zawierać minimum 5 szt. grzebieni 10-zębowych o grubości 1,0 mm |  |
|  | Zestaw musi zawierać minimum po 5 zestawów szyb o wymiarach: 10,1 x 7,3 cm – rozmiar krótszych szyb; 10,1 x 8,2 cm – większe szyby z przekładkami o grubości 1,0 mm . Przekładki muszą być umocowane do szybek. |  |
|  | Zestaw musi umożliwiać rozdział minimum od 1 do 4 żeli jednocześnie w jednej komorze |  |
|  | Zestaw musi umożliwiać rozdział minimum 60 próbek podczas jednej elektroforezy, w jednej komorze |  |
|  | Wymagany typowy czas elektroforezy dla SDS-PAGE w jednej komorze do maksimum 45 minut (dla 200V) |  |
|  | Aparat musi umożliwiać elektroforezę na żelach gotowych dostępnych w ofercie producenta aparatu |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)