OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie.

      - Specyfikacja:

Pakiet nr 1

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolumna chromatograficzna HPLC Synergi Hydro-RP Selektywność: C18 z hydrofilowym endcappingiem Rozmiar ziarna: 4u Powierzchnia aktywna: 475m2/g Rozmiar porów: 80A Zawartość węgla: 19% Rozmiar kolumny: 250 x 4.6 | PHX-00G-4375-E0 | 1 |
| 2. | Przedkolumna Security Guard w postaci pastylek, pakowane po 10szt. Rozmiar jednej pastylki 4 x 3.0mm. | PHX-AJ0-7511 | 1 |
| 3. | Uchwyt montażowy do prekolumny Security Guard Cartridge Kit | PHX-KJ0-4282 | 1 |

Numery katalogowe – SHIM-POL Sp. jawna

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych.

Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne (wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego  w opisie przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi, karty charakterystyk.

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest obowiązany:

- wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty specyfikacji produktów równoważnych w formie certyfikatu, analizy jakości lub dokumentu równoważnego,

- wpisać nazwę, nazwę producenta i numer katalogowy produktu równoważnego w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zaproszenia),

ponadto na żądanie Zamawiającego:

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur sprawdzających jego jakość, w tym np. kalibracji urządzeń,

- wykazać, że zaoferowany produkt równoważny nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych.

Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych oryginalnych produktów oraz uszkodzenia sprzętu, na którym wykonywane są analizy / doświadczenia laboratoryjne.

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia  w terminie do 21 dni od daty udzielenia zamówienia

5. Termin i warunki płatności: zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana na podstawie  prawidłowo wystawionej  faktury VAT,

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, w formie przelewu.

6.   Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek do wskazanego miejsca:

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej

Wydział Biologii i Biotechnologii

Instytut Biologii i Biochemii

Zakład Biochemii

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

osoba do kontaktu:  dr Marcin Grąz  tel. 81 / 537 50 51.