Oznaczenie sprawy: PUB/28-2016/DOP-a                                                                                                             Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Część 1 - Dostawa wraz z montażem muflowego pieca laboratoryjnego

Producent: …..…………....….   model:……………………..……..…..

| Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| maksymalna temperatury pracy pieca 1100 oC |  |
| pojemność pieca min. 5 litrów |  |
| możliwość zaprogramowania co najmniej 2 programów każdy w 2 krokach |  |
| Czas nagrzewania do 1000 oC nie dłużej niż 50 min. |  |
| Obudowa pieca wykonana ze stali malowanej proszkowo |  |
| izolowane drzwi wyposażone w sprężyny ze stali nierdzewnej oraz zamek zapobiegający przypadkowemu otwarciu |  |
| wyświetlacz zapewniający dobrą widoczność parametrów |  |
| wyposażony w różnicowy regulator temperatury |  |
| przyłącze do gazu obojętnego |  |
| piec wyposażony w opcję kontroli parametru takich jak: |  |
| a) zmiana temperatury potwierdzona sygnałem dźwiękowym ( przejście do następnego kroku) |  |
| b) sygnał dźwiękowy przy zakończeniu programu |  |
| c) cyfrowy zegar czasy nagrzewania |  |
| d) wskaźnik średniej temperatury roboczej |  |
| e) wskaźnik chwilowego zużycia temperatury |  |
| f) odcinanie ogrzewania przez jednostkę sterującą |  |
| moc min. 2000 W |  |
| napięcie pracy 230 V/ 55 Hz |  |
| waga nie więcej niż 80 kg. |  |
| montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |
| szkolenie w siedzibie użytkownika |  |
| gwarancja co najmniej 24 miesiące |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2 - Dostawa wytrząsarki

Producent: …..…………....….model:……………………..……..…..

| Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| przeznaczenie: do intensywnego mieszania komórek bakterii i drożdży, przepłukiwania podłoży hodowlanych, ekstrakcji metabolitów i enzymów z komórek i hodowli komórkowych |  |
| obrotowy ruch drgający o orbicie max. 5mm |  |
| możliwość przełączenia urządzenia w tryb pracy ciągłej lub tryb przerywany |  |
| możliwość przełączenia urządzenia w tryb automatyczny |  |
| włącznik z przodu urządzenia |  |
| prędkość regulowana analogowo w zakresie w zakresie do min. 2500 obrotów/minutę |  |
| waga max. 3,5 kg |  |
| wymiary nie większe niż ( szer. x wys. x gł.: 135 x 105 x 175mm) |  |
| zasilanie 220V, 50Hz, |  |
| moc min. 42 W |  |
| Instrukcja obsługi |  |
| gwarancja minimum 12 miesięcy |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)