Oznaczenie sprawy: PUB/30-2016/DOP-a                                                                                Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS w Lublinie

Część 1: Dostawa mieszadła magnetycznego (2 szt.)

Producent ……………………………….………………….………………………………..….model:…………………………………………………………….….

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Mieszadło magnetyczne (2 szt.) | Wymagane mieszadło magnetyczne z grzaniem |  |
|  | Wymagane mieszadło magnetyczne z wyświetlaczem LED |  |
|  | Wymiary płyty grzewczej: średnica minimum 135 mm |  |
|  | Płyta grzewcza wykonana ze stali nierdzewnej z powłoką ceramiczną |  |
|  | Maksymalna objętość cieczy: 3 litry |  |
|  | Obroty regulowane: w zakresie minimum od 100 do 1500 rpm |  |
|  | Temperatura nastawna: w zakresie minimum od temperatury otoczenia do 280°C |  |
|  | Wymagane zabezpieczenie temperaturowe przy 320°C |  |
|  | Wymagana możliwość podłączenia czujnika temperatury PT100 (wymagana dokładność przy użyciu czujnika temperatury +/-0,2°C) |  |
|  | Maksymalne wymiary: 150 x 260 80 mm |  |
|  | Waga: maksimum 2 kg |  |
|  | Wymagana klasa ochrony: minimum IP21 |  |
|  | Wymagany czujnik temperatury PT100(2 szt.) |  |
|  | Wymagany statyw do czujnika temperatury PT100 (2 szt.) |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Dostawa zasilaczy laboratoryjnych

Producent ……………………………….………………….………………………………..….model:…………………………………………………………….….

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Zasilacze laboratoryjne | Zasilacz laboratoryjny Nr 1 |
|  | Liczba kanałów wyjściowych: 2 |  |
|  | Moc zasilacza: minimum 100 W |  |
|  | Napięcie wyjściowe: 2 x (0÷32V) |  |
|  | Prąd wyjściowy: 2 x (0÷5A) |  |
|  | Możliwość pracy w trybach: niezależnym, szeregowym, równoległym |  |
|  | Jednoczesny odczyt napięcia i prądu każdego z wyjść |  |
|  | Rozdzielczość napięcia: nie gorsza niż 1 mV |  |
|  | Rozdzielczość prądu: nie gorsza niż 0,1 mA (I(1A) i 1 mA(I(1A) |  |
|  | Stabilizacja napięcia: nie gorsza niż 0,03% +5 mV |  |
|  | Stabilizacja prądu: nie gorsza niż 0,03% 200 (A |  |
|  | Tętnienia prądu: nie większe niż 1 mA rms |  |
|  | Wejście analogowe zewnętrznego sterowania napięciem i prądem: napięciowo napięciem sterującym w zakresie 0÷10 V i prądowo, w zakresie od 4 do 20 mA |  |
|  | Wymagana programowalna praca zasilacza |  |
|  | Interfejsy: LAN/USB/LXI |  |
|  | Wymagana rejestracja danych w pamięci USB |  |
|  | Wymagana ochrona termiczna, przepięciowa i przeciążeniowa dla wszystkich wyjść |  |
|  | Napięcie zasilania 230VAC, 50/60 Hz |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |  |
|  | Zasilacz laboratoryjny Nr 2 |
|  | Liczba kanałów wyjściowych: 3 |  |
|  | Moc zasilacza: minimum 384 W |  |
|  | Napięcie wyjściowe: 3 x (0÷32V) |  |
|  | Prąd wyjściowy: 3 x (0÷10A) |  |
|  | Możliwość pracy w trybach: niezależnym, szeregowym, równoległym |  |
|  | Jednoczesny odczyt napięcia i prądu każdego z wyjść |  |
|  | Rozdzielczość napięcia: nie gorsza niż 1 mV |  |
|  | Rozdzielczość prądu: nie gorsza niż 0,2 mA (I(1A) i 1 mA(I(1A) |  |
|  | Dokładność ustawienia i odczytu napięcia: nie gorsza niż0,05% + 2mV |  |
|  | Dokładność ustawienia i odczytu prądu: nie gorsza niż 0,1% + 5mA |  |
|  | Stabilizacja napięcia: nie gorsza niż 0,01% + 2mV |  |
|  | Stabilizacja prądu: nie gorsza niż 0,01% +250 (A |  |
|  | Tętnienia napięcia: nie większe niż 150 (V rms |  |
|  | Tętnienia prądu: nie większe niż 1 mA rms |  |
|  | Wymagana programowalna praca zasilacza |  |
|  | Interfejsy: USB/RS-232 |  |
|  | Wymagana ochrona termiczna, przepięciowa i przeciążeniowa dla wszystkich wyjść |  |
|  | Napięcie zasilania 230VAC, 50/60 Hz |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Dostawa programowalnego częstościomierza

Producent ……………………………….………………….………………………………..….model:…………………………………………………………….….

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Programowalny częstościomierz | Zakres pomiarowy: minimum od 0 do 3 GHz |  |
|  | Wejścia: A i B (BNC), zakres częstotliwości minimum od 0 do 200 MHz |  |
|  | Wejście C (SMA): zakres pomiaru minimum od 100 MHz do 3 GHz |  |
|  | Czułość w zakresie do 50 MHz: nie mniej niż 25 mV rms |  |
|  | Impedancja wejściowa A/B: 50 ( lub 1 M( (przełączana) |  |
|  | Impedancja wejściowa C: 50 (, czułość co najmniej 30mV w zakresie od 100 MHz do 1 GHz |  |
|  | Czas bramki: regulowany od minimum 1 msek. do 60 sek. |  |
|  | Rozdzielczość: nie mniej niż 10 cyfr przy 10 sek. czasie bramkowania |  |
|  | Zewnętrzne wejście/wyjście referencyjne (10 MHz) przez złącze BNC |  |
|  | Interfejs: USB/RS-232 |  |
|  | Zasilanie 230V, 50-60 Hz |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)