OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu pomiaru strumieni jonowych w preparatach biologicznych dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie

Kody CPV:

- 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

System  pomiaru strumieni jonowych w preparatach biologicznych o parametrach nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanych parametrów (wypełnia Wykonawca) |
| System pomiaru strumieni jonowych w preparatach biologicznych | System pomiaru strumieni jonowych w preparatach biologicznych składający się z następujących elementów o następujących parametrach: - moduł zmiany położenia sondy jono-selektywnej składający się z jednostki kontrolnej, silnika krokowego i uchwytu do mikromanipulatora. Moduł powinien pozwalać na precyzyjną zmianę położenia co najmniej 3 mikrosond jono-selektywnych o co najmniej 1 mikrometr w czasie nie większym niż 0,2 s. - układ do mikromanipulacji składający się z mikromanipulatora mechanicznego zapewniającego ruch w trzech osiach (x, y i z) z dokładnością co najmniej 1 mikrometra; mikromanipulatora jednoosiowego hydraulicznego umożliwiającego ruch w jednej osi z dokładnością nie mniejszą niż 1 mikrometr; uchwytu do co najmniej trzech mikrosond jono-selektywnych. - wzmacniacz 8-kanałowy z systemem akwizycji danych. Częstotliwość próbkowania od 0,1 Hz do co najmniej 10 Hz. - czterokanałowy przedwzmacniacz o oporze wejściowym co najmniej 1012 Ohma - 2 sztuki - oprogramowanie sterujące położeniem mikrosondy i obliczające w czasie rzeczywistym wartość strumieni jonowych z dokładnością nie mniejszą niż 1 nmol/m2 s. | .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - 12 miesięczny okres dostępu do świadczonych przez Wykonawcę usług serwisowych. Udzielanie wskazówek i pomocy technicznej telefonicznie, faksem lub e-mailem. | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |

..........................

(miejscowość i data)

…………………………………………………………................................

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Description of the subject of the order

The subject of agreement is the delivery of ion fluxes measuring system for biological samples to

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.

CPV codes:

- 38500000-0 – control and testing apparatus

Ion fluxes measuring system for biological samples characterized by parameters not worse than:

| Manufacturer........................... Model...................................... Production year............................... (to fill in by Contractor) |
| --- |
| Name of apparatus / device / components | Description and parameters of the subject of order | Description of offered parameters (to fill in by Contractor) |
| Ion fluxes measuring system for biological samples | Ion fluxes measuring system for biological samples consisting of the present elements characterized by the following parameters: - positioning module of ion-selective probe consisting of control unit, stepper motor and holder of micromanipulator. The module should allow precise positioning of at least 3 ion-selective microprobes at least 1 micrometer within the time no longer than 0.2 s. - micromanipulation system consisting of mechanic micromanipulator which assures the movement within three axes (x, y and z) with an accuracy of at least 1 micrometer; uniaxial hydraulic micromanipulator which enables the movement within one axis with an accuracy not lesser than 1 micrometer; holder for at least three ion-selective microprobes. - eight-channel data acquisition system. Sample rate from 0.1 Hz to 10 Hz. - four-channel preamplifier with input resistance of at least 1012 Ohm – two pieces - software navigating the microprobe and calculating the value of ion fluxes in real time with an accuracy not lesser than 1 nmol/m2 s. | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |
| Additional relevant purchase conditions | - Operating manual - The 12-month period of repair and maintenance services provided by Contractor - guidance and technical support provided by telephone, fax and e-mail. | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |

………………….

(City and date)

…………………………………………………………................................

(signature, name stamp of the person authorized to make        representations and sign on behalf of the Contractor)