Oznaczenie sprawy: PUB/35-2016/DOP-a                                                                                Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej

dla jednostek UMCS w Lublinie.

Część 1: Dostawa wielostanowiskowego zestawu mieszadeł magnetycznych

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Wielostanowiskowy zestaw mieszadeł magnetycznych | Wielostanowiskowy zestaw mieszadeł magnetycznych |
|  | Sześciomiejscowe mieszadło magnetyczne - 1 szt.: - do jednoczesnego mieszania cieczy w 6 naczyniach o średnicy: 80 mm (+/- 10%); - dystans między środkami dwóch stanowisk: 100 mm (+/-5%); - konstrukcja metalowa, płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej zabezpieczonej farbą epoksydową; - regulacja prędkości wspólna dla wszystkich stanowisk w zakresie minimum od 100 do 1400 obr./min. ze skokiem maksimum 10 obr./min.; - funkcja automatycznej zmiany kierunku mieszania po zadanym czasie mieszania; - mieszadło wyposażone w timer o zakresie minimum od 1 do 890 minut oraz funkcję nieprzerwanego mieszania; - mieszadło możliwe do wykorzystania z nadstawna łaźnią wodną; - wymiary: 225 x 520 x 360 mm (+/- 5%); - maksymalna ilość mieszanej wody minimum 0,4 litra x 6 stanowisk; - moc znamionowa: maksimum 4 W, zasilanie 230 V; |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Mieszadło magnetyczne z grzaniem – 1szt.: - mieszadło magnetyczne wyposażone w płytę roboczą w pełni ceramiczną, chemoodporną, kwadratową o wymiarach 150 x 150 mm (+/- 10%); - maksymalna temperatura robocza: minimum 370°C, nastawianie temperatury co 0,1°C; - zakres prędkości mieszania: minimum od 300 do 1500 obr./min.; - cyfrowa regulacja temperatury płyty i prędkości mieszania; - wyświetlacz LCD podświetlany, wskazujący wartość temperatury i prędkości mieszania; - lampka kontrolna sygnalizująca temperaturę płyty powyżej 50°C; - moc znamionowa: maksimum 500 W; |  |
|  | Wymagane akcesoria: - statyw na sondę temperaturową; - fabrycznie dedykowana sonda (do pomiaru temperatury bezpośrednio w próbce), po podłączeniu której mikroprocesorowy sterownik utrzymuje zadaną temperaturę w próbce z dokładnością nie gorszą niż +/- 0,5°C. |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Dostawa wielostanowiskowego zestawu mieszadeł magnetycznych

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Wielostanowiskowy zestaw mieszadeł magnetycznych | Mieszadło magnetyczne trzystanowiskowe: - wyposażone w 3 odrębne płyty robocze w pełni ceramiczne, chemoodporne, o wymiarach 150 x 150 mm (+/-10%); - maksymalna temperatura robocza każdej z płyt: minimum 370°C, nastawianie temperatury co 0,1°C; - zakres prędkości mieszania każdej z płyt: minimum od 300 do 1500 obr./min.; - niezależna cyfrowa regulacja temperatury i prędkości mieszania na każdej z płyt; - każde ze stanowisk wyposażone w wyświetlacz LCD podświetlany, wskazujący wartość temperatury i prędkości mieszania oraz lampkę kontrolną sygnalizującą temperaturę płyty powyżej 50°C; - w zestawie statyw (1 szt.) i czujnik (1 szt.) do pomiaru temperatury bezpośrednio w próbce, po którego podłączeniu do jednej z płyt mikroprocesorowy sterownik utrzymuje zadana temperaturę w próbce z dokładnością nie gorszą niż +/-0,5°C; - moc znamionowa: maksimum 1600 W |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Dostawa mieszadła magnetycznego z wyposażeniem

Producent …………………………………….……………………………………….….model:………………………………………………………………………………………………….

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Mieszadło magnetyczne z wyposażeniem | Mieszadło o następujących parametrach: - obroty: minimum w zakresie od 100 do 1500 obr./min.; - zakres pracy: 10 000 ml - zakres regulacji temperatury: minimum od 50°C do 500°C; - moc grzałki: maksimum 1000 W; - wymiary maksymalne: 215 x 330 x 105 mm; - wymiary płyty grzewczej: 180 x 180 mm; - masa: maksimum 5 kg; - klasa bezpieczeństwa wg DN EN 60259 – IP21 - wyposażenie: statyw, łącznik krzyżowy, pręt wspierający oraz elektroniczny termometr kontaktowy. |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)